# 浅论住宅建筑给排水设计常见问题陈伟兰论文_陈伟兰

摘要：随着人们对房屋建筑的需求量的增加，越来越多的高楼层建筑成为人们主要的居所。建筑楼层的增加虽然解决了我国众多人口的住房问题，但同时也面临着许多问题和挑战。其中，楼层增加会加大给排水管网工程的难度，导致住宅小区外的给排水管道网工程出现供水、排水不可靠的现象。住宅小区室外给排水管网工程质量出现问题会直接影响到小区居民的住房感受和生活质量。所以，研究住宅小区室外给排水管网工程会出现的问题并加以改善，可以保证工程质量，提升住户的生活质量。本文就提高住宅小区室外给排水管网工程的质量出发，对该工程可能会出现的若干问题进行研究。

关键词：住宅建筑；给排水；设计

前言

小区的室外给排水管网工程的质量是小区居民日常生活的基础保障，居民的用水和排水需求得到解决才能享受更好的生活质量。工程团队在进行给排水管道设计的时候要依据该小区的特点，因地制宜，设计出最适合该小区的给排水管道，为小区居民提供最优质的生活环境。

1住宅建筑设计中管道布置

1.1给水管道布置分析

给水的立管适用于多层建筑，水表一般在一层水表箱内或者是分层设置在水表井内，主要方便抄水表。立管一般都明铺设或者是暗铺设在墙体上，外表不够美观，可能会与其他电路或者是电信管道产生交叉，在施工过程中对专业配合程度要求较高。给水支管来一般设置在墙体内部。在建筑砖墙开设管槽，然后抹灰润滑，加入防水涂料，使用管卡进行固定。在施工完毕后加盖玻璃纤维网防止开裂，然后统一进行抹灰，并利用水泥砂浆标记清楚。给水支管的外径如果小于20毫米可以铺设在找平层中，先在地面上开设管槽，采用半嵌入管槽的方式进行铺设。

1.2排水管道布置

对于排水立管，屋面雨水排水管道以及空调的冷凝管道，一般设置在建筑物的外墙，主要是方便施工以及空调雨水的收集，这些管道适合对于建筑外立面美观程度较低的住宅工程。在进行排水管道内部设计时，需要考虑到污水清掏作业，因此在管道出面位置或者是一层需要设置检查口。对于一般的铸铁排水立管来说，检查口一般设置间距不超过10米；如果是塑料排水立管，特别是这种管材在高层建筑中使用，一般要保障每6层有一个检查口。排水立管一般设置在管道井中。排水立管一般采用明设或者是管道包装的方式。主要靠近卫生间或者是厨房的阴角位置，在进行装修的过程中，一般将其进行隔音和隔污包装处理。排水的管道尽量不要设置在靠近卧室的内墙中，如果必须要设置在其中，应该采用能够降低噪音的管材，同时应该进行隔音隔污包装处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2室外综合管线设计问题

居住小区占地面积大，管线类型多。为了保证设置合理，减少不同管线的交叉，既要保证足够覆土防冻防压，也要合理控制埋深，控制施工成本，这些都需要在施工前对整体管道进行全面梳理。要在满足规范的前提下，因地制宜，酌情应对，结合实际情况最大限度发挥给排水管线的科学价值。首先，需要明确各类管网的外部市政接口。比如市政给水有几路引入管，市政供水压力多少，市政雨、污水检查井的位置，标高及接入管管径。通过这些基础数据明确室外消防是否需要加压，生活二次供水的范围，场地雨水平面的分区，排水管线是否需要增压等。其次，在管线排布过程中，要充分利用地形高程，分区域组织排水，要兼顾地下室范围，向结构专业提合理的覆土深度要求。在场地宽裕的情况下可考虑污废分流，在缺水地区可考虑中水回用系统。根据工程特性，合理选择管材。给水系统球墨铸铁承压性能优良，接口不易漏水，钢塑网骨架复核管防腐性能好，柔韧性强。排水系统，小管径（De600以下）普遍采用新型塑料管，其内壁光滑，水力特性优良。大管径（De600及以上）采用钢筋混凝土管，其强度和刚度更优，不易被压坏。要为燃气，路灯等预留足够空间的管位。同时应遵循：小管让大管，压力管让重力管，非保温管让保温管等原则。最后，要为后续使用维护提供便利。住宅化粪池占地面积大，对于地下室满铺的工程，其位置的选取需科学的考虑。要避免设置在商业，出入口等人流密集的场所，又要方便清掏。其容量的核定要结合场地情况，用地紧张的工程按偏小的清掏周期复核，反之取大。且地下室满铺的工程，因用地红线距地下室外墙比较近，尤其要注意化粪池与地下室基坑支护桩的位置问题，水专业需提前将化粪池的位置提给基坑支护专业，使支护桩和化粪池及污水管线尽量减少交叉，避免施工化粪池时支护桩遭到破坏。排水检查井需考虑检修的方便，对景观要求高且机械清通的检查井可采用小井径塑料检查井。对于人工清通的检查井可采用钢筋混凝土检查井。井盖位置应结合小区景观统一考虑，优先设置在绿化带内。

结束语

在住宅建筑给排水设计中，应该对管道布置以及管道选材进行详加考虑，选择正确的施工方式以及合理的布置设计，在保障较好性能的基础上，兼顾人们的生活美观和舒适度，以提升居民生活质量。

参考文献：

[1]范作杰.住宅建筑给排水管道的设计方法探讨[J].科技创新与应用，2017(17)：255.

[2]焦兴来.浅谈多层住宅建筑给排水施工技术[J].黑龙江科技信息，2017(9)：217.

[3]柯全枝.房屋建筑给排水工程施工技术研析[J].河南建材，2017(2)：65-67.

[4]杨磊.给排水管道布置及设备安装要求[J].河南建材，2016(5)：282-283.

[5]张昕.用住宅建筑给排水设计常见问题分析及建议[J].城市建筑，2017（9）：165-165.

论文作者:陈伟兰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9395fcea245c000d2fc50092.html