# 电梯首层层门检验技术思考论文_徐鹏

摘要：伴随着我国城市化的不断推进与发展，电梯的使用数量都呈飞速化的增长，并且逐步开始追求更高的质量，质量问题变为了电梯的核心问题。检测工作是保障电梯质量的重要手段，合理的检测技术可以最大化的保障电梯的品质以及其使用的安全性。电梯层门是电梯系统的故障多发区，需要对此进行完善全方位的检验。就目前我国的电梯层门检验技术来说，技术应用还不够完善，正处于一个研究阶段。怎样合理的、有效的保障检测技术的科学性、完善性是现阶段电梯首层层门检测工作进行研究的主要问题之一。

关键词：电梯；首层层门；检验技术

引言：结合有关的一些部门的归纳统计，电梯的故障多发区是其电梯层门处。又加之这些故障相对来说较为分散以及复杂，维修的难度也是非常之大的，特别是对于电梯的首层层门来说。科学的检验技术可以在一定程度上保障电梯的质量，进行相关的电梯层门检验工作也是一个非常关键的工作。所以，本篇文章根据相关的参考文献以及实际操作，就电梯层门系统结构进行了一定的分析，阐述了一些具体、实用的电梯首层层门检验技术。结果表明,这些技术可以充分的、完善的保障电梯顺利的、安全的运行。

1.电梯层门系统结构概述

电梯是一种特种设备，电梯是垂直运输的主要载体之一，电梯可以多方面的作用于老百姓的生产生活，还可以最大化的作用于老百姓生活、工作中的交通通行。电梯所包含的设备数量种类较多，需要大量的零件以及复杂的操作。电梯层门是设备中的关键性部分之一，与电梯运行品质有着紧密的联系。电梯层门简单来说就是指乘坐时所看到的门，大概包含如下几个部分：导轨架、滑轮、滑块、门框、地坎等。电梯层门的开关有着重要的作用，是通过轿门的开门门刀进行运作的。在每个电梯中，为了最大程度的保障电梯运行的品质与安全，都需要有一个门锁。一旦门锁进行闭合，电梯层门以及轿门的连锁也随之进行闭合，此外，当层门还没完全关闭时，轿门的安全开关能够让电梯停止运动。电梯层门的关、闭指令都是靠电气系统。通常情况下，电梯层门的电气系统包含驱动装置、控制器、门机械装置、门锁及开关门限位等。

2.电梯检测技术的分析与探究

2.1目视与经验检测法

目视检测法就是指通过手动进行检验,或使用钢直尺、游标卡尺等简单工具来检验，判断预测电梯首层层门系统构件以及零件的情况,保障其自身的准确性,保障各个零件的可靠性，让其充分适用于电梯的运行。另一个较为相似的检测方法为经验检测,也就是指结合管理经验,对电梯首层层门系统的运行情况展开一定的评估工作,特别是要根据所出现的故障问题分析故障所在的位置以及其所产生的原因，充分的、完善的保障电梯顺利的、安全的运行。

2.2综合检测法

对电梯首层层门开展综合性检测工作时,需要使用一个便携式的设备,对电梯首层层门的实际状况展开详细的检测工作。这种检测方法中所使用的便携设备大多是由电子传感器组成,主要是用于信号指令的收集与记录,并进行专业完善的分析以及处理。得到的结果基本上就能完全的展现电梯的具体运行状态，最后再与其他方式的检验结果进行比较,就能够全面的掌握电梯首层层门的状态以及其所存在故障。需要注意的是，确定故障的存在后，需要及时选择完善的措施进行妥善处理。

3.电梯首层层门检验技术思考

3.1首层层门门锁检验

3.1.1情况说明 每台电梯都有自己的层门锁,检验必须要按时按要求的进行。但是在进行检验过程中,首层门锁的检验工作经常会存在一定的漏检现象。通常情况下,检验人员会站在轿顶进行工作,非首层的层门锁是能够依靠升降轿厢进行检验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但首层门锁却无法靠此方法来完成检测，原因在于站在轿顶够不着,操作难度较高,造成漏检，经常会存在一定的漏检现象。根据相关实践的调査表明,首层门锁漏检率超过了百分之九十，很多工作人员都不了解其检验方法。

3.1.2具体的操作技术：

（一）在首层轿厢操纵盘按下非本层选层按钮，电梯到达所选层站后；使用专用钥匙打开首层层门，按下首层呼梯按钮“↑”，这时电梯应不能启动运行。以上几个步骤成功完成之后，关闭好首层层门，启动电梯，并让其向首层进行运行。期间符合以上流程的为合格，也就是层门锁机电联锁保护符合相关规定。

（二）让一位工作人员走入轿厢，派另一位工作人员在轿厢顶部进行操作检修按钮，让轿厢停至离门锁大致一点五厘米的位置处，并将轿门开放；让走入轿厢的工作人员开展首层门锁的检验工作，内容大致包含门锁与啮合状况、副门锁等。

（三）在检测工作进行的过程中,可以通过观察触点接合阶段的状态，并依据火花状态，或者使用相应的仪表开展测试工作。最大化的促进电梯检验工作的品质以及效率，从而有利于充分的保障电梯的质量与安全，推动提高电梯运行的效率。

（四）其他的检验要求，和非首层门锁的检验没有太大的差异性。比如说，门锁的迫紧、闭合以及锁紧检验工作。首先必须要保障门锁位置的准确，再进行检验迫紧、闭合以及锁紧功能。

3.2首层层门强度检测

3.2.1情况说明

检测工作中对于层门的所有要求本意都是对整个层门的检验，但在具体的操作中，工作人员一般只是着重关注门锁检验，往往不重视层门的强度问题。一般都只是将门锁强度检测工作作为层门强度检测工作，过于关注门锁，淡化层门作用。这样一来就会导致一定的错误认识，认为其防护功能主要是体现在门锁，但实际的层门强度检测工作应该包含如下的内容。

3.2.2具体的操作技术：

（一）门扇强度的检验工作。就是指使用力垂直作用于该层门的任何一个面上的位置。并且能够满足如下几个要求：第一，无永久变形；第二，弹性变形不超过十五毫米；第三，检验过程中，要保障门的安全功能正常运行，充分的保障电梯的质量与安全。

（二）门悬挂强度的检验工作。门悬挂强度在检验工作的规章制度中有确切的规定，层门和轿门运行时不能脱轨、机械卡阻或者错位。一旦出现磨损等情况，导向装置受到一定的损坏时，应该设置应急设备，让层门稳定不变。

4.结束语：

综上所述，就目前我国的电梯检验工作来说，对于检测方面的工作技术应用还不够完善，一些常见的问题还未得到完善的解决。所以，现阶段相关工作人员要使用合理、高效的方式方法，推动电梯首层层门检验工作的不断优化，完善一定的检验机制，不断发展相关的检测技术，解决电梯首层层门检验工作中所遇到的各种各样的问题，最大化的促进电梯检验工作的品质以及效率，从而有利于充分的保障电梯的质量与安全，推动提高电梯运行的效率。

参考文献：

[1]邢为光.浅谈电梯检验过程中的安全及防护措施[J].中国新技术新产品,2019(24):142-143.

[2]陈诲,林燕,陈敏.基于VR技术的电梯检验虚拟培训系统[J].自动化与信息工程,2019,40(02):39-43.

[3]雷彦昌,聂伟雄,黄松发.防爆电梯检验中危险源及安全保护管窥[J].中国设备工程,2019(02):95-96.

[4]姚超群.当前电梯工程中常用检验技术及其注意事项[J].山东工业技术,2019(05):34.

[5]何斌,杨守婷,张建伟.电梯工程中常用检验技术及其注意事项的探讨[J].现代制造技术与装备,2018(11):117-118.

[6]黎峰,吕林锋,王正伟,李梦婷.现代学徒制下的电梯检测技术教学改革——以杭州职业技术学院电梯工程技术专业为例[J].中国电梯,2018,29(24):66-67+71.

论文作者:徐鹏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/939d40f07d1ff4eb0eeff3d1.html