# 对智能小区移动通信网络覆盖优化技术的探讨论文_吴发开

广东省电信规划设计院有限公司（东莞）第一分公司 523000

摘要：现代人对智能小区的要求愈来愈高，因此必须要优化智能小区的软硬件配套，不断地促进智能小区的进步。近年来，各大运营商加大了对智能小区移动通信网络的优化力度，旨在提升智能小区的通信质量。本文主要介绍了智能小区通信网络的优化技术，希望能给通信技术人员带来启发。

关键词：智能小区；移动通信；网络

现阶段，我国智能小区数量与日俱增，现在很多城市都在着力于打造技术水平高、居住环境好的智能化小区。传统的小区主要采用了混凝土框架式建筑结构，而混凝土、钢筋等材料会削弱信号传输能力，从而在一定程度上影响移动通信的质量。

1.智能小区中通信网络的覆盖情况

1.1建筑低层区域

研究表明，建筑低层极易发生通信信号不稳等现象。建筑低层区域是较常出现通信盲区与阴影区的区域，因此在低层区域中通话较可能面临话音断断续续或者不清晰的状况。一般来说，随着该区域高度的下降，信号衰减状况将更加严重，所以小区地下室内呼叫、接通成功率极低，几乎无法进行语音清晰的通话。升降式电梯由钢材构成，采用全封闭式结构，因此在建筑物的电梯内也难以实现高质量的通话。

建筑低层区域一般是住户最密集的区域，该区域的通信需求非常大，因此必须要采取有效措施解决建筑低层区域信号不稳的问题，通常可以采用增加微蜂窝基站的方案来增强建筑低层区域的通信质量，通过增加室内外分布系统的方法，提高建筑物内、电梯间以及地下车库的通信质量，大量事实表明，上述方法的应用效果较好。

1.2建筑中层区域

智能小区建筑的中层区域能够收到小区周边通信基站发出的信号，换言之中层区域不易发生信号屏蔽现象。然而应当看到，虽然智能小区建筑中层区域能够收到通信信号，但是所接收的信号存在着同频以及重叠等现象，这对用户的通话产生了不良影响，容易造成通话的不稳定。为了杜绝建筑中层区域信号不稳现象的出现，可以应用室内分布系统，事实表明，室内分布系统能较好地解决信号邻频、同频等问题，在引入室内分布系统的同时，要采取技术措施以防止室内分布系统干扰室外分布系统[1]。

1.3建筑高层区域

随着经济的高速发展与建筑水平的日益提升，我国出现了大量城市高层建筑综合体。目前，为了节约土地资源，智能小区的高度也在不断地增加。智能小区高层是通信信号最为集中的区域，表面上看高层区域的通信状况应当非常良好，然而由于高层区域的信号多且杂，因此高层区域的电磁环境较差，在此情况下，通信用户难以连接小区通信网络，从而引发用户无法通话或者通话不清等现象。综上所述，智能小区高层区域也容易成为通话盲区[2]。

为了解决智能小区高层区域易成为通话盲区的问题，通信部门可以对小区周边基站天线进行角度调整，主要调整天线的方位角以及俯仰角，此外，可以在小区内加设室内分布系统，也可以通过计算传输衰耗，在楼顶增加微基站对高层进行局部覆盖。

2.智能小区通信网络优化工作面临的问题

为了最大程度地提升智能小区的通信质量，必须要做好通信网络优化工作，然而目前的状况是，智能小区通信网络优化工作面临着一系列的问题。当前，公众自我保护意识逐渐增强，对通信基站电磁辐射问题极度敏感，所以，通信部门很难在智能小区内部架设通信基站。在过去，曾经发生过多起智能小区居民集体抵制在小区内架设通信基站的事件，居民们反感通信基站的主要原因是认为基站产生的辐射会严重危害人体健康，可能引发癌症等疾病。

事实上，小型通信基站的辐射非常小，辐射量并不足以对人体造成危害，但是大多数居民并不相信通信部门人员的解释。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，由于传统型基站外形比较简陋，与智能小区优雅的环境产生了一定的冲突，所以从外形角度来看，小区居民也不欢迎基站入驻小区。为了解决上述问题，通信部门必须要多和居民沟通，向其普及基站辐射知识，并结合小区环境特征来美化基站的天线，从而实现促使天线与小区环境有机融合的目的。

当前，投入与智能小区通信网络改造的资金相对不足，阻碍了通信网络优化工程的进步，为此，通信部门应当加大对智能小区通信网络优化工程的人力物力投入，寻求政府的政策与人才支持，从而保障通信网络优化工程的顺利进行。

3.智能小区移动通信网络覆盖优化方案

3.1智能小区室内分布优化

相关调查数据显示，智能小区中大部分住户在习惯在室内拨打通话，因此必须要加强智能小区的室内分布技术优化工作。技术人员需要采取最优的办法将室外的信号引进室内，在此过程中尽量避免信号发生持续性衰减。室内分布技术优化工作能够有效地扩充通信网络容量，强化通信网络的质量，这在通信市场竞争空前激烈的今天具有重要的现实意义，通过改善通话质量能够为运营商吸纳更多的用户，提升运营商的核心竞争力。

室内分布系统由信号分布系统以及信号源构成，通信光纤、耦合器、功分器等无源连接器件以及射频电缆是信号分布系统的主要构成成分，所以对室内分布系统的优化囊括了对天馈线缆等通信材料的优化设计，需要确保通信材料的质量可靠。需要特别指出的是，在优化室内移动通信技术的过程中，应当尽量降低信道的呼叫损失率，一般来讲，需要将信道的呼叫损失率控制在0.1%以下，与此同时，技术人员需要控制小区无线网络覆盖区域的信号可接通率，如此方能有效地保障用户的通话质量[3]。

3.2智能小区室外分布优化

智能小区具有设计样式多变、建筑水平极高的特征，所以在智能小区内开展室外分布技术优化工作的难度较高。为了做好智能小区室外分布技术优化工作，通信部门首先要保障小区内具有足量的基站，与此同时，需要调整小区已有基站的设计参数，主要措施是调整基站允许接入的最小接收电平以及变换加载功率的等级。

目前，部分智能小区中的通信网络覆盖率难以满足日益增长的通信需求，所以通信部门需要尽快加大智能小区的通信网络覆盖率。为了扩大智能小区通信网络的覆盖面积，需要在小区内增加微蜂窝基站与宏蜂窝基站，同时安排专业人员定期维护保养基站，确保基站能够长时间稳定运行。为了填补通信盲区，应当做好对基站上下行链路信号强度的强化工作，该种优化方法具有效果好、成本低的优势。

3.3协同优化室内外移动通信网络

独立地优化室内或者室外网络分布系统的做法是不科学的，室内与室外网络通信系统存在着密切的联系，事实上，如果室外通信信号过强，则室内的通信质量会发生下降，室内信号的强度也会对室外信号强度造成影响。技术人员在优化智能小区移动通信网络的工作中必须要重视协调优化室内与室外的通信网络。技术人员可以将定向天线安装至室内的靠窗位置上，该种做法能够减轻室内信号对室外信号的干扰。为了强化通信网络优化工作的效果，应当选用多天线、小功率的覆盖方案。在优化设计室外分布系统的过程中，应当选用高前后比的天线，天线应当由室外向室内高层区域进行覆盖，从而防止信号外泄现象的发生[4]。

4.结语

智能小区在我国的发展时间不长，其与移动通信网络的协调性还有待加强。智能小区是高水平、科技型建筑的典范，为了促进智能小区建筑业与通信行业的协同进步，必须要着眼于智能小区通信网络覆盖技术的优化，在为智能小区注入发展活力的同时推动通信行业创新。

参考文献：

[1] 陈嵩峰，宋明玉.基于“三网融合”的智能小区建设[J].现代建筑电气.2011（06）

[2] 陈琳.基于物联网技术的智能小区设计与研究[J].淮阴师范学院学报（自然科学版）.2015（02）

[3] 程远，胡倩倩，胡光宇，樊强.光载无线通信技术在智能小区系统中的应用[J].电力系统通信.2013（01）

[4] 魏宏飞，吴会敏，黄宗建.物联网在智能小区中的应用探析[J].电子制作.2013（09）

论文作者:吴发开

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/93a6727434965e8729ea3215.html