# 煤质变化对电厂安全经济运行的影响及对策论文_孙健威

（国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 江苏盐城 224500）

摘要：近年来我国煤炭市场的供求关系发生很大的变化，为了进一步降低电厂中燃料的基本成本，并提升相关电厂企业的获取利益，面对我国煤炭市场的负面形势相关工作人员就应当充分降低电厂企业的基本发电成本。在电厂经济运行过程中由于在烧煤时掺杂了一些经济煤质，就会影响锅炉燃用时的煤炭性质发生根本性的变化，进而为电厂企业的基本安全运行带来一定的安全性风险。因此充分分析煤质变化对电厂企业的安全经济运转产生影响就显得十分重要。

关键词：煤质变化；电厂安全经济运行；影响与对策

一、引言

随着我国煤质市场经济的充分发展，人们对能源的需求越来越大，电煤的质量也存在着逐渐下降的趋势。在相关电厂企业发电量充足的情况下，煤的质量越来越差，这就会影响到锅炉损耗的煤量也就越来越大，进而运输煤炭的系统所承受的负荷量也逐渐增重，相关煤炭设备也会提升一定的磨损量。不仅如此，电厂的燃煤情况也会直接影响到电力企业锅炉的运行安全以及电力企业的经济效益。针对这种形式相关工作人员应当采取一定的措施来具体分析煤种的变化形式，还应当根据煤炭设备的应用条件与基本存在的问题进行有效调整。

二、煤质变化对安全经济运行时的影响

2.1 对电厂锅炉制粉系统的影响

当前我国实际的煤种存在着很长时期内严重偏离锅炉的设计性煤种，在这些煤种中的灰分、挥发分以及水分等相关指标在偏离锅炉设计数值较多时，电厂内的锅炉原煤损耗量也在不断增加，进而导致整个锅炉中的制粉系统加快了磨损程度。在电厂中的锅炉之分系统中挥发份较高的煤，其对应的煤粉经济细度也相对较高，并且这些磨煤出力在相同动力消耗之下也在不断增加。由于锅炉内灰分的成分升高，就会导致锅炉内制粉系统的磨损程度与磨损指数就会成比例的上升。锅炉内水分就会严重影响磨煤机的干燥性出力，进而导致锅炉内煤粉水分太高，水分的流动性能变差，还使得锅炉制粉系统安全系数降低。

2.2 煤质趋劣使得电厂煤的消耗量以及厂用电率提高

电厂中煤质趋势呈恶劣情况发展就会导致锅炉内的燃烧并不平稳，还会使得锅炉内的一般机械不完全燃烧，进而产生一定的损失；并且煤质电厂在运行过程中的排烟温度以及燃烧过程中的过剩空气加大，并且会导致电厂的排烟热损失程度提升，锅炉的基本利用效率也会充分下降，进而导致电厂的发电煤耗进一步提升；在电厂内的锅炉工作过程中如果燃用劣质的煤就会需要一定的油进行助燃操作，这就会加大燃油的消耗量；如果劣质煤的灰分程度过高，加上劣质煤在燃烧过程中的发热量较低，就会导致锅炉在达到同等的出力时需要的煤量进一步提升，电厂的用电功率也会提升。

2.3 煤质变差对锅炉效率产生的影响

在电厂燃用低挥发分的煤时，在这种低挥发分煤的燃烧初期就会由于这种煤并不会很快的析出，就会使得挥发分煤的着火点推后，并且燃烧过程并不稳定、燃烧的最后一个阶段时间加长。并且燃烧的环境又属于低温的区域，煤粉就会不容易燃烧完成，飞灰的可燃烧物质含量就会提升。除此之外，由于电厂中的煤质由于挥发分以及发热量较低，在充分满足煤质额定负荷的基础情况下，就会提升给分量，但是由于锅炉中的风机剩余量较小，就会在燃烧时出现缺风的现象，甚至锅炉会出现不能给予额定处理的现象，从安全方面考虑到，还会出现锅炉的二次燃烧现象，这些都会影响到锅炉燃烧的经济性与安全性能进一步下降。

2.4 煤质变差锅炉内的燃油量充分提升

在电厂中燃用低挥发分的煤时，不仅由于这种煤的着火点推迟了，在燃烧过程中非常不稳定，还需要油来燃烧助力，还因为在电厂锅炉中的低负荷期间，锅炉内的温度较低，就会牵连到煤的着火点较低，为了充分保证锅炉内煤的燃烧情况较为稳定，相关工作人与就应当用油来助燃，在燃用低挥发分的煤时，无论是在充满负荷工况还是低负荷的工况下，始终就会存在锅炉煤燃烧不平稳的现象。这样就会充分影响锅炉助燃烧油量的形式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、消除煤质变化影响电厂安全经济运行的相关措施

3.1 加强各种煤种的燃烧技术工作

在电厂不能充分保证设计煤种的情况下应当充分考虑煤炭在进入锅炉之前采取相应的配煤方法，来保证煤质的稳定程度并且提升锅炉机组燃烧运行时的稳定程度。婚配煤的工作需要具备一定的条件，首先应当具体分析锅炉内煤质的化验分析，并且按照不同矿点的煤种来开展及时性以及准确性的化验分析，进而在一定时间内上报给电厂内的燃烧总部；其次应当按照一定的比例来开展混配煤的设备配置，并且开展合理的混配煤工作室能够提升劣质煤的有效利用效率，进而降低锅炉内燃烧的成本。相关工作人员通过对锅炉内的煤质不断进行燃烧的调整化试验，并不断探索出不同煤种在燃烧过程中配风的运行参数，并且摸索不同煤种的燃烧技术，进而充分提升各种煤质的利用效率来降低运行成本。

3.2 加强对输煤工作的管理操作

对于电厂中锅炉内不同煤种应当采取按类进行放置，并且根据自身需要来在不同时期来燃用相应的煤种，或者按照不同的比例来进行搭配性的使用。在输煤过程中输煤工人应当与值班人员及时的进行沟通，对于拥有较低含水量或者较高含粉煤的煤种应当采取掺和的方法将杂志进行有效分类，并且将大块的煤进行粉碎操作，进而对破碎机进行及时的调整。看守锅炉运行的人员应当根据锅炉的煤质化验单来跟踪煤质的变化状况，就能及时的对煤质的燃烧过程进行合理的调整，进而达到安全运行的主要目的。

3.3 加装煤质再现装置的检测装置

根据我国目前现行的电厂标准与实际状况，电厂从煤样的采集以及工业分析的结果进行测定后需要很长的实践，这就不能及时的向相关技术人员反映入厂的煤质基本情况，并且加装入厂煤在线装置的检测系统能够飞快检测出燃烧煤时的热值等基础指标，这样能够在一定程度上保证煤种接近设计的煤种。如果能够及时的发现不合格的煤种来源，相关技术人员就应当那个采取单独存放方式或者退回方式，以此来充分保障电厂的经济效益以及电厂锅炉内机组的安全性能。与此同时，相关工作人员应当根据入厂的煤质指导来进行煤质的有效分类堆放，加强对煤质的化验分析并充分掌握煤炭指标的大方向分析数据，这样有利于为相关锅炉运行人员提供及时的数据分析，让他们能够及时进行自我调整而实现科学化的配煤。

3.4 加强煤场的储煤管理

对于不同煤种的分类分区存放方式应当采取创新型的方法，对于烟煤等拥有高挥发分的煤种在储存时应当将其放置在储煤场内，进行定期的温度测量，还应当将这些煤炭摆放整齐，这样能够方便测量这些煤炭的实际温度；还应当将这些煤炭进行压实操作，为了能够提升温度测量的准确率。还应采取一定的有效措施来防止储煤的风化和燃烧煤时发热量的一定损失量。如果煤炭在煤场内有着较长的堆放时长，就应当那个做好防风吹以及防雨水冲刷的相关措施。特别是对于在我国雨季中的各个电厂内，应当为各地的煤场留出富余的雨水专用通道，这样能在一定程度上减少煤场的损耗量。

四、结束语

在当前我国各类能源短缺以及煤电形式逐渐严峻的情况下，每个电厂人员都应当有效的节约各类能源来保证电厂能够安全的进行下去。随着煤电电厂公司对煤质的各类变化出现的相关具体问题重视程度充分的完善，相关检测设备以及检测技术、监督措施的不断增强，就能够有效减少煤质变化的差异性特点，并且使得燃煤的具体质量更加接近相关技术人员设计的煤种，进而实现煤电电厂节能降低消耗量，保证煤矿经济的安全运转。

参考文献：

[1]卢佳.煤质对电厂锅炉运行及经济性影响的研究[J].山东工业技术,2018，(20):81.

[2]田庞.煤质变化对火电厂安全经济运行的影响及对策分析[J].工业设计,2017，(01):182-183.

[3]尹伟.煤质变化对电厂安全经济运行的影响[J].内蒙古煤炭经济,2016，(13):17-18.

论文作者:孙健威

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/93e819d4011823b6394823d8.html