# 配电运行中设备的检修与维护技巧探讨论文_才坤

引言

电力系统在我国经济发展中占据着重要的地位，它保障了生产和生活的用电需要，是经济发展的重要支撑产业。随着科技技术的发展，电网的设置越来越密集，同时也在随着城市的改建不断地进行有序地调整。电力运输的维护需要配电设备的正常运行，因此本文将对从以下五个方面内容改进，重点阐述提高配电设备维修的技巧。

1配电运行中出现的问题

1.1电力线路问题

就整个配电运行系统来说，电力线路是基础，电力线路的分布构成了一个完整的电网，离开电力线路，就不存在配电网了。从这一点上来看，电力线路是电力能够形成系统的基础，因此要重视电力线路的问题，而电力线路经常出现的问题有触电、高空坠落等问题，一旦出现这些的话，就会使整个电网出现问题，更不用说配电运行系统的运行了。

1.2变压器问题

在配电运行过程中，变压器的运行问题主要有以下几个方面：产生了涡旋电流、线圈电阻的问题以及变压器长久地运行出现的损耗问题。电力运行过程中，电离子不断运动，致使变压器的温度逐渐升高，在高温的环境下电力的高速运行，加速了变压器的老化与磨损。就整个配电运行系统而言，变压器是该系统的核心，一旦变压器出现问题，就会使供电系统出现问题，供电受阻，严重的话可能会使局域供电系统瘫痪。

1.3互感器问题

上面提到说变压器是整个配电运行系统的核心设备，那么互感器就是确保配电运行系统安全平稳运行的关键，一般来说，互感器主要是易出现设备漏油、渗油、绝缘子有污点放电、还有短路等问题，而且一旦互感器出现了问题，不仅会影响配电系统的运行效率与质量，严重的话还可能会出现烧焦的现象，致使与互感器相关设备烧毁。

2配电设备的检修与维护

2.1配电运行中直流体系的检修与维护技巧

配电设备的运行中，直流体系能够提供操作电源。直流体系的组成部分是充电设备和蓄电池，这两个设备作为直流体系中的关键部位，常常由于其损坏，而导致许多的问题。在直流体系的检修上，主要注意的是在直流体系的运行中，额定电压的设置要合适，避免电压值的不合理，造成线路损坏。其次，充电设备要随时能够满足符合充放电的需求和负荷电流、蓄电池浮充电的需要。再者，最为备用的电源，当交流电出现问题不能正常进行配电时，要求蓄电池能够有能力进行负荷承载，避免配电工作的中断。在配电运行中，对直流体系进行维护时主要的内容包括，首先是对直流体系运行过程中的电流进行检查，查看是否电流有异常，进行及时地调整，避免母线出现问题，导致电力充电过程中的故障。其次，作为备用电源，如果出现了熔断器熔断的问题，工作人员需在直流体系正常运行的过程中进行保险丝的更换，从而保证配电的不中断。但是如果出现了直流保险丝多次熔断的问题，需要寻求维修专人的帮助。最后，交流电往往也需要进行检查，以确保交流电的电流正常，交流电中的保险丝也是检查的内容，因为如果出现保险丝熔断的问题，就会启动备用电。所以，进行定期的细致检查是必不可少的内容。

2.2互感器检修与维护技巧

互感器是配电运行系统的关键部分，而对于互感器的检修与维护不能依经验盲目进行，而是要根据实际情况进行判断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆①要结合互感器实际运行中的工作情况，对其定期检查，主要是检查有没有漏油、渗油的问题出现，如果出现，一定要及时确定漏油渗油的地方，分析出现该情况的原因，采取有效的措施及时解决；②要加强对互感器的绝缘子的检查，大家都知道，绝缘子作为互感器的重要组成要件，一旦有问题，发生放电或缺损都会使互感器不能正常运行，随之整个配电运行系统也不能正常进行了。此外要注意的是不同种类的互感器检修与维护也是不一样的，互感器分为两种：①电压互感器。电压互感器的维护主要是检查绝缘子的缺损与破裂，一旦发现，要根据实际，具体分析及时采取有效的措施，同时还要注意对电压互感器的清洁问题，因为电压器工作的环境比较恶劣，对电压互感器的运行也会产生一定的影响，通过清洁的话可以提高互感器的安全运行，也有利于互感器的长期使用。②电流互感器。电流互感器的维护主要是检查接头的地方是否有过热的现象。因为电流互感器一旦超出了额定电荷，接头就会过热，出现烧焦的味道或者是一些刺啦的声音，造成电流互感器的烧毁。因此要对电流互感器的接头定期检查一旦发现异味异声及时修理。因此对互感器的检查要更加频繁，如果出现上述提到的问题或现象，可以采取措施，若是其他新的情况，一定要根据具体的情况分析整个运行设备，准确找出出现的原因，及时解决问题。

2.3电力线路检修维护技巧

之前提到的电力系统出现的安全问题有触电、高空坠落等问题，而出现这些问题的原因有以下几个方面。①工作人员在没有接到上级通知即调度的许可下自己私自进行工作检修维护的变更；②工作人员在与其他相关管理部门的工作人员在报告配电运行出现问题时，描述不准确或用语不规范造成可能出现问题与措施的解决不对照，还有就是没有严格遵守规章制度办事。对于这些状况，我们应该加大对检修维护人员的内部管理，加大人员上岗的培训力度以及日常也要注意定时检查检修维护人员的专业掌握，争取做到岗位不是一成不变的，时刻注意提高自己；建立健全配电设备检修与维护的安全管理制度，加强与配电有关人员的安全意识，分工明确，提高自我规范意识；负责检修的工作人员在检修前，必须按照要求的标准进行验电，接地线等，禁止在一些线路的出口以及敏感区域行走，在进行高空作业的时候，要注意人与人、人与物要保持合理安全的距离，避免发生意外。

2.4配电运行中电力电容的检修与维护技巧

电力电容是配电设备中补偿线路，主要通过平衡负载的工作方式，减少线路中电能的损耗和电压的降低。电力电容作为配电系统中重要的设备，在其检修上应注意的首先是，电力电容值的设置是否合理，满足正常电力运输下的需要。过高的电容会导致设备的烧坏，而过低的电容则会导致电能的过多损耗，因此，电容值的合理设置很重要。电力电容的维护除了定期进行巡视中检查电力电容外观是否有温度过高或者损坏等问题外，还需要对熔断器进行检查。熔断器能够在电力电容发生问题时，起到及时断电保护的作用。再者，需要定期检查电容器套管、绝缘子等器械的完好无损，因为尘土会影响电力电容的工作效率，因此，还要定期进行配件的清洁。最后，定期对电力电容的电流和电压值进行检查，如果电流、电压值在正常范围内，则没有问题。如果发生异常数值，则需要及时的断电，检查原因，更替电力电容设备。

结语

综上所述，在配电运行的过程当中，其检查和维护是一项相当重要的工作，需要利用专业的技术来进行各个方面细节问题的维护和保养，从而保证配电系统可以安全高效的运行。在对配电设备的检修和维护基础上，需要实现对配电设备安装运行、干式变压器的检修和维护、输电线路的检修和维护以及互感器的检修和维护方面，采取针对性的检修方式和维护方式，最终可以确保配电运行当中的各类设备原件可以得到安全稳定的运行，保证区域内的正常供电，避免发生严重的配电事故。

参考文献

[1]谢少华.配电运行中设备的检修及维护探讨[J].建材与装饰，2017（51）：263~264.

[2]李迎.基于配网设备状态检修及运行维护研究[J].信息记录材料，2017（12）：33~35.

论文作者:才坤

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9434147aa41f74b62352c626.html