# 电力安全工器具检查试验管理与技术探讨研究论文_郝晓明

(中广核新能源投资（深圳）有限公司内蒙古分公司 内蒙古自治区呼和浩特市 010010)

摘要：随着各领域的不断进步，用电量的不断增加，在电力里安全工器械作为作业人员在生产活动中人身安全的重要保证，提前预判工器具的安全可靠性是十分必要的，所以安全工器具的预防性试验是生产环节中不可或缺的一部分。

关键词：电力安全；工器具检查；试验管理；技术

引言:

安全工器具的预防性试验不仅关系到相关人员的生命安全，还关系到产品质量和产品成本，随着对生产可靠性要求的提高，安全工器具的安全有效性日益受到作业人员的重视。但就当前环境而言，安全工器具预防性试验仍存在很多不足之处。

1安全工器具预防性试验方案及存在的缺陷

1.1安全工器具预防性试验方案

安全工器具是生产人员在日常操作及工作中必须使用的工具，如果这些工器具出现质量问题或在使用中发生故障，轻则影响工作进程，重则危及工作人员生命。性能良好的安全工器具是作业人员的“保护神”，而质量不合格的安全工器具则是相关人员的“催命符”，因此制定合理可靠的安全工器具预防性试验方案就显得尤为重要。以电力安全工器具为例，电力安全工器具用于电力生产过程中，几乎涉及电力生产的各个环节。电力安全工器具预防性试验是指为防止使用中因电力安全工器具性能存在隐患而发生事故，提前对电力安全工器具进行试验，检测其性能质量的一种方法。电力安全工器具预防性试验方案主要包括工程概况、试验目的、试验项目周期和要求、现场组织机构、主要施工机械设备、工程目标及保证措施等内容，主要流程为安全工器具入库登记→选择试验标准→确定试验方法→准备试验仪器及场所→安全工器具清洗、烘干及外观检查→记录相关试验数据→整理出具试验报告→粘贴试验报告合格标签→登记出库。安全工器具预防性试验流程复杂，我们应综合全局，结合实际情况，将可能影响到试验结果的各个因素都考虑在内，然后制定合理可行的试验方案再据此进行试验，有助于保证安全工器具预防性试验成功有序地实行。

1.2安全工器具预防性试验存在的缺陷

在传统安全工器具预防性试验过程中，存在效率低、精确度低、管理力度小等问题。通常在一个工程项目中需要使用到的安全工器具相当多，不仅需要与工作人数相同数量的安全工器具，还需要准备好各工区的备品以防某种器具检验不合格，此类情况下，对进行预防性试验的安全员来说，要对如此多数量的安全工器具进行精确试验就有点困难，这就直接导致预防性试验效率低下，并间接造成试验精确度下降；一般安全工器具预防性试验都具有严格的试验标准和科学的试验周期，但数量如此多的安全工器具必然会花费公司大量人力物力，有的公司为了追求更高的经济效益，即使安全工器具超过了使用周期仍不予以更换，而是继续使用。此外，每种安全工器具在使用过程和放置期间都容易受微生物作用和外力作用影响，这也在一定程度上导致试验精确度降低；目前安全工器具预测性试验还不是很精细，没有专业的部门负责，电力安全工器具的试验大多由非专业的工作人员来做，有些进行试验的人甚至都没有受过专业培训，这是管理力度的问题；同时，在试验过程中也存在一些缺陷，如有的绝缘杆工频耐压实验未标出试验长度，有的高压试验电极和接地极间有金属连接头但电极间的间距未扣除金属元件尺寸等问题。

2电力安全工器具的使用

首先是验电器，运用相关的测电原理，进行低压验电，使用到的器具是验电笔。在使用电力安全工器具之前，应当做好电力安全工器具的检查工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对用到的验电笔进行相应的检查，检查其外壳、氖管、电阻以及观察窗是不是没有破损，会不会有可能发生触电的危险;在使用验电笔的时候，要确保工作的环境是真的有电，然后在进行测验，这样才能确定验电笔的工作是否正常;当遇到较强的光线照射或者是阳光比较强烈的时候，验电笔中的氖管就会出现异常，不能正常的显示，所以要提前做好遮光措施，在进行相应的观察;我们选用的验电笔是低压验电器具。然后是高压绝缘棒的使用。高压绝缘棒是短时间内用来对相关的带电设备，进行测量以及操作的一种绝缘器具。在使用高压绝缘棒之前，也是应当做好检查工作，检查高压绝缘棒表面是不是有损坏，各部分之间的连接是不是安全可靠，并且还要检查高压绝缘棒是不是已经过了的试验期;当电力工作人员使用之前，高压绝缘棒的表面应当做好清理工作，让它的表面干净并且干燥，使用完以后也要做好清理工作，最好是存放与较为干燥的地方;高压绝缘棒选用的电压等级，要根据设备实际的电压情况，不可以随意使用;为了避免高压绝缘棒发生漏电意外，电力工作人员需要加强防护措施，最有效的方法就是带上绝缘手套、鞋子等等。

3安全工器具预防性试验改进方式

3.1探索新型安全工器械具预防性试验模式

自个人工器械具集中管理制度实行、公司不停加大审核力度以来，安全工器械检测效率得到显著提高，但仍有一些单位以管理地区规模大、操作不方便为由，敷衍了事，阻碍安全工预防性试验效率提高。

3.2加强预防性试验安全员的个人素质

预防性试验安全员是安全工器具预防性试验的主体，他们的素质及行为操作将直接或间接的影响到试验的最终结果。建立健全员工培训机制和奖励机制，加强人才选拔力度，定期对员工进行器具试验、检查、保养检测，提高安全员的专业素质和科学技术素养，熟悉掌握正确的试验检测工器具的方法，严禁拆卸安全工器具的任何配件，尽最大努力避免试验过程中因专业素质不够硬而出现问题，充分调动他们的主观能动性和积极性，同时也应制定相应的惩罚问责制度，明确职责，严格要求按照试验规范进行试验，这有助于提高安全员的责任意识，坚持公平公正的工作原则和良好认真的工作态度，提高试验精确度。

3.3加强对安全器具的管理力度

在现场生产中，安全工器具极易受到周围环境的影响，在放置期间容易受潮变形损坏，降低器具的安全可靠性，所以为了减小对安全工器具预防性试验精度的不利影响，应保持室内通风干燥，定期试验，及时淘汰检验不合格的产品，对已经超试验合格期或已经报废的安全工器具另加管理，并贴上“严禁使用”标语，确保安全工器具预防性试验对象都为可使用是器具，节约时间，提高效率。同时要对安全工器具科学管理、精心操作、正确使用，避免出现因放置不当使用不当而变形破损从而影响试验精度的现象，也避免安全工器具的定期大批量淘汰，这也有利于延长器具使用周期，节约成本。

3.4设置专门管理部门

在单位设立专门管理部门，由专人负责安全工器具预防性试验，加大管理力度，严格管制不合格器具，对安全工器具预防性试验过程也要进行严格管理，加强器具入库出库检查，防止安全工器具丢失，实行专人保管并按不同类别规格型号进行编号，做到账物相符；引进或开发先进技术，努力推动安全工器具预防性试验向着智能化、科学化、自动化方向发展。同时要注意安全工器具预防性试验绝对不能流于形式，否则会留下不安全因素，一旦出现问题，就可能造成无法挽回的结果。安全工器具是作业人员的重要安全保障，要切实抓住重点，认真检查，有效避免安全隐患。

结语

由于电力安全工器具的使用与管理会涉及到电力工作人员的生命安全，所以电力企业不仅要重视对电力安全工器具检查试验管理与技术，还应加大对其使用与管理的研究力度，促进电力企业更好的发展。

参考文献:

［1］张孝忠，刘洪亮．浅谈如何做好安全工器具管理［J］．中国电力企业管理，2019(08)

［2］岳平，杨成钢，吴国威，李金珠，娄幸，林森焰．电力安全工器具全寿命周期管理系统研究［J］．电力安全技术，2019(08)

论文作者:郝晓明

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/943abf17dacf4a7eeb9dd5a1.html