# 楼梯箱式木模板施工工法论文_陈英杰,解西平,陈蕾,董剑,刘昊睿

陕西建工集团总公司 陕西西安 710003

摘要：在以往工程施工中，框架结构现浇混凝土楼梯模板多采用传统吊模式施工方法，存在支设模板费工费料，板材损耗量大，锯割的锯末等垃圾清理不彻底在梯梁处很容易形成夹渣，另外浇完砼后在砼还没凝固前经常有人上下，在楼梯踏步上形成脚印，无法保证楼梯观感质量，导致的后续返工及修补工作费时耗工，为后续施工带来不便。楼梯箱式木模板施工方法就是针对近些年楼梯施工质量通病和传统施工工艺存在的缺陷，吸取了大量工程中的实际经验而创新研制出来的，对提高工程质量具有重要意义。

关键词：楼梯箱式；模版；施工；安装

一、工法特点

楼梯箱式木模板施工方法是在传统吊模式施工方法的基础上借鉴了了定型钢模板的 优点从而形成的一种全封闭式模板体系，组装简单，施工方便。

1、模板制作精度高，严格核对楼梯施工图纸尺寸后对各部位模板进行CAD放样并全程监督下料过程，每块组装所用模板尺寸精确，模板面洁净平整，楼梯表面光滑美观；

2、运用通过CAD制作的模板拼装方法示意图在交底时对工人进行讲解，拼装方式简单稳固，整体性好，易加固，不易滑模、胀模及爆模；

3、楼梯混凝土可以连续浇筑，一次成型，混凝土振实后不再需要人工抹平，混凝土浇筑过程中，封闭式模板有效控制了混凝土外溢，节省材料与清理用工，提高了施工速度；

4、楼梯箱式木模板施工避免混凝土终凝前直接外露，有效地保护了楼梯成品，节省修补用工，成品美观大方。

二、工艺原理

楼梯箱式木模板施工方法是根据楼梯踏步高度及宽度精确加工出锯齿形状的楼梯侧模板，再根据踏步平板和踢面竖板的组合方式计算出相应的宽度与高度予以加工，最后通过拼装使踏步平板、踢面竖板、楼梯侧板及楼梯底板形成一整套类似“箱子”一样的封闭式模板体系，这不仅在施工过程中有效地保护了楼梯成品，而且能使上人时间不受混凝土凝固快慢的影响，混凝土浇筑时由楼梯最上端楼梯平台与结构板交接处灌入，分别从上部进料口与踏步平板上预留的振捣口对混凝土进行充分振捣，浇筑过程中通过模板上预留出的透气孔使模板内空气充分排出，达到楼梯内坚外美的效果。

三、施工工艺流程和操作要点

1、施工工艺流程，见图1；

图1 施工工艺流程

2、操作要点

（1）技术准备

根据图纸设计要求，绘制楼梯箱式木模板工艺图，以保证每个部位的模板加工尺寸和拼装加固方法的准确无误；

（2）模板支撑加固

在铺设楼梯底模板前搭设模板支撑系统并进行加固，支撑系统龙骨采50mm*70mm规的格木方沿楼梯长度方向铺设，底板两边缘必须铺设木方且所有木方间距不大250mm,用钢管及顶撑的形式进行下部垂直于板底的支撑并设置横杆与剪刀撑对立杆进行加固，木方与钢管上部顶撑间均采用两根φ4.8钢管进行龙骨支撑；

（3）模板制作

根据楼梯斜长及宽度制作楼梯底模板，并在底模板铺设前预留出最后模板整体加固所需孔径为12mm的对拉螺杆孔洞，孔洞间距沿楼梯长度方向为650mm，宽度方向300mm，每一道为两个螺杆孔。楼梯侧板及踏步平板及踏面竖板制作前用CAD制图对其进行放样，然后根据放样图对板材进行弹线并切割，制作过程跟踪核查每块模板的下料尺寸，在每级踏步平面制作与底模板同样的对拉螺杆孔和三个排气孔供加固与浇筑过程中排气使用,并且当楼梯踏步级数在超过10级时需设置混凝土振捣口，设置方式是在由下至上三分之一踏步数的踏步平板上预留100*100㎜方形口。每间隔三级踏步设置一个振捣口便于在混凝土浇筑时对楼梯下部混凝土进行充分振捣，振捣后用之前切割下的同位置板块进行封堵并加固。

（4）钢筋绑扎

在楼梯平台模、底模组装完成后进行先梁后板的钢筋绑扎，绑扎前在底模上弹线标记钢筋位置，钢筋采用搭接的方式进行连接，搭接长度必须满足抗震最小搭接长度规范要求，底部与两侧垫块均采用与钢筋绑扎固定的方式进行固定，防止施工过程中造成垫块位移的情况；

（5）模板安装

安装时踏步平板、踢面竖板与剪力墙模板、预制锯齿状楼梯侧板拼接时采用如下方式：①踏步平板端部取代踢面竖板上部；②踢面竖板下部取代踏步平板根部；③踢面竖板左、右端部取代剪力墙（框架梁）及楼梯锯齿状侧板端部。踏步模板安装需从楼梯下口第一块踢步竖板和第一块踏步平板开始安装并固定，以此类推。剪力墙模板安装时根据定位线位置调整楼梯侧模板的相对位置后对剪力墙模板进行加固；（注意进行安装工序前对模板内垃圾进行彻底清理，并清理楼梯3m范围内的木屑等垃圾）

（6）模板整体加固

模板安装完成后对整体进行加固，侧模及踏步踢面均采用两根50*70的方木利用对拉螺杆紧固定每一级踏步。将对拉螺杆于之前在底模板及踏步平板上预留的螺杆孔插入并配4根6m钢管将两侧依次拉紧对模板进行整体加固，以保证模板体系在浇筑过程中稳定、牢固、不变形。加固后对楼梯板面及踏步顶面标高进行复测，直至调整到设计标高；

（7）混凝土浇筑

浇筑时使混凝土从楼梯上部与结构板连接处进料口自然流入箱式模板中，为了克服混凝土的重力及和易性对模板可能造成的胀模爆膜隐患，浇筑时需先浇筑楼梯模板容量一半的混凝土（观察中间一级踏步透气孔为停止信号），停止50分钟左右待下部混凝土初凝到一定程度时继续浇筑，浇筑过程中分别用振动棒伸入楼梯板上部进料口和预留的混凝土振捣口两种方式进行振捣，达到楼梯模板内部混凝土充分密实，确保实现内坚外美，完全符合规范的要求；

（8）模板拆除

模板拆除时间应严格按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）中的规定执行，混凝土强度满足1.2Mpa以后才可以进行模板拆除工作，防止过早拆模导致的楼梯成品受损，拆除时先拆除卡子钢管等加固措施，然后拆除一侧楼梯侧模板以及楼梯踏步挡板，最后拆除支撑体系及底模。禁止用大锤敲击，防止损伤楼梯混凝土结构质量和表面观感，拆除后应立即安装棱角保护板对楼梯成品进行保护；

四、经济效益分析及社会效益

由陕西建工集团总公司施工的西安华海酒店1#~4#会所工程和陕西省委附属幼儿园及地下停车场工程及中国飞机强度研究所气候环境实验室项目工程，施工均采用了《楼梯箱式木模板体系施工方法》，取得了良好的经济和社会效益：

楼梯模板加固返工率由之前的工程楼梯平均返工率16%降到现在的4%；浇筑后的返修率由之前的28%降低到现在的6%；三个工程全部楼梯数量为68个，共节约工期13天，返修率低、楼梯质量极佳，大大的提高了工程效率降低资源浪费。

现浇楼梯施工质量有了较大幅度的提高，且有效带动了整体工程质量的提升，为实现项目创杯目标提供了良好的保证，并使得我公司在建设单位、监理单位中获得了良好的声誉，为指导日后其他工程楼梯的施工，我们把将本施工方法整理并归纳成公司的施工作业指导书并在公司内进行推广并在我部承建的其他多个工程项目中推广与应用。

论文作者:陈英杰,解西平,陈蕾,董剑,刘昊睿

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9445033d9c0a40f1df4d4b42.html