# 建筑工程质量监督中抽检工作的强化策略分析论文_姬静文

身份证号：13092319900515XXXX 河北石家庄 050000

摘要：抽检工作是建筑工程质量监督中的重要组成部分，通过抽检工作的展开，可以及时发现在施工中存在的质量问题。对于质量问题，相关施工人员以及检测人员，可以给出有效解决措施，将问题影响范围控制在有效范围内，实现我国建筑行业可持续发展。

关键词：建筑工程；质量监督；抽检工作；强化策略

引言

当前，在我国经济保持快速增长的态势下，人们对建筑工程质量提出了更高的要求。保障建筑工程的质量，能够避免民众的生命财产安全受到威胁，有助于促进整个社会的和谐发展，工程建筑单位务必强化工程质量监督管理，尤其是要做好图纸设计，材料，施工等方面的抽检工作，不断完善抽检机制并注重提升抽检水平，有效防止整个建筑工程出现各种质量问题。

1建筑工程质量监督管理中的重点抽检内容

1.1建筑工程设计图纸

对于建筑工程而言，图纸设计是一项既具有基础性又具有重要性的工作，其质量可对整个工程的质量发挥决定性的作用，因而施工前务必对设计交底工作进行抽检。目前，一些设计单位与建设单位过于重视建筑物的外在表现形式，能够对形状，颜色，符号等设计元素灵活把控，但对建筑物的总体构造却缺乏关注，在设计过程中没有运用科学的理论，从而造成建筑工程在启动阶段便显露出诸多弊端。而设计图纸方面出现的问题，致使工程质量从根本上无法得到保障，难以为人们提供安全而舒适的居住空间。因此，建筑行业应当将抽检建筑工程设计图纸作为质量监督管理中的一项首要工作。

1.2建筑工程材料的质量

在推进工程建设的过程中，钢筋，混凝土，瓷砖等是必不可少的建筑材料，这类物质不仅是建造楼宇和房舍的基础，而且其质量直接关系到建筑物的整体质量。如果混凝土的配比与强度不符合要求，或砂石，钢筋等材料的质量较差，建筑物的整体质量必将难以得到保障。因而，在开展建筑工程质量监督管理工作时，务必对各类材料的质量加强抽检。

1.3建筑工程机器设备

建筑工程机械设备是否优良与工程质量能否得到保障密切相关。不完好或功能较差的机械设备不仅无法提升施工效率，而且不利于消防系统、照明系统以及管路等设备设施的精准安装，从而会导致整个建筑工程出现各类质量问题。另外，由于老旧设备通常存在诸多隐患，若工作人员没有进行规范操作，还会致使建筑工地出现重大安全事故。由此可知，抽检建筑工程机械设备对于保障建筑工程的整体质量尤为重要。

1.4建筑工程项目的现场环境

所谓施工环境主要是针对施工场地，周围干扰物，地质条件，气温气候等而言。只有对周围障碍物及时清理，对土地及时进行硬化，保证施工场地无安全隐患，不会受到恶劣天气的侵扰，才能使工作人员全身心地投入到工程建设之中，这样既不会产生安全事故，又不会影响建筑工程的质量。因而，良好的施工环境是建筑工程质量得到保障的前提，建筑行业务必对现场环境给予高度重视并对其加强抽检。

2建筑工程质量监督中抽检工作需要遵守的原则

（1）与建筑工程详细情况相结合。任何工作都要讲究与实际情况相结合，建筑工程质量监督抽检工作也是如此。因而在建筑工程质量监督中抽检工作中要注重建筑的特殊结构、建筑实体检测数量等进行精准的测算。保证建筑工程质量监督中抽检工作可以与建筑工程的详细情况相结合。

（2）保证建筑工程的质量监督的抽检数量。一般抽检需要保证抽检数量，因而在建筑工程中，需要将每个单元楼板楼梯等的监督抽检数量控制在三个及三个以上，以保证抽检数据的准确性。

（3）建筑工程质量监督中抽检工作要有抽检重点。建筑工程监督工作中的抽检工作在对不同的结构应采取不同的抽检方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆比如在对梁板保护层的厚度、主要受力钢筋等的分布情况进行抽检时，要对钢筋在梁和板的位置进行重点抽检，而且其数量应该控制在5个及5个以上。而在这其中悬挑构件至少要有3个。

（4）保证现场检测，对不同构件进行不同的检测。钻芯法可以对混凝土的抗压强度进行现场检测，对于梁板、柱和剪力墙等构件应该进行重点检测。并且应该抽检1组以上的每个单元的不同强度的等级的混凝土。

3建筑工程质量监督中抽检工作的强化策略

3.1明确抽检工作一般规律

在建筑工程质量监督抽检工作的开展中，为使得抽检工作效率与质量得到保障，需要相关工作人员可以明确抽检工作中的一般规律。而且建筑质量，对未来用户的人身财产安全、施工人员安全会产生直接影响，基于此，在工作开始阶段到最终完成阶段，都要将质量作为重点内容。明确抽检工作一般规律，促使各项工作的有序进行。在抽检工作一般规律的明确中，要从以下几点展开：第一，加强对先进抽检技术的应用，将提升抽检工作准确性作为重点，结合实际情况，制定科学合理抽检计划与抽检措施。第二，对于影响抽检工作的不利因素要及时消除，这就需要相关工作人员能够及时对不同因素进行分析与明确，使得抽检工作的可靠性得到保障。第三，将相关的管理制度落实到实际工作中，并且对抽检内容进行明确，避免出现遗漏问题。在抽检工作的开展中，只有严格按照相应工作规律，才能确保抽检工作的顺利展开，将抽检工作优势充分发挥。

3.2完善抽检工作系统体系

为促使抽检工作的顺利进行，可以通过完善抽检工作系统体系的方式，通过系统体系对各项工作进行规范与约束。注意以下几点问题：第一，相关工作人员对于抽检工作的系统性要有正确认识，对于施工过程中的施工过环境、施工设备设施以及建筑结构等都能够有正确认识。将钢筋混凝土强度检验工作作为重点抽检工作内容，在这一过程中，可以采取回弹取芯检测方式。第二，在对施工材料以及施工设备设施进行抽检中，要对其安全问题以及质量问题加大抽检力度。在对施工现场展开抽检工作时，要检查现场地质情况、气候条件情况以及周围障碍物情况等。将此类内容融入到工作系统中，为后续工作的展开打下良好基础。这样不仅可以使得抽检工作得到完善，同时对于建筑质量提升能够起到一定的促进作用。除此之外，要积极鼓励工作人员参与到系统体系的完善中，确保系统体系的完善性与合理性。

3.3加强对先进技术的应用

在如今社会的不断发展中，我国先进科学技术以及信息技术得到一定的进步与完善，并且不同科学技术以及信息技术的应用，促进我国社会市场各行各业的发展。建筑行业中的质量抽检工作，也应该跟上时代发展步伐，在抽检工作的开展中，加强对先进技术的应用。传统质量抽检方式，在传统建筑质量抽检工作中可以发挥一定作用。但是，随着时代的发展，已经无法满足抽检工作需求。基于此，需要工作人员能够对现有最为先进的抽检技术进行明确，从而结合实际情况，将抽检技术融入到抽检工作中。在最大程度上，将施工中存在的安全隐患以及质量问题消除。促使建筑施工工作，可以逐渐朝着规范化与标准化方向发展，为后续施工工作的展开打下基础。

结束语

建筑工程是我国发展的重点与关键，建筑工程行业的发展在一定程度上会影响我国社会的发展以及经济效益的创造。为使得建筑工程质量得到保障，通常会采取加强质量监督的方式，但是，在质量监督工作的开展中，无法每一环节或者工作内容进行全面的质量监督与检查。怎样使得抽检工作能够顺利展开，并将自身作用与价值充分发挥是人们目前面临的一个重要问题。

参考文献：

[1]王和节.分析建筑工程质量监督中抽检的重要性与改进方式[J].四川水泥，2018（09）：259.

[2]王少军.建筑工程质量监督管理中的监督抽检研究[J].山西建筑，2018，44（12）：212-213.

[3]王小云.浅析建筑工程质量监督管理中的监督抽检[J].低碳世界，2017（05）：172-173.

[4]李建梅.建筑工程质量监督中抽检的作用和改进思路[J].科技创新与应用，2017（03）：257.

论文作者:姬静文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/945d769096a53b7c5b78dd6f.html