# 市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工与线性控制分析论文_林彬

摘 要：目前挂篮技术是市政道桥箱梁施工应用最多的技术，尤其大型桥梁工程建设，因此为了充分发挥其作用，在市政道桥工程施工中，需要合理运用悬臂挂篮技术，基于此，本文阐述了悬臂挂篮系统工作原理，对市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工要点及其线性控制进行了探讨分析，旨在保障市政道桥工程质量。

关键词：悬臂挂篮系统；工作原理；市政道桥工程；施工要点；线性控制

一、悬臂挂篮系统工作原理的分析

通常悬臂挂篮系统主要由主体结构、挂篮走行系统、悬臂系统等组成，其主体结构是挂篮的主要受力位置，而挂篮的走行系统是通过牵引设备来负责挂篮的移动，牵引设备最需要注意的一点就是要保证挂篮移动的流畅性。挂篮安装有内部和外部两种钢材模板，保护挂篮内施工人员的安全。悬臂挂篮技术的应用使桥梁高空浇筑施工更加灵活，避免了使用大型起重吊机。

二、市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工要点分析

1、挂篮制作及安装施工。（1）挂篮制作要点分析。悬臂挂篮设计前要核对设计图纸，从而保障图纸对挂篮制作的指导作用。施工人员还要对制作完成的悬臂挂篮进行性能检测，在挂篮的所有使用性能全部达标之后，才能允许桥梁施工人员使用挂篮。（2）挂篮安装安全防护分析。第一、悬臂挂篮自身的安全。在挂篮的安装过程中安装架构会对挂篮的安全造成直接的影响，所以在基本架构施工完成后要进行深入细致的检查，只有确认其达到预定的承载能力并且有较高的可靠性，才能进行挂篮的安装。第二、悬臂吊篮安装对周围环境的安全威胁。在安装过程中要对安装场地周围进行清场，确保无关人员不在安装区域集中，放置安装过程中出现危险物坠落而被砸伤的现象。

2、挂篮安装完成后的预压试验。（1）做好预压试验准备工作。悬臂挂篮施工的挂篮预压施工前，需要固定挂篮后锚系统，其固定的主要内容包括前横梁和后压系统，同时要保证前横梁和后压系统的拉杆都处在均匀受力的状态。这两个系统是保证悬臂挂篮运行安全的重要装置，二者之间受力的不均匀会导致挂篮在运行中出现不稳定、倾斜等严重的安全问题，不仅会影响到施工的质量和效率，还会危及到施工人员的安全。（2）预压过程的要点分析。对悬臂挂篮的预压过程是对其安装性能进行检测的关键环节，预压过程应该细化分为多个等级，根据悬臂挂篮的实际承载力以及预压时间，对预压等级进行划分。

3、混凝土浇筑和预应力张拉施工。（1）浇筑施工要点分析。悬臂挂篮施工中的模板就位后，首先使用底模支撑起吊篮底部的横梁以及纵梁，因为任何一个梁段都需要不断对高度进行调整，所以不需要在内模和框架之间形成整体，而应该以箱梁的截面的具体情况，同时将最后的浇筑方法确定好。在进行浇筑的过程中，需要对顶板的中部而预留孔隙，确保混凝土的位置进入到箱梁中，帮助其底模部分均匀分布。其在箱梁比较高的情况下，对混凝土的传输需要使用减速漏斗来实现。（2）预应力张拉施工分析。当砼试件强度达到80%（48MPa）以后，拆除端模和外侧模进行预应力体系拉。张拉过程采用双控原则进行控制，确保应力和伸长量满足设计要求，张拉完后清洗管道再进行压浆，严格控制好灰浆各项技术指标，确保压浆压力并稳压5min，采用木塞将两端压浆孔塞住。

4、挂篮走行施工。（1）采用千斤顶放松斜拉带，用倒链滑车将前托梁和外侧模固定在已浇梁体上，拆下斜拉带。（2）拆开内外滑梁的后吊杆，放松主梁的其他约束，以压轮器更换压紧器。（3）采用倒链滑车将主梁系统连同滑梁滑移到要浇筑梁段的设计位置，并锚固主梁系统于已浇梁体，连接内外滑梁于后横梁上。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（4）放松底篮及侧模在梁体上的约束，将底篮及侧模落在外滑梁上，再解开其约束，通过外滑梁，利用倒链滑车将其牵移到要浇筑梁段的设计位置。（5）安装斜拉带及下后锚带，调整模板，限位锚固，绑扎底、腹板钢筋等。

5、合拢施工。市政道桥工程的悬臂挂篮施工中的合拢效果会对桥梁整体质量和今后运行产生深远影响，所以在桥梁合拢施工中首先要对合拢施工的环境进行深入了解，对材质、温度等可能会对合拢施工产生的影响进行分析，选择合理的合拢方式并做好合拢工作相应的力学运算。在合拢口锁定以后，具体的合拢工作应该快速进行，首先将合龙口处的刚性支撑段与桥梁的梁端预埋件进行有效的栓接或焊接处理，然后将外刚性支撑的另一端和梁进行连接，张拉临时的预应力束也应该随后快速进行。

三、市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工线性控制分析

1、科学测定线性控制的相关参数。参数测定是市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工线性控制的基础和前提。在参数测定过程中由于线形控制主要是为了能够有效的确保施工中结构的可靠性和安全性以及保证桥梁线形及受力状态符合设计要求，因此这意味着施工人员往往需要对于桥梁悬臂施工进行参数的测定。除此之外，在进行参数测定的过程中，其测定的主要内容是对于挂篮自身的变形值进行测定，然后在这一过程中还需要对于混凝土的弹性以及预应力等重要的数据进行合理的测定。另外，在参数测定的过程中因为想要对于挂篮的变形值进行精确的测定具有一定的难度，因此这说明了只有经过合理的实验才能够有效的减少测定难度。从而能够在此基础上促进市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工线性控制水平的有效提升。

2、严格预拱度计算。预拱度计算对于市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工线性控制的重要性是不言而喻的。在预拱度计算过程中，精确的计算结果是确定悬臂挂篮施工质量的重要保障，然而如果施工人员想要对于桥梁的悬臂进行控制则难度很大，因此这意味着施工人员往往要以现场的施工进度和当地的实际情况为基础，并且应用不同的专业程序才能够得出精确的计算结果。除此之外，在预拱度计算的过程中，施工人员应当注重采用不同天数的实验数据来进行预拱度计算。另外，在预拱度计算的过程汇中由于温度的变法比较复杂同时还对于主梁的扰度影响很大，因此只能够在梁体上布置观测点进行观测，例如施工人员可以选择采用电阻应变仪器测定钢绞线的实际管道摩阻损失，来验证实际值与设计值是否相符，从而能够在此基础上促进市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工线性控制效率的持续提升。

3、加强挠度控制。挠度控制是市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工线性控制的核心内容之一。在挠度控制过程中的施工人员应当注重以设计标高和之前测定出的预拱度来对于悬梁段的立模进行确定。除此之外，在挠度控制的过程中，施工人员应注重观测每个节段的混凝土浇筑，并根据实际确认的结果，对扰度曲线进行整理，然后通过结合实际的数据分析，来最终有效减少施工中的偏差值。另外，在挠度控制的过程中由于挂篮拼装应按照各自的顺序逐步操作，因此施工人员在作业前应对吊装机械及机具进行安全检查，并且在每道工序务必经过认真的检查无误后方可进行下一道工序，最终能够在此基础上促进市政道桥工程施工中的悬臂挂篮施工线性控制可靠性的不断进步。

结束语

综上所述，近年来，随着交通运输的快速发展，使得市政道桥工程建设的日益增多，为了保障桥梁工程建设的顺利开展，在应用悬臂挂篮施工技术时，必须做好线性控制，从而保证市政道桥工程建设质量及其安全运行。

参考文献

[1]吴兵.悬臂挂篮技术在桥梁施工中的应用[J].低碳世界，2017（11）

[2]程建华.桥梁施工中悬臂挂篮技术的研究[J].山西建筑，2017（08）

[3]牛跃辉.桥梁悬臂挂篮施工技术及线性控制探讨[J].交通世界，2017（08）

论文作者:林彬

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/947daf532eceb7513b6bf13d.html