# 论结构检测在房屋安全性鉴定中的重要作用论文_胡神辉

深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司 广东省深圳市 518053

摘要：我国建设行业在不断发展，建设水平和工程质量也在不断提高。但各种建筑结构中还是存在很多问题，这些问题直接或间接影响了房屋结构的安全性。因此如何能提高房屋结构的安全性，还应从工程结构检测方面入手；通过先进的检测技术，对房屋结构数据进行采集，并依据检测数据对房屋结构进行计算分析，从而得出可靠的房屋安全性鉴定结论。

关键词：结构检测；房屋安全性鉴定；技术

一、前言

随着社会的不断发展，以人为本的核心在不断扩大，人们对生活和居住的条件要求越来越高，尤其在房屋建筑的安全方面提出了更高的要求，因此要保证房屋结构的安全性，就必须做好房屋结构的检测鉴定工作。根据先进的仪器设备及检测鉴定技术的对房屋安全进行分析，相信房屋结构的检测作为，结构安全性鉴定的重要手段，会随着社会的不断发展而逐渐成熟起来。

二、现场结构检测的程序、方法及内容

1、现场结构检测程序：

1.1初步调查：

（1）图纸资料：如工程勘察设计资料、设计变更记录、施竣工图及变更记录、竣工验收文件、事故处理报告等。

（2）建筑物历史：如历次修缮、改造、用途变更、使用条件改变以及受灾等情况。

（3）考察现场：按资料核对实际使用情况、已发现的问题、听取相关人员的意见等。

1.2根据初步调查结果，确定好要采用的检测鉴定依据、内容、方法及仪器，并要求委托方配合好现场的准备工作。

1.3抽选点和现场检测原则。

1.3.1结构抽样选点应按《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）中的规定进行抽取，并会同委托方确定具体抽样位置。

1.3.2现场结构检测应以“无损检测为主，非破损或微破损检测为辅”的原则进行。

2、现场结构检测的方法及内容

2.1钢筋混凝土结构现场检测方法和内容：

1）结构体系检测；

2）抽芯法和回弹法检测混凝土抗压强度、；

3）混凝土中氯离子含量检测；

4）构件缺陷的检查与测定；

5）构件尺寸的检验与偏差测定；

6）构件钢筋的检测，包括钢筋位置、混凝土保护层厚度、钢筋直径、钢筋锈蚀状态和钢筋力学性能等项目；

7）结构位移与变形的测定；

8）构件损伤的识别与测定，包括环境作用、荷载作用、火灾作用、地震作用造成损伤的识别等项目；

9）材料性能劣化的快速检验；

10）结构性能的检验和测试。

钢筋混凝土结构现场检测，应根据检测类别、目的、项目、结构实际状况和现场具体条件选择适用的方法。

2.2砌体结构现场检测方法及内容：

由砌体结构的破坏形式及特点可以看出，砌块及砂浆的强度是影响砌体结构承载能力的主要因素，因此在砌体工程现场检测时，主要针对砌块强度、砌筑砂浆强度、砌体的抗压强度、抗剪强度进行检测。

1）结构体系检测；

2）量测结构构件的几何尺寸；

3）砌块及砌筑砂浆强度检测；

4）检查裂缝的宽度、裂缝位置及裂缝的分布情况；

5）房屋结构倾斜、变形检测；

6）结构构件的外观质量检查。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3钢结构现场检测方法及内容：

由钢结构的破坏形式及特点可以看出，钢结构的焊缝、连接节点及构件尺寸是影响结构承载能力的主要因素，因此在工程现场检测时，主要针对焊缝、连接节点及构件尺寸进行检测。

1）结构体系；

2）结构构件尺寸；

3）焊缝质量等级；

4）裂缝宽度、位置及分布情况；

5）结构倾斜、变形情况；

6）结构构件的外观质量等。

三、结构检测在房屋安全性鉴定中的应用

3.1房屋结构安全性检测鉴定的内容

房屋结构安全性检测鉴定是根据力学和建筑结构的基础专业知识、相关的标准、规范和科学结论，依据检测数据对房屋结构的材料、承载力和损坏原因等情况进行计算、分析和论证，并给出结论的一门学科。

3.2房屋结构安全性检测鉴定的分类：

房屋结构安全性检测鉴定主要分为以下几类：

1）正常使用情况下的房屋结构安全性检测鉴定；

2）发生工程质量问题时房屋结构安全性检测鉴定；

3）发生灾害受损时的房屋结构安全性检测鉴定；。

3.3房屋结构安全性检测鉴定的方法。

在我们的生活和工作中，主要采取以下几种方法进行房屋结构安全性进行检测鉴定，以减少评定的主观性和随意性。

1）传统经验法。主要是以有关的标准为依据，依靠有经验的专业技术人员进行现场检测和必要的复核计算，然后凭个人的知识和经验给出评定结果。

2）实用法。是在传统经验法的基础上发展起来的一种较科学的方法，它克服了经验法的缺点，增加了仪器和设备的应用，对于结构材料强度等有关力学参数，采用实测值，并经过统计分析后用于结构的分析计算中。在各项结果的评定中，均以原设计规范的控制条件为标准，经过分析提出综合性鉴定结论，此方法适用于结构复杂及标准要求较高的建筑物。

3）可靠概率法。是运用概率论和数理统计原理，采用非定值统计规律对房屋结构的安全性进行检测鉴定的一种方法。

4）房屋完损评级法。该方法是以房屋完损状态为标准的划分等级法，此法将房屋划分为完好、基本完好、一般损坏、严重损坏和危险五类。目前，房屋完损等级的评定过程是定性的描述，无定量的界定。损坏程度的描述用词为“稍有”、“少量”、“较多”、“轻度”、“明显”、“严重”等比较含糊的词汇，故只能对房屋的完损状况做粗略的定性评定，评定结论带有主观性和随意性。

3.4综上所述，房屋安全性鉴定是需要根据不同房屋的结构情况及现场结构的检测数据情况，对房屋出现的安全性问题做出综合的分析判断；从而可知结构检测在房屋安全性鉴定中起到了至关重要的作用。

四、结构检测与房屋安全性鉴定技术的发展

随着时代的发展，结构检测与房屋安全性鉴定的前景更加可观；发展新兴的结构检测与房屋安全性鉴定技术，使其更加准确、无损、快捷方便无疑是未来改善和提高的发展目标和方向。

仪器、设备及工程结构计算分析软件在结构的结构检测与房屋安全性鉴定中扮演着重要的角色。没有好的仪器设备和工程结构计算分析软件就无法更好的进行结构检测与房屋安全性鉴定。与经济发达国家相比，我们的仪器设备及计算分析软件在总体上还存在明显的差距，主要体现在性能不稳定、功能少、寿命短、体积大等方面。

检测方法改善和提高是进行房屋安全性鉴定的前提。合理确定检测数量、布置检测位置、减小结果的不确定性、充分利用数据等，是我们所面对的问题。随着科技的发展，一些新的问题又摆在我们面前，如高强混凝土的强度检测、预应力筋管道灌浆饱满度测试、新型墙体材料的测试及评定等。

五、结束语

随着我国综合实力的不断提高，国家对各个行业的要求也随之升高，建设工程行业成为我国的支柱行业更应该以身作则，提高建设水平，保障建设工程的安全性。同时参与工程建设的人员应该采取一定的方法对房屋结构的安全性进行测试，以便于提高房屋的安全。笔者希望通过本文的研究能够提高我国房屋结构的安全性，促进建设工程结构检测行业的发展。

参考文献：

[1]李燕萍.研究哪些因素影响建筑工程质量的提高[J].建筑工程质量.2014（11）.

[2]张姗.研究管理制度对建筑工程管理工作的影响[J].建筑管理.2013.125-136

[3]马敏，研究建筑工程未来的发展趋势，［J］辽宁大学报，2014.（53）

[4]李向东，分析管理工作对工程质量的影响，［J］，企业管理杂志2014.16

[5]徐宝龙，浅析如何提高建筑质量，［J］，沈阳建筑2013（42）

[6]刘晶晶，思考如何提高建筑工程管理工作，［J］，河北建筑2014.236

论文作者:胡神辉

论文发表刊物:《基层建设》2016年11期

论文发表时间:2016/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9490f30c4e4d12b08ba96395.html