# 关于钻探工程质量与安全管理的探析论文_杨志军

杨志军

广西壮族自治区地球物理勘察院 545000

摘要：随着我国经济和科学技术的快速发展，钻探工程也快速的发展起来，钻探工程的质量与安全也直接关系着钻探工程的成功与失败，从而影响到国民生产的发展，本文对在钻探工程中应该注意的地方来分析钻探工程质量与安全管理。

关键词：钻探工程；质量；安全管理；探析

前言：

由于我国经济的快速发展，钻探工程的质量安全管理模式必然会随之发生变化，如何有效克服钻探工程中以往存在的各种通病，从而提高施工效率与质量，降低施工成本与周期，杜绝安全事故发生，全面提升钻探工程的管理水平，就成为了一个较为紧迫的任务。

1.钻探工程质量与安全现状

我国在钻探工程技术与管理方面仍然存在诸多问题，相关的工艺技术系统也尚不完善，在这个过程中需要对安题，相关的工艺技术系统也尚不完善，在这个过程中需要对安全生产环节以及相关管理环节进行必要调控，保障我国的钻探工程实施高效有序的进行，促进钻探工程施工过程中的安全与生产管理力度的监控，确保钻探工程的可持续性发展，进而保证钻探行业环境的稳定性，从而以有效应对越来越复杂的地质钻探工作任务，实现地质钻探工作系统的建立健全。

2.钻探工程质量管理

2.1钻探工程的工艺要求

任何工业生产都不能脱离生产工艺，作为高危性质的钻探工作，更要强调钻探工艺的作用。在具体的钻探施工中，首先应该根据钻探目标任务制定钻探工作计划；其次应该根据地质探查的初步数据，制定钻探施工方法，选择钻头类型，制订钻进参数，选择与准备钻探工具和材料；最后核算钻探经费，确定施工期限，争取以最经济的投入获得最大的效益。

2.2钻探工程的质量标准

2.2.1钻探孔位的确定。

根据钻探工艺，严格遵照执行钻探施工标准，认真测算，确定钻探场地方位、钻机安置位置、钻头倾角。使之达到工艺设计标准。

2.2.2采取岩芯的操作标准。

2.2.2.1按照工艺设计说明，经过审批单位批准，选择矿层含量在75%以上的矿体岩芯，进行采取。

2.2.2.2对于具有重要标识作用的矿带岩芯，其采取率不得低于70%，对于一般矿带岩芯，其采取率不得低于65%。

2.2.2.3提取岩芯要牢靠，防止脱落，防止错位和颠倒，用清水洗净后，按照采取顺序放入存储箱，使用统一符号与标准进行标注，填写标牌，放入相应位置。避免发生错误，严禁弄虚作假，及时办理存放手续，入库保管，避免积压于工地或途中的车站、码头、机场等地。

2.2.3避免钻孔出现弯曲偏离。

对于直孔钻探，每钻进5O～100米，对于斜孔钻探，每钻进50米，必须测量一次顶角与方位角。对于钻孔换径或是钻探到矿体时，需要增加测量次数。对不同的钻头不同的钻孔，其角度测量数值是不同的。具体系数参照相关工艺标准表。若在钻探过程中，出现特殊情况，可以根据现场实际情况，分析并提出变更计划，须报审批部门同意，再行执行。

2.2.4孔深校正。

每钻进100米，或是根据工程要求，在钻探标志层、地质构造层、终孔等地段，必须测量孔深，进行验证，根据工艺标准，其误差不得超过千分之一，如若偏差过大，应该立即进行更正。

2.2.5水文观测。

在钻探施工过程中，必须密切关注水文情况，详细记录水文情况，认真记录并分析相关数据，不妨根据经验提出有预见性的建议。

2.2.6原始班报表记录

钻探班报表，简易水文观测记录，岩心牌和岩心编号应由钻机当班记录员用钢笔填写好，要做到数据齐全真实、准确、及时、整洁。岩矿心用红油漆逐块编写好，班报表、记录不准涂改或事后追忆，以便终孔后存档备查

2.2.7封孔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在钻探工作完成后，应做好封孔工作，使用符合标准的封孔材料，按照工艺要求，进行正确的封孔，安置好孔口标志，以免发生意外。

2.3质量管理的要点与重点

2.3.1严格执行钻探工艺要求，按照相关技术参数选择合适的设备与工具，钻探操作人员必须加强现场的相互监督与检查工作，从工作伊始杜绝安全隐患。

2.3.2施工安全员及时完成钻探施工跟进统计工作，通过现象开展检查，用数据说话，分析出现问题的原因，采取积极的措施，避免与杜绝影响质量安全的问题。

2.3.3相关管理部门要强化管理，探索工艺革新，加强质量安全监督力度，掌握施工动态，对于出现的隐患苗头，要及时采取有效的防范措施，加以杜绝，使得钻探工程可以顺利进行下去。

3.钻探工程的安全管理

钻探施工属于高危工种，其作业特点是环境艰苦、人员流动大、工作点分散，这些特点造成安全管理工作确实难度较大。

3.1认清影响安全的危险源在钻探施工过程中，影响安全的危险源主要包括施工技术、安全管理、安全教育、外界环境等四个方面。

3.1.1施工技术方面。

施工现场的上下线路（进出道路、供水供电、通讯、避雷、排放废料等）的设置是否存在安全隐患；设备、工具、材料等的安置与管理是否牢固、安全；机械设备在操作的过程中是否符合安全操作规范。以上这些因素都属于施工技术的安全危险源。

3.1.2安全管理方面。

在钻探施工的前中后整个过程中，符合各个工序的安全管理是否到位；组织协调、监督检查等工作是否得到彻底落实；相关的安全岗位、安检人员是否符合要求。发生安全问题往往是由于安全管理方面的疏忽。

3.1.3安全教育方面。

工作人员的安全施工技术与意识培训，是最容易被忽略掉的。由于这个原因，在实际工作中，往往由于工作人员专业素质的不达标，而导致在操作设备的过程中发生安全问题。

3.1.4外界环境方面。

钻探工作所在的野外环境是不受人力控制的，水、火、风、塌方、地震等自然灾害缺少预兆。不可否认，这也是发生安全问题的一个客观存在。

3.2安全管理的工作重点

3.2.1落实责任，实施责任管理。

从领导到基层员工，都应该树立以人为本、安全生产的思想意识，做好本职工作，履行安全职责，落实安全生产责任，对安全生产制度要严格遵照执行，尤其是对领导而言，更要建立安全追责制度加以约束和督促。

3.2.2督促检查，建立激励机制。

放权到基层安全管理人员，使其充分发挥安全监督作用，形成从决策到基层管理，再到基层施工的有层次的监督管理。同时把安全奖励、工资奖金、先进评优、干部考核等与安全管理工作相结合，调动全员的安全管理积极性，提升全员的安全管理意识。

3.2.3关注基层，加强现场管理。

从技术、器材、后勤、管理、财务等各个环节同时入手，汇总施工所需，全方位给一线施工提供充足的保障，贯彻执行各项规章制度，落实基层安全防护工作，完善基层安全防护器材，明确基层的安全管理人员与管理责任，在每一处工作细节上杜绝安全隐患。

3.2.4加大投入，改善生产条件。

彻底打消“凑合”的思想，对于不合时宜的、落后的设备、器材，应该立即淘汰，及时更换为安全可靠、提高效率的新设备新器材。从硬件条件方面消除安全隐患，打造良性生产循环体系。

3.2.5常抓培训，强化安全教育。

针对基层员工流动性大的特点，必须做好安全培训工作，贯彻执行常抓不懈的教育方针，安全培训工作必须做到常年开展，不论是否具备工作经验，不论是否为新老员工，必须参加日常的安全培训，并将其学习过程与结果与个人收益挂钩，以起到督促作用。在每一次钻探施工之前，对每一位参加者都要进行安全培训，通不过考试者不予上岗。

3.2.6严肃纪律，从严执行安检。

各级安全部门必须强化监督检查职责，在检查过程中对检查对象不留情面；在劝诫帮扶过程中热情周到，帮助被检查者排除施工安全隐患。通过制度，严格要求本部门管辖的专兼职安全员，对本职工作做到认真负责，对查出的问题按照“三定四不推”的原则进行整改。

结束语

总之，在钻探工程中，必须坚持安全第一、质量第一的施工原则，建立从上到下、遍及各个部门、贯穿工作流程的安全管理制度，强化安全监督职责，落实安全管理责任，预防并杜绝安全事故的发生。保证安全生产，是保证钻探工程质量、提高管理水平、增加工作效益的根本与基础。

参考文献：

[1]何什秋．煤田钻探施工现场安全检查探讨[J]．煤矿安全，2010，（7）．

[2]陈晓树．谈如何加强钻探工程的质量及安全管理[J]．工程管理，2011，（4）．

[3]尹建华．关于钻探工程质量与安全管理的探析[J]．四川建材，2012，（2）．

论文作者:杨志军

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9491afc468159c179d47b2f7.html