# 井下试油作业中存在的问题及有效处理对策探析论文_赵昕年

赵昕年

(中国石化华东油气分公司采油气工程服务中心 江苏泰州 225300)

摘要:为了更有力的确保油田作业的安全性，井下试油作业的重要性逐渐凸显出来，并且在石油行业发展中占据着关键性的位置。该文章首先针对井下试油作业的概念、目的及主要任务等进行了论述，之后分析了试油作业中普遍存在的问题，并在此基础上提出了有效的处理对策，皆是为了能够促进我国石油行业能够稳定可持续发展下去。

关键词 ：井下试油作业 ；存在的问题 ；分析 ；处理对策

1基于井下试油作业论述

1.1试油作业目的

首先，参数井，其开展井下试油作业是为了能够了解新区域中存在的油气等资源是不是值得开采，从而确定该区域的作业价值和开采范围 ；其次，预探井，进行井下试油作业是为了了解开采地的工业价值，从而准确计算出真实的储存量 ；第三，详探井，通过井下试油作业能够准确的判断出该井中油、气及水层的范围，以此规划出相应的开采边界，同时还能够确定井下试油的产能及变动规律，对其实施有效的压力及温度勘测，以此计算出试油的储存量和质量 ；第四，开发井，通过井下试油作业能够确定油、气和水的大概产能，了解开采过程中有价值财务的含量及参数变动规律。总之，通过井下试油作用能够取得详细的基础数据资料，并根据不同类型的石油井采取针对性的工艺和技术，准确的对油井中各项参数及储存量进行检测和计算，为石油开采工作提供有利的参考依据。此外，井下试油作业还能够为勘测油、气井所在地区的地质及储量、经济评价等提供相应的参考数据，让石油行业的发展跟随社会发展的步伐不断前进。

1.2试油作业的主要任务

需要准确掌握储层及流体的性质，从而为探井提供有利的地质信息 ；必须对油、气田中实际的含油量及油水或气水边界及驱动类型明确，这对于初步计算油气工业储量意义很大 ；对储层产油的能力进行了解，全面掌握测井资料的可靠性 ；对井下试油的资料及结果进行整理和分析，以此规划出合理的工作流程，为石油开采提供强有力的依据。

2试油作业常见的问题

现阶段，很多的石油开采行业在开展井下试油作业时普遍采用射孔完井的方法进行，在实际进行试油作业时首先会对检测层的污染指数进行预测和分析，并在此基础上对射孔的参数做出优化，从而选择相应的射孔枪型及弹型。可实践证实，当清水融入到岩石中心后它的恢复率会随之减弱，这对于油井储量和产能来讲非常的不利。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以需要结合实践情况加大对提升清水恢复率的研究力度，发现能够保护油层的全新渗透液，该渗透液必须具备超强的流动性和抑制性、且流失率低，比较容易排除，这样才能对油层进行良好的保护，从而满足井下试油作业的各项需求。另外，大部分井下试油作业在实施过程中存在着负压值不合理的现象，实际应将负压值控制在最大与最小负压的中间，其中最小负压值能够确保实现对油井孔眼

清洁和冲刷的目的，将沉浮在孔眼周边的破碎压实带中的微粒子彻底清除，而最大负压值则可以有效规避油层塌陷现象的发生，降低地层出砂的机率，同时还可以避免由于负压值过大而造成的套管挤压变形、封隔器工具失效等问题出现。同时，井下试油作业开展中所选择的

压井液比重及性能是否合适也会对其造成相应的影响。当前，很多井喷事故都是由于油、气井在压井时所选择的压井液比重较小引发的，还可能会对地层造成严重的污染。所以说，要结合地层实际压力大小选择合适的压井液，做到压而不死，活儿不喷的局面。

3有效处理井下试油作业中各项问题的对策建议

3.1对已开采井的井下试油作业技术不断健全规范

如果是已经开采过的井，那么就会是很久之前进行的，所以其中所获取的资料也已经无法适应于当前发展的需求，而且随着社会的不断发展和进步，石油井的状况也变得越来越复杂，这也增加了井下试油作业施工的困难度。所以，需要在施工前期进行相应的试油作业，以此

获取最新的资料及数据，并与先前的资料进行对比分析，同时结合井下的变动情况进行现场指导施工，随时对作业方案进行调整和规划，对其中存在的不足进行及时的补充和完善。

3.2对井下试油作业的封堵技术进行完善通常不同的石油井在进行作业时所采用的技术也有一定的要求，特别时针对高温、高压及超深情况的石油井，在开展井下试油作业时都会采用注灰封堵流程，但是该方式防范比较单一，且存在着灰浆凝固时间长或下沉等问题，因此在针对高温、高压、超深井等具有独到特点的石油井时，应根据不同地区不同要求选择适用性好的试油封堵技术，确保施工的安全性及稳定开展，促进井下试油作业封堵效率的提升。

我国应通过各种途径加强对油、气的储层保护意识，并在此基础上根据不同的地质情况对射孔参数进行优化、选择合适的射孔液及压井液，确保所获取的开采物实现最理想化，减少流失程度。针对井下试油作业技术应不断研究全新的工艺，以便可以快速准确的对地层各项数据参数收集获取，为试油作业的顺利实施奠定基础保障。

3.3规范井下试油作业的压裂改造技术

井下试油作业开展过程中会涉及到很多方面的工艺技术，其中一项比较关键的则是压裂改造技术。为了能够实时监控试油作业的进展情况，要对相关数据及时的采集和监控，要尽量保证每一个环节都做到细致。针对压裂改造要及时加大研究力度，立志于取得更加理想的效果。

4结语

总而言之，石油能源是我国重要的能源之一，而石油开采行业对我国及社会经济的发展有着不可缺少的推动作用，为了能够保证石油行业的稳定发展，我国应加大对井下试油作业的关注力度。目前，我国现有的试油作业应用技术和其他国家相比相对落后，根本实现不了随着勘探对象的变动而儿随机应变的局面，所以导致适应性低，当前必须要加大试油作业全新技术与工艺的研究力度。该文章从试油作业的概念着手，对井下试油作业开展中普遍存在的问题进行了研究，并在此基础上提出了相应的改善建议，希望能够对我国石油行业的稳定发展有一定的帮助。

参考文献:

[1]李轲 . 浅析试油作业常见问题及解决措施 [J]. 中国新技术新产品，2015,21:61.

[2] 崔愿刚，钟敏，黄玉平，唐致彦，胡文惠，王东辉 . 试油作业中风险识别与管理 [J]. 中国石油和化工标准与质量，2012,13:261~262.

论文作者:赵昕年

论文发表刊物:《论证与研究》2019年12期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94b00bee67822575c42955cf.html