# 地铁车辆制动系统故障及处理论文_陈炜森

陈炜森

身份证号码：440306198808311630

摘要：EP2002制动系统在我国地铁车辆应用较广泛，如深圳、西安等各大城市。制动系统作为车辆安全的重要组成部分，其制动系统的安全运作是保证地铁车辆安全的前提保证。本文根据多年工作实践，对地铁车辆EP2002制动系统常见的故障进行分析，并提出处理措施。

关键词：地铁车辆；EP2002制动系统；常见故障；处理措施

一、EP2002制动系统系统

EP2002制动系统具有常用制动、快速制动、防滑、强迫缓解等功能。主要的常用与快速制动应用电空混合制动，紧急制动则应用空气制动。其组成包括：①风源装置主要由一个往复式空气压缩机（包括一个带有干式吸入式空滤器，中间冷却器，后冷却器，弹性安装装置）、电机组、细目滤油器和吸附式双塔空气干燥器组成。②制动控制系统由网关阀、智能阀组成“两动一拖”3节车的6个EP2002阀通过制动总线连接，组成一个分布式的制动控制网络。每个阀都安装在受其控制的转向架附近。每个网关阀为系统提供通讯接口。网关阀还接受列车线信号以指示相应的操作模式和制动等级。每个网关阀向列车监控系统提供硬件指示。③基础制动采用踏面制动的形式。有两种踏面制动单元，一种带停放制动，另一种不带停放制动。每个转向架上有两个带停放制动的踏面制动单元。弹簧停放可通过手动进行缓解，手动缓解后的停放制动只有在再进行一次停放制动操作后，功能才可恢复正常。④防滑保护装置包括速度传感器、测速齿轮以及集成在EP2002阀中的电子防滑保护装置。当系统发现滑行时，EP2002阀内部的连接阀动作，切断两个轴之间的气路连接，并通过EP2002阀内部的一个遮断电磁阀和一个排风电磁阀调节每个轴的制动缸压力，以对正在滑动的车轮进行修正，实现防滑保护功能。⑤空气悬挂装置包括空气弹簧风缸、空气弹簧、高度调整装置等。

二、EP2002制动系统常见的故障

（1）空压机震动异常

空压机运行时，有时会听到机械碰撞的声音，这种异音可能是由于空压机的弹性悬挂装置失效或空压机运动部件缺少润滑造成的擦伤声音。

（2）空压机油乳化

空压机润滑油产生乳化的原因主要是空压机内所有的支承点、活塞和气缸均采用泼溅式润滑。在每一转中连接杆均被浸入油池一次，以此实现润滑。而气缸中的气体含有部分水蒸汽，在工作过程中水蒸汽会在高速转动的曲轴作用下混入到机油中。当空压机停止工作后，随着缸内温度降低以及外界潮湿环境影响，润滑油就容易出现乳化现象。

空压机润滑油乳化将造成空压机润滑不良，使运动部件磨损加剧，导致活塞环密封失效，此时空压机油就可能泄漏。另外，由于乳化的机油含水量高，水分在气缸中无法排除，易使气缸及曲轴发生腐蚀，大大缩短空压机的使用寿命，出现空压机工作时发出不正常的噪音。

（3）空压机进排油孔螺栓滑牙

在换空压机油初期，由于没有规定正确的扭力标准和使用恰当的拆装工具，造成空压机注排油孔螺堵滑牙。为此，需要更换滑牙的螺堵，同时优化工具，使用专用的拆装工具，可以避免螺栓滑牙的事件发生。

（4）闸瓦破损/断裂

在实际运用中，闸瓦出现断裂、崩缺和掉块等现象。正常情况下，投入运营使用的闸瓦摩擦表面应平整、均匀。但在实际运用中，闸瓦因为本身材质问题或制力过大而出现断裂。若长时间使用，会进一步加剧断裂深度而崩缺或掉块。

（5）管路/接头漏气

对于空气制动系统，一种常见的故障就是管路或接头处有漏气现象。其主要原因是密封橡胶件老化、断裂或安装不到位造成的密封不严而漏气。

（6）空气橡胶软管磨损

由于空压机启动和工作时产生的振动，以及列车与线路冲击产生的振动，空压机组出风处或车辆联接的橡胶软管与其他部件可能接触，长期使用造成磨损，甚至漏风。因此，在检修过程中特别关注该部件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（7）空气干燥单元的双塞阀故障

空气干燥单元的双塞阀常见故障表现为：TCMS显示屏显示空压机故障（或空压机红闪），重启列车故障仍然存在，且列车总风压力表显示总风管压力长时间达不到9bar（停机压力），同时空气干燥单元干燥器工作时，排流口持续排气。其原因是由于流入的未干燥空气由于双塞阀的故障在流经双塞阀时，部分空气由排流口直接流出，造成持续排气的现象。最终检查发现双塞阀内部密封圈损坏所致。

三、EP2002制动系统常见的故障处理措施

空气制动系统故障种类较多，影响程度较大，预防性检查上作很重要。为此，运营维修单位要特别重视，尤其对于频发故障、重大故障要彻底查清原因，制定对策，确保运营安全。

空气制动系统故障，制动电子控制单元会通过自诊断程序进行判断和记录，并将相关信息进行保存。故障名称会提示在监控显示屏上，司机或维修人员应按照提示进行操作。维修时要认真确认好车号和故障名称，再读取故障记录和运行记录，根据这此信息对故障原因进行分析，分析的结果用来综合判断和排除故障。目前，基木上采用对故障部件进行更换的方法对车辆进行恢复，故障的部件再进一步进行分解、检查、维修.

空压机油乳化变质，我们要采样化验，检查油质的成份，是否含有其他杂质。如所含水份过多，那么先换变质的油再观察。如果含有其他金属物质就要深入的分析了，检查是否压缩机缸体与话塞有磨损或者缸体清洁不干净所致，找到问题的根本原因进行解决。

空气制动系统漏风是常见、多发的问题。有些泄漏在安静的环境下可以听到，但微小的泄漏需要用工具来检测。一般是调配一些稀释的肥皂水，用毛刷蘸些许涂在各处管路螺纹连接处，一处一处排查找漏。找到漏点后：①紧固泄漏处管路螺纹连接处的螺母，再用肥皂水检查泄漏。②如仍出现泄漏，排完相近容器与管路中的压缩空气，松开螺纹连接，在螺纹前3-5个螺距部分涂上管螺纹密封胶（乐泰572），再行紧固，如泄漏现象消失，恢复各塞门。特别注意的是，在用肥皂水排查各管路连接处的同时，凡擦拭肥皂水处，检查完后，用干抹布擦净肥皂水残留液。

为了减少和预防车辆制动故障，一般采取以下预防措施：

（1）加强车辆制动系统的日常检查，在车辆上线运营前需要进行相关的制动功能进行试验，确认制动塞门位置是否正确。

（2）对出现故障的车辆调取故障记录，结合车辆运行记录进行分析，对可能存在故障隐患的部件进行相关检测，找出故障原因，防止故障扩大。

（3）对大修程车辆（架、大修）的制动系统进行全面检测，包括对含有橡胶件的阀体类部件进行分解检修，更换其内部橡胶件。组装后，在单阀试验台进行试验，对其参数进行调整，试验合格后才能装车。对BECU等电子部件在试验台上对其相关性能进行检测，必要时参照其使用说明书调整参数。对于总风欠压开关、空压机启动开关等压力开关在试验台上对其参数进行校对，调整。各部件装车后，要对每节车辆进行单车试验，检测其综合性能。对整组列车进行综合性能测试。在试车线进行制动距离、制动减速度等相关功能进行试验，必要时在正线和信号系统进行综合测试。

（4）日常检查对制动部件进行有重点针对性的检查，检查要点如下：

①空压机的检查要点

a.空压机各紧固件无松动。

b.吊挂装置状态良好，减震橡胶无龟裂，钢丝绳良好，安全阀铅封无破损。

c.润滑油无变质，油位正常。

d.运转时无异音，无漏油、漏气，各部温度正常。

e.清洁空气滤清器，并检查安装状态是否良好，清洁气缸冷却器和散热片。

②风管及各塞门的检查要点

a.清除风缸及主过滤器中的油水，手动排水装置作用良好。

b.金属软件无磨损、鼓包、起层和漏泄。

c.制动缸缓解塞门及其他管路塞门无漏泄，塞门开、关正确。

③制动控制辅助板的检查要点

a.外观清洁，安装状态无异常，箱盖无变形、操作，锁闭良好。

b.箱体内各阀体安装、接线可靠，运作良好、无漏泄。

④制动控制装置EP2002检查要点

a.外观清洁，安装状态无异常，各接头及阀体无漏泄。

b.阀体后部插头、插座连接良好。

四、结束语

城市地铁车辆的运营要求决定了车辆制动系统应具备制动准确性高、维修方便、故障易于判断、处理的特点，地铁车辆制动系统通过分析性能并进行有效的预防修，通过实际运营的检验效果良好。

论文作者:陈炜森

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94c12d134d23919ceb2202f5.html