# 建筑电气安装中防雷接地施工技术与注意事项分析潘国辉论文_潘国辉

摘要：随着改革开放的脚步，我国的各行各业都得到了长足的发展，其中建筑行业不仅给我国国民带来了充足的经济收益，还大大的改善了我国城镇的面貌。随着建筑行业的发展，人们对于建筑质量的需求越来越高，其中建筑电气工程就是人们最主要关心的话题，因为这关系到住户的人身安全。在建筑电气工程当中，防雷接地技术是一项重要的问题，随着时代的进步，防雷接地技术也在不断地进步着，在符合技术创新的情况下，进一步的完善着自我优化，最终保证人们对建筑物的安全使用。

关键词：建筑；电气安装；防雷接地；施工技术；注意事项

引言

防雷接地施工技术属于建筑电气安装中的重要内容之一，防雷接地施工技术对整体工程的质量有着直接的影响。为此需要从防雷接地施工技术的方案设计入手，提高设计方案的综合水平，增强施工过程的质量，保障防雷接地技术的整体水平。本文主要从防雷接地施工技术的应用角度入手加以分析，提出了具体的意见，希望可以为相关人员提供参考。

1建筑工程中防雷接地施工的重要性

防雷接地是关系到建筑物和人身安全的重要工作，出现雷击时通过强大电流会产生机械力和热效应，进而对建筑物和电气设备带来巨大损失。另外，经常有施工人员由于专业性不强和自身缺乏认识等原因，将防雷接地施工视为技术性不强、工艺简单的工作任务，操作时又出现不规范作业或纰漏，影响施工质量和整个建筑的安全使用功能及寿命。事实上，随着电力设施的普及与电力设备在人们生活中的地位不断上升，雷电灾害成为了更大的风险与隐患，一旦发生不但不可避免，还会给建筑和住户带来极大损失，防雷接地系统成为施工建设中不可避免的过程。

2建筑电气安装中防雷接地施工技术

2.1建筑物防雷接地规范

现代建筑物的防雷措施主要是对建筑物起到保护作用，完整的避雷方法包括障蔽、接地、电位相连和限压固定装置。鉴于《建筑物中避雷装置设计规范》（GB50057-2010）关于防雷接地装置的施工要求，对建筑物的被雷击频率和控制措施进行了定性分析，并制定出适应的策略保险建筑物的安全，建筑物避雷装置在安装时要考虑到防潮、景观、环境等状况，应根据实际情状采取相应的避雷控制措施，安装比较可信和经济的避雷接地装置。此外，避雷装置应在安装的过程中考虑到其舒适性，必须根据建筑物的内外结构进行防雷接地装置的安装，根据不同地形区的雷击条件选取必要措施，防雷装置应安装在不同的防雷区域，建筑物电子信息系统的标准配置应符合当地的情况。在建筑物内安装防雷装置应明确防雷等级、防雷措施和防雷方法（避雷针、避雷器、接地装置等）。

2.2安装避雷网

在安装完避雷支架之后，则需要开展安装避雷网工作，具体的安装步骤如下，首先施工人员应以实际情况为基础，合理有效的调整镀锌圆钢，并且应保证镀锌圆钢安全稳定的敷设在避雷架上，然后，施工人员在利用搭接连接和焊接连接的方式，将金属物和避雷带有效的结合在一起，值得注意的是，要保证避雷带连接每一个突出物的科学合理性。在此过程中，要以相关设计标准为基础在2.5倍以上宽度的大小位置的连接做出合理控制，最后相关的清理工作也不容忽视，及时清除干净，在焊接过程中所产生的碎渣和粉尘，并严格按照要求均匀的涂抹银粉。

2.3雷电接收装置

选择质量达标的雷电接收装置属于防雷接地施工技术中的一个重要内容，这一装置的作用是防止雷击伤害。常见的避雷针、避雷带以及避雷线都属于雷电接收装置。雷电接收装置的安装和设置可以根据周围的情况来选择，比较常见的包括了滚球法和网络法。这两种方法均能够对雷电接收装置的安装起到积极作用，工程施工的过程中，技术人员为了提高雷电接收装置的安装效果，需要掌握建筑结构和建筑布局，在准确了解的基础之上制定详细科学的施工方案。施工过程当中，针对建筑的楼梯间等区域要加以重视，还有诸如特殊结构顶层结构和电梯机房等都应当进行明确，在这些区域和空间内要采用优质的镀锌材料，以免环境潮湿引发质量问题，导致内部线路漏电增加了雷电的伤害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从这些细节内容出发来提高雷电接收装置的综合水平，保证线路布置符合建筑结构和布局，令建筑电气安装工程的质量得到保障，使得人们的居住生活环境更加安全舒适。

3防雷接地技术应用的注意事项

3.1安装之前的注意事项

在进行安装作业之前，一定要有充分的准备工作，这样才能保证作业的顺利进行。再进行防雷接地系统的安装前，一定要对所有的涉及设备进行全面的检查，保证不会有质量问题，并且所有设备均已处在良好的运行状态下。并且注意不要占用工人接地的位置，以免发生安全意外。最后检查施工作业所需的工具是否带全，这样才能更好的提高防雷接地系统的性能，使其发挥出全部的作用。

3.2全方位考虑问题

再进行防雷接地系统的安装时，一定要将所有的问题都考虑到，避免出现安全隐患。比如，应该将地板内部的钢筋和深基础相结合，并一起作为接地体，然后再进行引线的安装作业。在引线的安装作业当中，应该保障在建筑物当中存在楼梯和脚手架，从而最大限度的保障施工人员的人身安全

3.3科学设计防雷接地施工结构

建筑中的防雷接地施工，关系到雷电灾害出现时建筑物及居民的安全，在建造设计时，需严格按照相关设计图纸施工，在设计时应充分利用现代化科学技术手段，针对建筑物特点与要求，对实际的施工工艺和施工方法有针对地选择，如垂直局部接地、水平局部接地、网络式接地等，用科学的防雷结构形式提升建筑物防雷水平，在最低的成本下建造效果最好的防雷接地设施。此外，要切实做好建筑自身金属结构和防雷结构的连接工作，与建筑物金属管路之间开展连接，保证防雷接地的可靠性，充分考虑施工过沉重的每一个细节，严格按照施工要求推进。

3.4优化防雷接地施工方案

通常情况下防雷接地系统的安装是可以使用公共接地的方式来进行接地处理的，并且依照实际的现场情况来进行施工处理。例如，按照原本的加工方案安装时，在实际现场当中没能实际达到理想的安装效果，需要在原本的基础之上进行延伸。对于圆钢的衔接长度应该使其高于地板公斤的直径并且在六倍以上。同时要注意对于焊接部分的优化处理，重点是对各个部分的防腐处理，一定要保证其饱满度达到要求，防止出现安全隐患。最后，应该使用记号笔对于这些进行好记录，并且要将引线明显的标记出来，为了之后的安装留下方便。

3.5谨慎选择施工材料

施工材料的选择会直接影响防雷接地系统的质量。因此，在进行防雷接地系统的安装之前一定要对相关的材料进行全面的测试，从而保证材料的质量过关，让其符合此次安装的标准，不会影响整体的安装性能。只有在系统当中的每一项材料都过关之后，才能进行安装，并且根据对于不同的材料，要有不同的测试标准以及使用方法，注意区分使用。

结语

简而言之，安装电气建筑物时的防雷装置是必需的工作。防雷工作意义重大，小则影响个人家庭，大则影响到国家的安定和谐。因此，在建筑过程中，防雷接地装置工作绝对不能被忽视，施工人员一定要引起重视，并不断提升自己的专业素养和综合技能，以便在施工过程中做到零失误，这样才能确保工程质量，从而确保人们的人身安全。

参考文献

[1]刘凯.分析建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理[J].门窗，2017（4）：91+93.

[2]郭宗魁.建筑电气防雷接地施工中存在的质量问题与控制方法[J].工程建设与设计，2017（12）：121-122.

[3]方正，王仲玮，高明利.建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理[J].住宅与房地产，2017（26）：140.

论文作者:潘国辉

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94e3350d8f0a72bdc2deed3f.html