# 液压式启闭机与卷扬式启闭机性能的比较论文_高少军

（华电郑州机械设计研究院有限公司 河南省郑州市 450000）

摘要：卷扬式启闭机和液压式启闭机是水库工作闸门的常见运用形式，也是闸门启闭的重要控制系统，在防汛抗洪任务中担当着重要的角色。这两种启闭机各有特点，在实际运用中，要区别对待。应根据不同的启闭系统，制定出不同的运行管理制度，定期进行检查、维护和保养，同时加强管理人员的业务水平和素质的培训工作。只有这样，才能防患于未然，使设备少出甚至不出故障，发挥出最大效益。

关键词：液压式启闭机；卷扬式启闭机；性能的比较

1工作原理

卷扬式启闭机工作原理：由电动机驱动减速机，减速机驱动缠绕钢丝绳的绳鼓，借助绳鼓的转动进行钢丝绳的收放，钢丝绳带动滑轮组提升闸门（闸门的吊头是与滑轮组连接），形成电能-机械能这样一个能量转换的过程。

液压式启闭机工作原理：通过电动机驱动液压泵形成工作压力，经液压介质设定的回路阀组将工作压力送入液压缸，驱动与活塞杆链接的闸门工作，形成电能-机械能-压力能-机械能这样一个能量转换的过程。

2性能比较

2.1运行特点

卷扬式启闭机结构简单，操作方便，运行速度较快，能保证严格的传动比，性能可靠，卷扬式启闭机便于开启具有较大行程的闸门。钢丝绳的受力方向可适当摆动，因此，闸门与启闭机的配合具有较大灵活性，适合于事故闸门和检修闸门，对外界工作条件要求较低，适用于多种工作环境。卷扬式启闭机外形较大，作直线运动最大启闭高度大，则运动空间较大，土建工程量大。机械传动部件笨重，机械损失大，一般为动力的15%左右，长时间运行会有一定机械损伤，能耗高、噪声大，没有缓冲力，容易引起部件损坏。

液压式启闭机布置紧凑，体积小，重量轻，承载能力大，适合大型闸门、船闸、泄洪闸使用，并能够远距离传递动力，缓冲性能好，传动平稳，调速和换向方便，配备自动纠偏装置，液压传动与电气控制相结合，便于实现自动化，液压元件已经系列化、标准化，设计简单，制造周期短，液压元件可以自行润滑，经久耐用，易于防止过载，工作安全可靠。但液压式启闭机对工作环境要求较高，启闭机室内必须保持清洁干燥，防止油液污染，液压缸与活塞杆配合精度高，加工成本较高，密封质量较差时液压油容易渗漏。

2.2维护保养

卷扬式启闭机结构简单，在维护保养方面充分体现其优点，发生故障概率较低，它结构简单，能够比较直观地发现问题，因此，维修方便，维护项目较少，零部件结构简单，价格便宜。钢丝绳在正常的维护条件下一般使用期限较长。常用的维护用品为黄油和机油，价格较低，维修费用较低，工程效益显著。

液压式启闭机体积小结构紧凑零部件精密，技术含量较高。在维修养护方面存在如下问题：一是对工作环境要求较高，一般工作温度在5-40℃，相对湿度在10%-50%，启闭机室内应保持清洁，没有外界污染；二是液压设备部件比较精密，一旦出现故障不容易排除，尤其是内部泄漏时较难排除。液压式启闭机维护的关键在于防止液压油污染。液压油污染有两种情况：首先是固有的污染物，其次是外界侵人污染物。在使用中应防止维护和检修引起的污染，防止水和空气的侵入。在补充或更换液压油时必须净化，使用过程中应定期检测液压油质量，发现液压油质量不合格时，应及时过滤净化使其达到规定的等级。液压式启闭机的维修养护成本高于卷扬启闭机。

3常见故障及处理方法

卷扬式启闭机在运行中应注意机械抱闸的灵敏度，防止飞车。一旦抱闸失灵，应马上启动紧急落门，使启闭机带动闸门下滑预防飞车事故发生。

液压式启闭机运行管理是一个比较重要的环节，液压式启闭机所出现的问题有相当部分是由于管理不善引起的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆常出现的问题及预防、处理方法：左右侧液压式启闭机启闭速度不一致、不同步（可以调整节流调速阀，并检查是否漏油）；闸门自行下滑，首先检查液控单向阀是否复位，（检查是否有内漏或外漏现象）、密封圈漏油（可以采用质量较好、使用寿命较长的聚四氟乙烯组合式密封圈）等。

运行管理人员应根据安全运行管理制度，定时进行检查、维护、保养，确保设备运行状况良好。为此，应提高运行管理人员的业务水平和素质，把设备的维护、保养和管理制度落到实处。

4建设与运行液压式启闭机的沿海矸闸应注意的问题

4.1保证建设期工程质量

采用液压式启闭机的矸闸，建设期的工程质量在于保证精确安装与运行液压设备的基础，特别是地基处理，遇到不良地质不能满足设计规范要求的，可采用抛石挤压、打松木桩、高压旋喷桩等方式进行地基处理，确保不均匀沉降得到较好的控制，使液压设备在安装与运行过程中不会变形或移位。

4.2选择匹配的液压式启闭机

不同的工程环境有不同的要求，要正确选择液压式启闭机的型号，使其参数符合现场实际使用要求，特别是额定负载，即启门力、闭门力、持住力均应符合现场实际要求。油缸、活塞、密闭材料的性能满足相对应的力学强度，避免日后运行中因不适合导致设备损坏或老化加剧现象。最后要注意设备的抗腐蚀能力（沿海地区主要是耐咸湿水汽腐蚀能力）。

4.3科学的启闭液压设备

矸闸闸门多在动水流中启闭，水流在同一时间闸门开启不同情况下的流态与冲击力是不同的，故在实际运行操作中，一般闸门应按对称、先中间后两边的顺序开启，这样操作，水流对闸门和液压油缸的冲击力较小，对设备的稳定运行有利。

4.4加强维修保养能力建设

启闭设备是矸闸运行的重要组成部分，设备的检修与维护是工程管理的重要组成部分。在工程管理中应建立起一套切合实际的设备检修与维护保障体系。平时注意维护保养（特别是观察油料密封系统的摩擦阻力、有无粘着、老化状况），定期的维护使液压式启闭机一直处于最优工况，增加其工作的可靠性、灵敏度，避免发生恶性运行事故并延长启闭机使用寿命。在应急情况下能够及时的安排人员进行设备修复，从而保障矸闸的正常运行。在强化设备检修与维护管理上做积极有益的探索，大力推进管养分离，有效合理的利用第三方的维修能力和技术能力来解决实际问题。

4.5提高管理员的专业素养

一切设备管理过程中，人是关键。只有发挥人的主观能动性才能保证设备正常运行与维护保养取得成效。这就需要管理人员与时俱进，不断的增强自身的专业素养，通过培训拓宽专业知识面，提高专业知识水平，进一步提高管理能力，最终保证矸闸安全高效可靠的运行。

5结语

液压启闭的矸闸造价相对较高、管理上要求更严，随着液压技术的不断发展和先进管理理念的引进，凭借高强度、精管理、现代化等优势，液压式启闭机替代传统的螺杆式启闭机和卷扬式启闭机将会成为趋势，届时相应的管理人员专业素质、维修保养能力、应急水平都需相应提高并与之相配套，避免出现平时操作、管理简单，一旦出现故障，只能专业人员来维修的尴尬局面。

参考文献：

[1]张锋永.快速卷扬式启闭机液压阻尼调速器的应用探析[J].科技展望，2015，25（27）：164.

[2]方超群.水利工程启闭设备综合试验平台设计[D].郑州大学，2014.

[3]王煦，陈军，吴舒海.快速卷扬式启闭机液压阻尼调速器的应用[J].排灌机械工程学报，2013，31（06）：506-510.

[4]罗江红.现代水工闸门与启闭设备的种类和选型[J].黑龙江水利科技，2012，40（12）：176-177.

论文作者:高少军

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94e411b7381bf453a7380937.html