# 试论录井技术现状论文_董才政

摘要：录井是油气田勘探开发过程中的一项重要技术，通过对随钻采集的地下固体、液体、气体等各种信息资料进行收集、观察、记录、分析并建立录井地质剖面，是发现油气田、对油气田的性质、地质储量进行评价的最及时、最直接以及最有效的手段，近年来，随着科学发展和技术进步，录井技术也实现了快速发展。本文对录井技术的现状进行分析，并就录井技术的发展趋势进行探讨，以资借鉴。

关键词：录井技术 现状 发展趋势

1 引言

录井是油气田开发过程中的重要的和基础技术，是指通过技术手段，对随钻采集的地下各种固体、液体、气体的数据资料进行收集、观察、记录、分析和解释并建立录井地质剖面的过程，是发现油气藏、评价油气藏的最及时、最有效和最直接的手段[1]。随着科学发展和技术进步，油气田录井技术也在不断创新。为此，对录井技术进行研究，对促进油气田的勘探开发具有重要意义。

2 录井技术发展中现状

2.1 气测录井技术

传统的气测录井的色谱分析时间比较长，脱气效率不够稳定，不能及时准确的反应出地层的含气量，因此在实践中对气测录井资料的使用受到了较大限制。但是近年来，随着随着科学技术的发展，气测录井技术取得了重大突破。

第一，色谱分析周期有效缩短。气相色谱分析时间由传统的4-5min缩短为2-4min，而目前最快的色谱分析周期（C1-C5）仅需30s的时间，实现了气相色谱的快速分析和有效应用。但是使用空气做载气已经无法满足技术需求，需要使用氦气做载气[2]。

第二，定量气测技术得到了应用。该技术是采用定量脱气的方法使气测录井实现定量化，常规条件下的气测录井，如果操作条件发生变化，分析的精确度就会受到较大的影响；同时由于钻井液中每一烃组分的脱出率不同，对脱气器的调校非常繁琐且难度非常大。而定量脱气器的开发成功则有效提高了脱气效率、脱气的稳定性以及脱气结果的精确度，实验过程中，通过对脱气器的工作性能进行监控，实现了定量气相色谱检测技术，为底层的定量评价提供了第一手数据资料。

2.2 地化录井技术

地化录井技术的全称为地球化学录井技术，也被称之为岩石热解色谱分析技术，该项技术主要是使用地化录井仪钻井岩屑、岩心及井壁取心样品进行热解色谱技术分析，实现了在钻井现场对储集层中烃类物质的含量进行定量评价的目的[3]。近年来，地化录井技术实现了对孔隙度、饱和度进行测定以及对单层产能的估算，同时，利用地化录井技术对油井的开发现状、水淹状况、水驱效果分析判断、残余油饱和度的测量和计算、残余油烃类物质的组成研究等方面，取得了较为理想的效果，具有比较明显的技术优势。

2.3 定量荧光检测技术

定量荧光检测技术通过定量荧光检测仪（QFT）,依据荧光强度与岩石样品中石油浓度成正比的原理，利用紫外线荧光灯、光波选择器、初级滤波器共同组成定量荧光检测设备，检测过程中通过选择最佳波长的激发光，使激发光被样品溶液散射后，经过初级滤波器将其传送到鉴定器对荧光强度进行测定，进而判断出油气的地质储量。对于油层的监测，QFT是比较可靠和比较准确的监测手段，非常有利于对轻质油气层的发现，使荧光检测的定量化技术手段得以实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 随钻测量技术

随钻测量技术包括随钻测量（MWD）和随钻测井（LWD）技术，分别应用于定向钻井和地层评价，随钻测量系统通过使用井下传感器、数据记录及传输系统与地面分析检测仪器及操作控制平台共同组成，能够实时、动态反应出地层剖面构造、含油气状况及钻井工程数据资料，具有及时、动态、准确、解释和分析快捷的特点，实现了安全优化钻井的目的。MWD可以对井斜、方位和工具面的方向等进行准确测定，而有些系统还可以对环空温度及压力，井下钻压、扭矩等钻进参数进行有效测定；除上述各项工程及技术参数为，LWD还可以自然伽马、电阻率、岩性密度、声波等地层参数进行测定。随钻测量系统主要有以下技术优势：促进钻井速度和钻井效率的有效提高；定向井钻井过程中准确了解并控制井眼方向，水平井钻井中实时地质导向；替代电缆测井，增加了测井数据的准确率；可有效进行时间延迟测井，对钻井液的侵入机理进行分析和研究[4]。

2.5 计算机应用技术

目前，计算机应用技术已发展成为包括井场多种数据资料采集、显示、处理、解释等方面的远程控制、数据共享在内的录井系统，对优化安全钻井、油气水层的综合研判、数据远程传输以及勘探信息的远程管理、远程实时动态控制和决策，都具有重要意义。

3 录井技术的发展趋势分析

3.1录井技术的定量化与实时化发展趋势

伴随着油气勘探规模的不断扩大，勘探对象也呈现出复杂和多样化发展趋势，复杂的地质环境对常规录井信息的准确性会产生较大影响。因此，为了及时准确的反应出油气藏地质储量信息，录井技术必须由常规录井向录井的实时化和定量化方向发展，通过定量荧光分析检测技术、定量气体分析检测技术的应用，保证录井技术测量参数的定量与准确性，以此推动油气田录井技术向定量化和实时化发展，实现对油气藏的精准检测与发现[5]。

3.2 录井检测参数的发展趋势

目前，录井参数采集也正在由常规采集方式向随钻采集方向发展，随钻监测技术、随钻录井技术的开发研制与应用，为录井获取实时动态随钻数据采集提供了有效的技术支持。同时，井下钻井液气体检测分析技术的研究与推广应用，突破了传统录井技术气体检测的局限性并向地下测量方向发展，使井下气体参数信息的实时准确采集成为现实。

3.3 气相色谱仪分析检测技术的发展趋势

随着科学技术的发展，油气分析检测仪器在不断改进和创新，分析检测的灵敏度及精确度得到普遍提高，色谱工作站的分析检测功能也在不断增强，自动化检测水平持续提高，推动了气相色谱远程分析检测与控制技术的发展。在录井技术发展中，高选择性固定相技术具有广泛的应用前景，如手性固定相技术[6]。细内径毛细管色谱柱技术作为录井的一项重要技术组成，有效提高了色谱分析检测的速度和精度，而耐高温毛细管色谱柱技术的应用进一步推动了录井技术的发展。

4 结语

录井是油气田勘探开发的关键点，随着油气田勘探开发的复杂化，加快录井技术的研究与应用，构建基于计算机应用系统和数字化系统的油气田录井数据分析检测平台，创新录井技术，对促进油气田的发展具有重要意义。

参考文献

[1]孙琦.录井技术发展现状分析及发展趋势展望[J].科技创新与应用，2016（5）：88.

[2]王锋.录井技术发展现状与展望[J].石化技术，2017（5）：157.

[3]耿长喜.关于录井技术现状及发展的思考[J].中外能源，2014（1）：66-69.

[4]张晓玉.综合录井在钻井工程中的应用现状与发展思考[J].科技创新与应用，2014（12）：94.

[5]余建林.录井技术现状及发展的分析[J].化工管理，2017（18）：153.

[6]李兆群.录井技术现状及发展趋势[J].石油科技论坛，201096):7-12.

论文作者:董才政

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94ed6781b600b1fc7b281a70.html