# Global论文_马先华 张 志

马先华 张 志

（中国公路工程咨询集团有限公司，北京，100097）

【摘 要】公路桥涵水文计算中，勾绘汇水面积是一项比较重要的工作，但是在实际设计工作中，往往由于资料不齐全或者精度不够，导致该项工作的工作量较大，本文的方法利用地理空间数据云平台和GlobalMapper 软件，能快速的勾绘出项目区域内的分水岭，为进一步勾绘汇水面积提供方便。

【关键词】水文计算；汇水面积；分水岭

在公路桥涵设计工作中，计算桥涵设计流量的计算方法有很多，各种流量计算方法因不同的产生背景及推导原理，计算结果也不尽相同，甚至有差别较大的情况。故实际使用时通常进行各种计算方法的计算对比，或者结合各地区的实际经验选取适合地区本身的计算方法。但是不管采用怎样的方法，汇水面积是计算桥涵流量各种方法中均必须的选用的参数。因此，勾绘汇水面积是桥涵设计流量计算工作中尤为重要的工作之一。

1 勾绘汇水面积的一般方法

汇水面积指的是雨水流向同一山谷地面的受雨面积。跨越河流、山谷修筑道路时，必须建桥梁、涵洞。而桥梁涵洞孔径的大小、路线的设计高程等都要根据这个地区的降水量和汇水面积来确定。汇水面积的边界线一般是由一系列的山脊线和道路、桥涵连接而成。由山脊线与公路上的路线所围成的面积，就是这个山谷在该桥（涵）位的汇水面积。在图上作设计的道路(或桥涵)中心线与山脊线(分水线)的交点，沿山脊及山顶点划分范围线，该范围线及道路中心线所包围的区域就是雨水汇集范围。

山区河流（沟谷）按照地形图中河流（沟谷）的分布，勾绘山脊的连线；在平原地区，地面分水线往往难以勾绘，需要配合实地勘查。当勾绘出地面分水线以后，所包围的面积现在一般采用CAD 或者Google Earth等量算即可。

2 一般方法的限制条件

但是在实际桥涵设计工作当中，往往由于路线长度较长，桥涵数量较大，加之实地实际测量高精度地形图范围远小于汇水面积所需要的范围，使得在部分项目中，勾绘汇水面积成为一项极其繁重的工作。因此，采用一些便捷而高效的方法来勾绘汇水面积就显得十分必要。

3 Global Mapper 勾绘汇水面积的应用方法

利用global_mapper 中的生成分水岭功能，并采用地理数据空间云网站的下载数据，结合CAD 或者Google Earth，勾绘汇水面积将更加便捷、高效。下面就将这一方法做一简单介绍。

3.1 背景

Global Mapper 是一款地图绘制软件，能够将数据（例如：SRTM 数据）显示为光栅地图、高程地图、矢量地图，并对地图作编辑、转换。本方法所采用的查找分水岭功能只是其中的一个功能。地 理空间数据云平台的英文名称是Geospatial Data Cloud，缩写为 GSCloud，平台访问网址：http://www.gscloud.cn。地理空间数据云平台的数据资源及模型服务免费提供。平台基于浏览器/服务器方式实现，简便易用【1】。

3.2 应用步骤

首先，注册后登陆地理空间数据云平台，在网站的“数据目录”功能中查找相关项目地理位置，找并下载该区域的区域的“DEM 数字高程数据”。设计者可以根据地名、行政区划或者经纬度等条件进行查询所做项目所属区域的数据包。平台提供90m和30m 两种精高程数据，设计者可以根据自己的需要选择不同精度的数据包进行下载。

再者，利用Global Mapper 软件打开所下载的数据文件，项目区域所在的高程数据便会显示，某区域高程数据如图1 所示.打开工具栏的设置功能（如图2），

对项目区域的投影、基准、平面单位等信息进行配置。配置完成后便可利用GlobalMapper 分析功能中的生成分水岭功能，进行相关设置后得到该区域分水岭矢量化地图（图3），该地图可以输出为KML/KMZ 或者DXF 等矢量化格式的数据信息，导入Google Earth 或者AUTO CAD 即可方便的根据分水岭线条勾绘出路线上任意位置处桥涵位置断面的汇水面积。

4 结语

通过下载地理空间数据云平台的DEM高程数据，能够迅速的绘制出项目区域内矢量化的分水岭地图，为进一步勾绘汇水面积提供便利。经实际工程验证，该方法得到的矢量化地图与实测项目地图吻合度较高，能够满足公路建设项目中水文计算的精度要求。

参考文献：

[1]刘培文周卫公路小桥涵设计示例北京人民交通出版社。

[2]高冬光桥位设计北京人民交通出版社。

论文作者:马先华 张 志

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年5月总第198期供稿

论文发表时间:2015/9/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/94fea3c3fbb1d6a1a5b2ac9d.html