# 多功能电力应急抢修绝缘工具箱研制论文_袁国贤

（广东电网有限责任公司东莞供电局 广东东莞 523000）

摘要：本文根据现实需要主要介绍一种多功能电力应急抢修绝缘工具箱研制过程，技术原理。

关键词：研制；抢修；工具箱

前言

随着科学的发展，电力系统的技术的进步和创新，供电可靠性要求的提高，用户对停电时间要求缩短，对电力系统的维护人员的专业素质和维护既能要求越来越高，当电力发生故障后，抢修人员才准备工具，经常发生忘记带工具的情况，占用了抢修时间。工具箱是维修人员必须携带的，在维修工作时需要用到各种各样的工具，工具箱这时就是一个很好的容器，用来盛放工具。可增加工作人员的工作效率，达到减少抢修时间的目的。

1技术背景

根据《安全绝缘工器具管理规定》，绝缘手套等个人安全工器具必须在恒温恒湿柜内存放，不能随车。当发生配网故障后，抢修人员才准备领用安全绝缘工器具，因涉及绝缘手套、绝缘鞋、验电笔、安全带、操作杆、警示牌等多项工器具，抢修人员经常发生忘记带个人防护工器具的情况，来回奔波浪费了抢修时间。同时各项物件在使用后，比较零散，遗失情况也是有发生；而且在抢修过程中与其他抢修工具一并摆放在抢修车内，极容易被较尖锐物刺破绝缘工器具，造成工器具损坏，造成操作人员安全隐患。现有的工具箱存在以下缺陷：工具箱由于空间有限，有许多工具不能携带；工具箱在运输过程中，尤其是在山区等道路崎岖地方抢险时，容易造成震动，对紧密、昂贵抢修工具造成损害，缩短工具的使用寿命；同时，现有工具箱由于放的是重物较多且杂乱，导致工具箱重量太大，不方便运输，影响工作人员的工作效率。

2研制内容

为了解决上述背景技术中提到的问题，决定研制一种多功能电力应急抢修绝缘工具箱。

一种多功能电力应急抢修绝缘工具箱，包括工具箱、上箱体、下箱体、万向轮和支撑柱，所述工具箱的上部设有所述上箱体，所述上箱体的下部设有箱身，所述箱体的上部设有箱盖，所述箱盖与所述箱身转动连接，所述箱身的内部一侧设有第一盛放槽，所述第一盛放槽的一侧设有第二盛放槽，所述第二盛放槽的另一侧设有第三盛放槽，所述箱身的一侧且位于所述第三盛放槽的一侧设有第四盛放槽，所述上箱体的下部设有所述下箱体，所述上箱体与所述下箱体的下部四周活动连接有所述支撑柱，所述支撑柱上活动连接有卡扣，所述支撑柱上平行设置有若干层圆形凹槽，所述卡扣的内侧设有圆形凸部，所述下箱体的内部设有下箱腔，所述下箱腔的上部且位于所述下箱体的内侧活动连接有海绵层，所述海绵层的上表面设有若干个精密工具盛放槽，所述万向轮的上部且位于所述下箱体的下部四周固定连接有连接柱，所述连接柱的下部固定连接有所述万向轮，连接柱的内壁上部焊接有弹簧基座，所述弹簧基座的下部设有弹簧，所述弹簧与所述弹簧基座固定连接。

箱盖的顶部固定连接有手柄。所述上箱体的前部设有箱门扣，所述箱门扣与所述上箱体固定连接。支撑柱的底部且位于所述下箱腔的内壁四周设有凸台。万向轮的内部活动连接有塑料轮，所述塑料轮的外侧且位于所述塑料轮的外侧固定连接有塑料挡片。塑料挡片的外壁活动设置有车轮扣。

与现有技术相比，本工具的有益效果是：

（1）现有的一种多功能电力应急抢修绝缘工具箱，设有上箱体和下箱体，通过支撑柱的灵活收缩，能使用上箱体和下箱体，扩大了工具箱的容量，在上箱体内，设置了多个盛放槽，使得工具箱盛放的容量增加；

（2）现有的工具箱，在连接柱内设置有弹簧，在山区等道路崎岖地区运输时，能够起到良好的减震效果，在下箱体内设有海绵层，能有效的保护精密、昂贵的抢险工具，从而提高了工具的使用寿命；

（3）现有的工具箱，由于在下箱体内设置有多个盛放槽，能够很好的将抢险工具合理的规范放置，不会杂乱，工具箱整体是采用塑料制成，在运输过程中不会因为体积太大而影响抢险效率，且工具箱顶部设有的手柄，方便工作者直接提走，底部设有的万向轮，在工具箱偏重时，可以通过万向轮，来增加运输效率，节省了抢险时间。

3.附图说明

附图标记中：1-工具箱；2-上箱体；3-箱盖；4-箱身；5-凸台；6-下箱体；7-万向轮；8-塑料挡片；9-车轮扣；10-塑料轮；11-连接柱；12-支撑柱；13-卡扣；14-箱门扣；15-手柄；16-下箱腔；17-海绵层；18-精密工具盛放槽；19-第一盛放槽；20-第二盛放槽；21-第三盛放槽；22-第四盛放槽；23-弹簧；24-弹簧基座；25-圆形凹槽；26-圆形凸部。

图1

4.具体实施方式

下面将结合上面的附图，对工具实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。请参阅图1-5，工具提供一种技术方案：一种多功能电力应急抢修绝缘工具箱，包括工具箱1、上箱体2、下箱体6、万向轮7和支撑柱12，所述工具箱1的上部设有所述上箱体2，所述上箱体2的下部设有箱身4，所述箱体2的上部设有箱盖3，所述箱盖3与所述箱身4转动连接，所述箱身4的内部一侧设有第一盛放槽19，所述第一盛放槽19的一侧设有第二盛放槽20，所述第二盛放槽20的另一侧设有第三盛放槽21，所述箱身4的一侧且位于所述第三盛放槽21的一侧设有第四盛放槽22，所述上箱体2的下部设有所述下箱体6，所述上箱体2与所述下箱体6的下部四周活动连接有所述支撑柱12，所述支撑柱12上活动连接有卡扣13，所述支撑柱12上平行设置有若干层圆形凹槽25，所述卡扣13的内侧设有圆形凸部26，所述下箱体6的内部设有下箱腔16，所述下箱腔16的上部且位于所述下箱体6的内侧活动连接有海绵层17，所述海绵层17的上表面设有若干个精密工具盛放槽18，所述万向轮7的上部且位于所述下箱体6的下部四周固定连接有连接柱11，所述连接柱11的下部固定连接有所述万向轮7，连接柱11的内壁上部焊接有弹簧基座24，所述弹簧基座24的下部设有弹簧23，所述弹簧23与所述弹簧基座24固定连接。

箱盖3的顶部固定连接有手柄15，上箱体2的前部设有箱门扣14，箱门扣14与上箱体2固定连接，支撑柱12的底部且位于下箱腔16的内壁四周设有凸台5，万向轮7的内部活动连接有塑料轮10，塑料轮10的外侧且位于塑料轮10的外侧固定连接有塑料挡片8，塑料挡片8的外壁活动设置有车轮扣9，手柄15方便抢险人员在不好运输时用手提，在运输过程中，可以通过箱门扣14把工具箱1扣上，防止因为震动将工具弄乱，设有的万向轮7，可以方便抢险人员运输，在抢险工作中，提高了工作效率。

5工作原理

抢险者在需要使用工具箱1时，通过箱门扣14将上箱体2打开，从盛放槽内选择适当的工具，当需要使用较精密的工具时，通过在支撑柱12上直接安装上卡扣13，将下箱体6打开，从海绵层17上取精密的工具，进行抢险工作，当抢险工作完成后，工具合理的归置，再取下卡扣13将上箱体2和下箱体6合起，通过箱门扣14扣住箱盖，在运输过程中，当工具箱1内盛放工具较多而偏重时，可以通过万向轮7，进行灵活度移动，工作人员还可以通过设有的手柄15，来快速的运输，避免影响抢险效率，在山区等道路崎岖运输过程中时，设有的弹簧23能减少震动带来对工具的损伤，设有的海绵层17，能有效的保护精密、昂贵工具，增加了紧密工具的使用寿命。

6结语

综上所述，多功能电力应急抢修绝缘工具箱这种实用新型结构简单，易操作。在抢险工作中，提高了工作效率，节省了抢险时间，降低工作危险系数，箱内可以分类存放各项绝缘工具，保持恒温恒湿，也防止其他尖锐工具刺破绝缘工器具。利用可拆式电动驱潮装置，保持箱内恒温恒湿，达到临时存放工器具的要求或条件大大提高了实用性，应用前景广，可广泛推广。

参考文献：

[1]侯江涛.计量箱抢修工具的革新与应用[J].农村电工，2011（11）：39.

[2]李建文，黄国辉.研制便携式10KV应急工具箱[J].资源节约与环保，2016（1）：145-147.

[3]欧阳泉江.如何规范电力抢修服务[J].大众用电，2009（7）：15-16.

项目名称：多功能电力应急抢修绝缘工具箱研制

项目编号：031900KK52190043

论文作者:袁国贤

论文发表刊物:《电力设备》2019年第7期

论文发表时间:2019/8/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9502c84e046d9ca058cfe374.html