# 建筑电气智能控制系统策略与方法研究论文_朱佳

摘要：随着国民经济的发展，人民生活水平日益提高，对生活环境和条件提出了更高的要求。因此，采取相应措施降低消费，促进资源合理利用，是一项重要的任务。为整个强弱电系统提供全面的智能控制系统，可以大大减少了系统故障，提供了可靠的稳定性保障。在电气智能控制系统的设计、安装、调试过程中，在保证系统基本功能正常发挥的前提下，对设计方案、施工方案、安装调试进行了优化，从而降低建筑照明过程中的能耗，从而建立完善的低碳系统，降低能耗。

关键词：建筑；智能控制；系统策略；方法研究

导言：现阶段, 建筑电气市场竞争非常激烈, 施工技术优劣和居住舒适度直接影响着建筑企业的经营状况, 但是，建筑电气施工涉及电气设备安装、电气设备控制等多个方面，同时，控制系统的复杂性也很高，传统的电气施工技术已不能满足实际需要，一些先进的控制系统应运而生。建筑电气智能控制系统能保证建筑设计的智能化运行，为人民群众提供舒适安全的生活和工作环境，也能满足业主的要求和需求，随着建筑业的可持续发展，促进我国的建设，建筑电气系统的智能控制系统得到了广泛的应用。但在今后的发展过程中，还需要进一步努力，采取相应的战略和方法。

1 建筑电气智能控制系统的重要作用

1.1 体现以人为本的思想理念

目前在进行建筑设计时, 人本理念是设计的主要理念, 主要是从人性化的方面考虑, 确保服务更加精炼和准确。智能建筑控制系统能够为人们提供服务，帮助人们解决设计工作中的各种问题，因此人性化设计是检验智能建筑合理性的重要标准和依据，是影响人们生活舒适性的关键。目前，在一些发达国家，智能建筑已经成为一种全球趋势。

1.2有利于智能全面监控

将智能控制系统运用到建筑电气工程中, 可以实施全面监控, 特别是一些大型建筑工程, 由于电气设备结构复杂、功能强大，对其进行监控非常困难。然而，传统的监测方法难以对其进行全面的监测。智能控制系统的应用可以及时了解设备情况，采集设备运行数据和信息，全面掌握各部件的状态。此时，如果设备或部件出现故障，可以及时进行管理和维护，提高电气施工的施工质量和安全性。

1.3 推动节能环保的开展

关于建筑电气系统, 在其拥有智能控制系统之后, 建筑可以根据智能化模块分析室外和室内环境, 它可以知道打开空调和照明的具体位置。没有专门的管理，智能控制系统就可以做出决策。它还可以及时关灯，灵活使用室外自然光。例如，日本有一个建筑项目使用了电子智能控制系统，可以自动感知室内亮度。玻璃根据亮度调节透光率，使室内亮度舒适。它还可以大大减少荧光灯的数量，达到节约和环保的目的。

3建筑电气工程中智能化技术的实践应用

3.1智能照明控制系统设计方法

3.1.1?人工神经网络控制照明系统的设计方法。人工神经网络 (Neural?Network) 是一种模拟人脑思维方式的数学模型。是在研究人脑组织的成果基础上提出来的。具有人脑的学习、记忆、联想和模式识别等能力。在人工神经网络控制中, BP神经网络是一种算法相对简单, 控制效果好, 并且易于实现的控制方法。BP (Back?Propagation) 网络由输入层、隐藏层和输出层组成，它们相互连接。其实现过程是通过梯度搜索技术使BP网络的实际输出值与期望输出值的均方误差最小。在建筑照明设计中，根据实验和经验得到照明控制的样本数据，建立BP神经网络，然后训练BP网络建立照明工作区的控制模型，最后根据建筑照明设计标准检验实际照明效果是否达到预期设计目标。

3.1.2智能照明系统。随着计算机技术、网络技术和传感器技术的飞速发展，智能照明系统的实现已成为现实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过选择节能照明灯具、信号接收器、信号处理器、控制器、网络发射机等，实现对建筑内所有照明环境的自动控制、监测和预测。利用人工神经网络控制在智能控制中的特点对照明系统进行预测和控制，可以有效地提高照明质量，降低照明能耗。

3.2模糊控制中央空调系统的设计。中央空调系统是具有时滞性、时变性、非线性、结构的复杂多样性。对于这样一个复杂的系统，采用传统的控制理论很难取得良好的控制效果。因此采用智能控制方法是非常重要的。在中央空调控制系统中，模糊控制方法在智能控制中显示出其优越性。模糊中央空调系统采用先进的计算机技术、模糊控制技术、系统集成技术和变频技术，实现了中央空调系统的智能模糊控制。在保证空调系统舒适性的前提下，根据负荷需求调整中央空调系统的能源供应，最大限度地减少中央空调系统的能源浪费，达到最佳的节能目标。

3.3建筑电气工程自动化智能的诊断故障

智能控制技术在建筑电力工程中的应用可以诊断和检测设备的故障，是智能控制技术应用的重要因素。正确诊断和检测故障，根据故障情况，采取一系列有效措施，有效解决故障问题。过去，电气工程主要采用人工方法进行故障检测，耗费了大量的人力物力。最重要的是手工方法的误差比较大。一些技术人员由于专业知识和经验不足，受到人为因素的影响，导致故障检测不及时或检测结果不够准确，导致安全事故的发生，严重危害人民生命安全。智能控制技术的应用可以大大改善这一问题，因此有必要将智能控制技术应用于电气工程中。该技术的应用可以通过计算机系统的程序编辑，以电气设备的日常操作为前提进行程序编辑。此时，如果计算机系统与常规程序操作有偏差，可以设置如下：设置报警，管理人员和人员通过报警发现问题，并对其进行监督、控制和管理，使问题得到更好的解决。智能控制技术的应用不仅可以检测出故障，还可以将相关数据传输到计算机上。此时，故障分析系统能够合理地分析故障，有效地防止故障的发生。总的来说，智能控制技术在电气工程中的应用起着非常重要的作用。它既能有效地监测故障，又能对故障进行分析，并采取相应的预防措施，保证电气工程的安全稳定运行。

3.4建筑电气工程自动化智能控制

目前，在我国建筑业中，电气工程施工是最受关注的行业。以往的建筑方案包含了电气工程的一部分，在智能化过程中涉及到许多控制环节。神经网络控制是最常见的，它可以反复学习和计算。在这个过程中，子系统可以适当调整转子转速等参数。在信息处理过程中，有各种各样的特点，一部分控制设备可以代替大部分的PID控制器，使它们相互配合，开发设备模式，模拟自动控制行为，如果在下一个环节遇到紧急情况和问题，会提醒报警装置，并自动采取一系列应急措施，确保用电安全和节能效果。自动化技术在建筑电气工程控制中的应用，可以根据变化采取合理有效的措施，保证其得到有效的控制。以某住宅小区为例，采用人工神经网络方法实现电气节能，主要通过评价模型提出电气节能的途径，具有很好的应用效果和价值。首先暖通空调系统需要改变传统的供暖方式，保证节能效果得到很大的提高，然后采用科学的预算模式来调节变频。由此可见，该技术具有很高的经济效益，还可以准确评价节能效果，充分发挥神经网络在记忆和模式识别中的作用，保证工作效率大大提高。

结束语

综上所述, 在新的时代环境下, 智能控制系统在很多行业都受到关注和应用, 尽管我国智能化发展起步比较晚, 在初期，但技术水平不断提高，智能控制系统在建筑电气工程中的应用可以用于自动检测设备、故障诊断和处理等，从而保证建筑电气工程的安全和质量。此外，作为相关企业，应逐步加大应用推广力度，不断创新，使智能控制技术与建筑行业有效结合，进一步推动我国建筑电气行业的蓬勃发展。

参考文献

[1]宋喻.智能技术在建筑电气工程自动化控制中的应用研究[J].电子技术与软件工程, 2019 (20) :155.

[2]蒋敦旗.浅议在建筑电气工程自动化控制中智能技术的应用[J].科技创新导报, 2016 (32) :106-107.

[3]任征.建筑电气智能控制系统策略与方法研究[J].智能城市, 2017 (03) :224-226.

论文作者:朱佳

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/951f7c58cd2eb0e32f9978a2.html