# 液压机械设备常见故障的预防和维护论文_林学政,钱元杰, 马勇,

摘要：伴随着全球经济的飞速发展，我国各行各业也取得了较为显著的发展成效，不少企业的发展都需要煤炭资源的大力支持。在人们的日常工作和生活中，煤矿开采工作起到了不可或缺的重要作用，煤矿资源的出现及运用能够让人们在能源使用过程中更加方便快捷。煤矿开采过程中，液压机械设备是一种较为常见的设备，如果设备出现运行问题，就会造成不可挽回的损失。当前的液压机械设备运行涉及到很多方面的内容，其常见故障也较为复杂，为了进一步提升液压机械设备的运行安全稳定性，工作人员需要及时了解液压机械设备的常见故障，并找出引发故障的原因，并结合实际需求采取科学的防护模式。

关键词：液压机械设备；常见故障；防护模式

1前言

液压系统具有很多方面的发展优势，主要表现为传动能量大、工作效率高且损耗较小、稳定性较高等。但是在液压机械设备的生产过程中，受到生产条件以及机械液压系统自身特征、工作人员操作不当或者日常维护管理不合理的影响，液压机械设备运行过程中出现了许多故障。

2液压机械设备运行过程中的常见故障研究分析

2.1油液温度过高的故障

在液压机械设备的使用过程中，液压油及设备的温度应该控制在30度-80度之间，如果油液的温度不在这一范围内就会导致液压油粘度下降，导致橡胶密封部件发生磨损，机械设备内部各个零件之间的间隙加大，最终导致机械设备出现多处泄露无驱动停转等故障。致使液压油温度超出正常范围值的因素是多方面的，不仅包括机械设备自身设计的因素和机械设备使用场地环境的原因，也包括工人操作方法不当及对机械设备日常维护保养和管理不及时不到位等原因。比如，设备邮箱油量过低、散热片污垢过多等都会导致设备油温过高的问题，继而影响整个机械设备的正常运行和使用。

2.2液压机械设备运行过程中存在噪音较大的故障

假如液压机械设备在正常运转过程中出现了较大的噪音问题，将会给液压机械设备的正常运转带来较大的负面影响，会破坏和干扰生产作业环境。通常导致液压机械设备出现噪音较大问题的主要原因就是有空气进入了液压系统的内部。当空气进入到系统内部后和液压油溶解到一起，当压力较低的时候液压油就会出现气泡发生空穴现象；当机械设备正常运行压力不断增加时，气泡受到压力作用而高速振动，继而出现过高的噪音。

2.3液压机械设备运行过程中存在震动过度的问题

假如液压机械设备运行过程中经常出现震动过度的问题，就会给液压机械设备的的正常稳定运行带来负面影响，导致各元部件和螺栓松动，使液压管路受到破坏等，直接影响到液压机械设备正常使用周期。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆导致这一故障的主要原因多是由于各元部件固定不紧固所产生的，具体体现在对油泵、各个开关阀和液压管路的安装方面。

3针对液压机械设备的常见故障采用科学合理的防护模式

3.1结合实际情况科学选择机械设备运用中的液压油

在液压机械设备的正常运行过程中，液压油起到了非常关键的作用，也有不仅能够缓解液压机械设备的运行压力，还能起到冷却降温、防腐防锈及润滑等多种功能，液压油有多种类型，每一种都有其自身的特性和指标，因此，在使用液压机械设备是应充分结合作业环境和条件来选用适合的液压油。比如，生产作业需要抗磨性好的就应选择HM液压油，当具体生产作业时对抗黏性标准较高则应选择HG型号的液压油。依据液压机械设备的实际生产和运行需要合理的选择液压油能够有效预防机械设备在初期使用阶段有可能发生的故障，同时还可以切实提升机械设备运行稳定性及耐用性。

3.2尽量防止水、空气和杂物等进入到液压系统内部

假如有水出现在液压系统内部中，就会使液压机械设备出现锈蚀问题，如果有空气进入到液压机械设备内部，就会直接影响机械设备运行稳定性，如果液压系统内部有杂质漏入将会导致液压油管路堵塞及元件精密度降低等问题。所以，在日常对液压机械设备使用过程中应注意防止水、空气和杂物等进入到液压系统内部。利用水的密度大于油密度的原理，在对进行定期检查时可从放油塞出把水排净。为了有效防止空气进入到液压系统内部，首先要确保液压密封件具有优良的密封性，并在定期维检工作中及时将损坏和老化的密封件更换掉，保证油量充足，同时吸油管始终处在油面下方；当对液压油与相关设备拆卸和安装的时候，应确保环境整洁防止固体杂质等进入到液压系统内部而引发多种故障。

3.3创建科学的机械设备检测制度，进一步提升工作人员的操作水平

我们应该创建科学的液压机械设备检测制度，每隔一段时间就针对机械设备进行一次科学的检测维护，从而做到有问题早发现早解决并做到早预防，对机械液压设备进行定期维检工作的主要体现在：液压系统密封件和容易发生磨损的零部件进行定期检查、紧固件和接口以及液压油油量、过滤器以及清洁度等部位。但是由于液压机械设备在实际工作时所处地点和环境比较复杂多变，经常处在高温、高压和高负荷的情况下运行，因此就具备了零部件损耗较多、泄漏情况多以及隐形故障较多的特性。所以，在实际维护工作中应依据机械设备实际工作条件和环境展开定时定点的更具针对和有效的维检工作，保证液压机械设备稳定工作和运行。同时要求工人必须对机械液压 设备进行标准规范化操作，要努力维持机械设备平稳运行，防止出现冲击负荷，继而有效减少液压机械设备的耗损降低故障发生率，切实提升液压机械设备的使用寿命。

结语

总而言之，液压机械设备的运行过程中容易出现运行故障，常见的运行故障种类较多，比如液压机械设备的运行过程中油温较高、噪音较大等，这些故障的出现直接关系到液压机械设备的正常稳定运行，理应得到人们的重视与关注。基于此，工作人员应该全面了解液压机械设备的运行故障，并找出引发设备故障的原因，提出相应的防护方案，这样才能有效推动我国液压机械设备的长远健康发展。

参考文献：

［1］尹文祥．浅谈液压机械设备常见故障的预防和维护［J］．河北企业，2016（6）：182－183．

［2］李枝林．液压系统故障分析诊断方法论［J］．南方农机，2010（6）：19－20．

［3］毕秋生，王燕．液压系统故障的简易诊断方法［J］．机械管理开发，2010，25（1）：109＋112

论文作者:林学政,钱元杰, 马勇,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9564b5cb95593208b5f4c0ab.html