# 建筑工程质量检测中的混凝土检测技术论文_张淑丽

山东东汇工程检测鉴定有限公司 山东济南 250000

摘要：混凝土检测技术是建筑工程质量检测中很重要的组成部分，混凝土在建筑工程项目建设中意义重大，在很多建筑分支行业都有广泛的应用。在现阶段工程建设中，加快混凝土检测技术优化，提高其检测结果的准确性，加强其实际运用效果，可以在一定程度上控制混凝土和工程质量问题的出现。通过建立完善的建筑工程质量检测制度，提高工程建设检测技术水平，可以保障混凝土性能的完整，保证其在建筑物中充分发挥作用，可以有效减少混凝土质量问题带来的建筑安全隐患，促进建设项目质量水平的提升，推动我国建筑建设事业的可持续发展，构建可持续经济节约型社会。

关键词：建筑工程；质量检测；混凝土；检测技术

1建筑工程检测工作的重要性分析

由于我国建设项目的数量和规模不断扩大，各界人士也对建筑项目的质量提出了新的要求。为了有效提高建筑质量，建筑公司除了加强对于自身的质量管理外，还应密切注意工程质量的检测。工程检查是结合适当的检测技术对建设项目质量进行的系统评估，以获得建设项目质量检测的结果。施工公司可以根据相关的测试结果及时纠正施工中所有的问题。对于建筑工程质量的检查分为建筑材料检查和建筑物基本结构检查。建筑材料的检查尤其包括钢筋、混凝土、原材料的检查以及建筑用砂浆和防水材料的质量控制。主体建筑结构的检测包括混凝土回弹的检测、桩基的检测、楼板厚度的检测、钢筋保护层厚度的检测、钢筋数量分布的检测、净空尺寸结构垂直度的检测等。通过对建设项目的检测，建设部门可以及时发现并纠正在项目建设中遇到的问题，这对于控制和提高建设质量非常重要。

2建筑工程质量检测要点

2.1地下结构施工检测

结构内力检测，钢筋混凝土的结构内力测试，一般是通过在支护结构构件的主筋上布置钢筋应力计，以便于可以对支护结构的应力变化情况做实时动态的监督，支护结构的侧向变形观测，使用测斜仪可以测量不同深度支护结构以及土体的侧向变形程度。

2.2钢筋锈蚀的检测

钢筋如果在实际应用的过程中出现锈蚀这一问题，就难以对混凝土结构的耐久性及安全性做出保证，在此可以使用半电池检测法，通过在测量电位和钢筋锈蚀程度之间构建联系，对钢筋的锈蚀程度进行判断。钢筋位置的检测，钢筋位置检测仪本身是一种十分先进的检测设备，可以精准的去对钢筋位置及保护层厚度进行测量，以此为基础对结构的稳定性做出保证。

2.3混凝土强度检测

混凝土强度检测工作进行的过程中，一般是对混凝土结构的非破损程度进行检测，在此环节中使用到的方法一般是回弹法，这是建筑工程行业中经常使用到的混凝土强度检测方法，这一方法实际应用过程中应注意到的问题是，在正式开始检测之前，需要对被检测对象的实际情况形成清晰的认识，在构件上确定试样的分布区域，逐步测量回弹数值以及碳化深度，分门别类的去对各项实验数据进行处理。

2.4混凝土内部情况检测

混凝土内部情况检测工作进行的过程中，一般是对混凝土材料的缺陷进行检测，混凝土材料当中之所以存在缺陷，一般是施工不规范以及配料比例不标准等因素引发的。凭借超声波完成缺陷检测工作，就可以明确的找寻到缺陷所在位置，及时的发现问题，并施行有效性比较强的措施解决问题，检测过程中一般使用到的是钻孔检测法以及单面平测法等。

2.5铝合金门窗检测

主要是检测门窗装饰表面上是否存在损伤这一问题，表面配合情况是否优秀。装配标准，详细分析使用到的材料是否可以满足现行标准中提出的要求，强度和硬度之间的关系是否科学合理；此外，门窗抗风压能力尽可能的强。只有妥善完成各个环节中的检测工作，才可以保证建筑物实际运行的过程中，将自身的作用充分发挥出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3混凝土检测技术的应用

3.1无损检测技术

无损检测技术是借助现代化设备进行混凝土质量检测的一种技术，包括超声检测、电位仪检测等，该技术的主要特点是可以在不损坏混凝土固有结构的情况下，发现其质量方面的问题，对于内部问题的检测价值尤其突出。以超声检测为例，超声检测全程超声回波检测，一般选取混凝土结构的两侧，在对称位置上分别放置超声波发射设备和接受设备，以固定强度持续进行超声波发送，如果混凝土内部存在较大空洞、空隙，回波仪接受的图形中，会存在明显的波动，即表明混凝土结构质量不佳。超声回波检测适用于大部分混凝土结构检测。

3.2试验检测技术

试验检测是最早应用于混凝土检测的一项技术，该技术的基本流程为：制备试件、拟定检测指标、确定可变参数、检测执行、数据分析和加工。如针对混凝土抗压强度的检测，可变参数为存放天数、干凝条件、水灰比、级配骨料选取等。检测的过程中，则需要将所有试验数据进行记录，如有必要还应进行重复试验以控制误差，了解试件的抗压强度。获取结果后，与设计标准进行对照，满足要求则予以应用，否则需考虑通过更换水泥、改变制备参数等方式提升混凝土性能。此外，如果牵涉到钢筋应用，也要求以试验了解钢筋性能。

3.3后装拔出检测技术

在已经硬化的砼表面，展开钻孔操作，并安装拔出仪，对混凝土展开拉拔力数据的测试，对强度进行测定。在相关的检测中，检测的基准是建立在标准抗压强度以及拉拔强度间，一些检测方法的应用，需要保证测量曲线的准确性。

3.4钻芯检测技术

这种技术主要是借助钻孔取样，对混凝土原材料的样品展开强度检测及对内部原材料展开检查。这种方法是非常直观的，精准度也非常好，是一种半破损的检测方式，但后期要进行修复及处理，技术含量非常高，成本也非常大，因此在实际的应用中还有一定的局限性。

4建筑工程混凝土材料质量控制

4.1加强材料堆放管理

在混凝土检测中，现场材料堆放也是管理重点，需要依据材料的规格、品种及进场日期，对原材料进行分别堆放。在原材料的存放中，每一处材料都是要插上标牌，便于对原材料进行区分。各类规格的原材料，要设置好隔断，避免原材料出现混杂。在混凝土检测中，待检的原材料，要有醒目的标识，严格对合格材料以及待检材料进行区分。对于一些不合格的混凝土原材料，需要及时进行清理，防止在现场错用。另外是在混凝土材料堆放的现场，要进行定期巡查，若是发现有胡乱堆放的情况，要通知相关的人员，及时对原材料进行整理。在混凝土原材料检测中，材料因素会对检测结果造成一定的影响，因此要建立完善的进场制度，并保证原材料供应的稳定以及可靠，对采购人员以及现场人员加强管理，避免出现胡乱堆放的情况。

4.2科学把握混凝土原材料的配比

混凝土的加工并不是将各种原材料进行随意的组合，而是要根据各种材料的性能科学设置不同的比例，从而得到不同性能的混凝土，保证混凝土性能满足工程需要。在配比设计中要合理控制水以及各种矿料的比例，并利用高效减水剂来对混凝土材料进行优化配比，从而有效保证混凝土的功能满足公路的设计要求，避免过早出现变形裂缝等问题。

5结语：近年来，我国工程施工技术发展越来越成熟，建筑工程质量检测技术也开始发挥其工程价值，从各方面形成了比较完整的检测体系，混凝土质量检测作为其中一项重要内容，在实际建筑工程中也开始得到重用，要不断提高其检测技术水平，不断创新与完善检测方法，减少其劣势，充分发挥其优势，使之更好地为工程质量管理作贡献，奠定建筑工程行业发展的基石。

参考文献：

[1]王荣鲁，吕小彬，李萌.水工结构混凝土质量检测冲击弹性波技术的研发和应用[J].中国水利水电科学研究院学报，2018，16（5）.

[2]陈猛，陈希卓，陈耕野，等.轴压荷载下钢管混凝土损伤状态超声波检测[J].东北大学学报（自然科学版），2018，39（10）.

[3]敖卓炳，廖建富.建筑混凝土原材料的检测及管理研究[J].建材与装饰，2019（31）：62-63.

论文作者:张淑丽

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9574ec4608a90e4eeb0eaac7.html