# 防止电梯轿厢意外移动的安全保护装置设计论文_于开宁

（日立电梯（中国）有限公司辽宁分公司，辽宁 沈阳 110000）

摘要：近几年,伴随城市发展速度的加快,电梯使用频率越来越高,同时电梯轿厢的意外移动发生率提高。现阶段,国内在电梯轿厢的意外移动方面有深入研究,并且在实践中也开始落实各种保护方式。本文主要通过实例分析电梯轿厢意外移动发生原因,同时提出安全装置的设计方式,以降低电梯轿厢意外移动的发生率。

关键词：电梯；轿厢意外移动；保护装置

随着社会的发展和建筑行业的不断进步，高层建筑逐步崛起的今天，电梯已然是最重要交通工具，在方便人们出行的同时电梯安全也存在着一定隐患，电梯轿厢在开门的前提下会产生意外移动，进出电梯门的乘客稍不注意，会直接产生剪切性的惨案，会直接威胁到人的生命。我们要针对电梯轿厢意外移动安全问题给出解决方案，最大程度的来保证乘坐电梯乘客与所搬运货物的安全，提高电梯使用质量，消除安全事故。

一、防止电梯轿厢意外移动保护装置的含义

电梯轿厢产生的意外移动主要是开锁区域内且开门情况下出现的轿厢移动，不包括轿厢收到指令且不在装卸货物和上下乘客的过程中，电梯的轿厢因为驱动控制系统或者主机部分任何一个元件或者操作不当都会产生轿厢意外移动。而防止轿厢意外移动保护装置的含义即通过对电梯轿厢或者操作系统进行设置，通过整个电梯轿厢运行系统的优化和设计，最大程度上保证电梯轿厢的顺利运行，消除意外移动等安全隐患，保障乘客的安全。

二、电梯常见的故障

1、坠落。因为没有打开层门，或者是电梯门没有关闭，但轿厢并没在这个楼层，导致乘客进入后失足跌落井道，或者是轿厢因为意外故障坠落，导致其压倒乘客。

2、剪切。乘客没有进入到轿厢时，轿厢发生意外移动，导致乘客在层门和轿门之间被剪切。

3、挤压。人的肢体比如手、脚等部位被挤压在电梯转动的轮槽中，或者是在轿厢的围板或者是井道之间被挤压。

4、触电。乘客接触到电梯中带电的部位，导致其触电。

5、撞击。轿厢冲底或者是冲顶时，乘客身体撞击到电梯内部建筑物。

6、烧伤。在火灾事故中，被烧伤或者是维修操作中被烧伤。随着当前高层建筑在我国城市建设中不断增加，电梯作为其一种必备的工具已十分重要。但其在运作过程中常常会发生各种意外事故，不但耽误了乘客的时间，还会威胁乘客的人身安全。在乘客上电梯或者是下电梯过程中，电梯的意外移动可能会造成乘客的身体被剪切，造成惨案。这种事故的发生的案例并不少，比如2011年，某地区的住宅楼电梯内一名妇女为了方便其他人进出，将一只脚伸出电梯外，防止电梯上行，但电梯突然移动，导致其不幸遇难。

三、轿厢意外移动的成因以及特性

导致轿厢发生意外移动的原因有很多种，并且这些意外的原因很难查询，或者是其具有多种影响因素，导致其不能被发现。比如：轿厢平时的检查和检验并不能发现轿厢的平衡系数在轿厢经过维修后是否处在标准范围内，这是需要额外的砝码试验才能得到准确的结果。但这种试验并不是存在于每次的例行检查中，即便存在这种安全隐患，但也很难发觉。电梯相关部件的生产厂家和型号不同，其工艺流程也不同，原厂家的员工不能全部掌握部件的相关参数，导致安全隐患很难被发现。很多偶然性的因素也是导致电梯发生意外事故的原因。总而言之，轿厢发生意外移动的原因太多，其有些原因难以发现，难以避免。而且电梯发生意外移动的安全装置起不到应当的作用，不能真正的保护乘客的安全。因此，这就需要一个安全可靠的移动安全装置来保护，防止轿厢的意外移动。

四、防止意外移动保护装置的构成以及要求

1.防止意外移动保护装置的组成

监测装置和制停部件是保护装置的两个构成部分。监测装置是监督电梯的移动，是由安全控制系统和平层感应装置组成的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其基本的构成原则是在轿厢在离开开锁装置前，可以发现这种不正常的移动。监测装置的正式安装应该要先试验，试验进行的次数都应在某个数值之上，试验的过程要保证各个装置的安装和运行处于正常状态。轿厢、曳引轴轮、悬挂钢丝绳等这些都可以作为制停部件应用的位置。这种制停不是单纯让其停止轿厢的移动，而是让其处于一种停止的状态。可以在上行或者是下行保护装置两个地方共同使用，通过安全钳来实现其制停的目的。这个过程轿厢的防护装置就是对重安全钳作用的限速器，监测系统。如果选择制停位置在悬挂钢丝绳处，就可以通过夹绳器实现制停，这个时候的保护装置就由夹绳器和监测系统构成。

2.制停装置动作的距离要求

轿厢意外移动的保护装置在距离设置上应遵从以下的距离的控制。比如：轿厢的入口处和地坎之间的距离应该在0.2米以内；制停轿厢与监测轿厢移动的距离之间应控制在1.2米以内；轿厢门楣和地坎之间的距离在1米以上；轿厢护脚板的最低的位置和们地坎之间的距离在1米以上。这些数值都应该符合相应的计算标准，而且误差极小。

3.防止轿厢意外移动保护装置的释放

在保证轿厢的意外移动装置释放后，监测部位就会失去作用，然后电梯的操作人员应该对其进行复位。在释放的过程中，应该注意保护人身安全，不需要人为靠近这个装置，而是使其释放后处于一种工作的状态即可，可以利用外部的辅助性设备进行操作。

五、防止轿厢意外移动的保护装置的设计

1.基本思路

托杆在电梯在运行到层门外时被触发相应的操作，导致其可以伸出电梯底部，让电梯被固定，然后电梯门才可以打开。即便是不能实现及时固定电梯，也要有相关的安全控制系统，让电梯发生紧急制动，让乘客可以及时离开电梯。

2.触点定位设计

触点即在层门和电梯轿厢接触的顶部分别安装一个接触点。接触点之间的相互的连接可以形成一个闭合回路，实现下个操作过程的启动。接触点应该满足小、准确的特点。保证电梯门在运行到准确的位置时，才能接触开关，这是保证电梯门安全的一个因素。

3.固定开门设计

当电梯在运行到准确的位置，停稳固定之后才能打开电梯门，这需要固定托杆的作用。固定托杆的位置也十分重要，位置的准确性和形状小的特点与接触点的要求一样。其主要是用在定位电梯的第二次运行，其和接触点之间共同组成了一条闭合回路，具有伸缩作用，安装在电梯井墙上。当电梯在稳定正常运行的状态下，就会在层门处接触点被接通，形成一条稳定的闭合回路，开启电梯门。在电梯不正常不稳定的运行状态下，就不会有这些连锁反应，即便是接触点失灵和托杆的位置插入不正确，电梯门也不会打开。

4.保护装置可行性

首先，成本低，容易操作。这种电梯保护装置的设计不影响电梯原来的运行的流程，只是增加了制动功能和固定功能。其次，安全性高。电梯在运行过程中，因为轿厢的意外移动不会触发接触点，就不会打开电梯门，可以避免乘客坠落到电梯井中。最后，周期短。虽然整体设计的保护装置不太完善，但其很容易操作，并且及时发现保护装置中的缺陷还可以及时更改，完善设计周期比较短。

结语

本文主要分析电梯意外移动产生的原因和防止轿厢意外移动保护装置的工作原理，虽然研究在不断发展，但其中存在的问题仍会威胁乘客的人身安全。因此，必须加强对电梯轿厢以外移动的相关研究，完善其中的缺点，及时发现其中的问题，提高电梯运行的安全性。

参考文献

[1]刘铁.电梯轿厢意外移动检测及保护装置的研究与设计[D].北京工业大学，2015

[2]蔡剑雄.防止电梯轿厢意外移动的安全保护装置设计[J].装备制造技术，2015，07：227-229+242

[3]韩向青.防止电梯轿厢意外移动的保护装置研究[J].机械工程与自动化，2016，03：166+168

[4]佘昆，代清友.关于轿厢意外移动保护系统检测电路的探讨[J].机电工程技术，2014，08：127-129+156

论文作者:于开宁

论文发表刊物:《知识-力量》2019年2月下

论文发表时间:2018/12/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/958871c53cdf1193962901a0.html