# 浅谈注水井资料录取及注意事项论文_张晓静

大庆油田第二采油厂

摘要：大庆油田从1959年开发至今已有60年，一直是靠注水开发补充地层能量。 随着油田的不断开发，地下能量的不断消耗，地层能量如果不能及时进行补充，就会出现地下亏空。为了保持油田的持续发展，我们应加强注水井的日常管理，从油田开发源头抓起。注够水、注好水。本文通过现场资料录取、注水井现场管理等方面进行讨论，对注水井资料录取工作，提供一些经验。

注水井工作原理：是注入水经注水泵站加压后到达配水间，通过来水阀门（上流阀门）、水表、控制阀门（下流阀门）、井口生产阀门及总阀门、油管注入井底。通过调整井口的控制阀门来调节瞬时水量，达到完成注水目的。采油工在日常管理注水井时，取全取准压力、水量资料是最基本的工作。全准的资料也是动态分析及各种调整措施的依据。

注水井检查主要包括两大部分，一是资料部分的录取、分析、判断。二是设备的保养维护。

采油工巡回检查一口井前，首先做好准备工作。准备工作包括注水井基础资料和工用具两部分。首先要计算出注水井水量波动范围，例如在油压（12.0MPa）稳定不变时，假设注水井的测试水量是75m3，注入水波动范围（±15%）在64m3-86m3之间。需要注意的是，计算上限水量时，不要超过配注水量的上限值。假设该井配注水量为70m3，那么这口井在油压12.0Mpa时水量波动范围在64m3-80m3之间。

工用具的准备包括：笔、记录本、计算器、瞬时流量表（或秒表）、压力表、压力表专用板手、“F”板手或管钳等。到达井口后，一般习惯性先录取注入量的资料，也就是瞬时水量，将水表上盖打开，将瞬时流量表平行放在水表中间位置，大约1-2秒钟后，表盘上显示出一串数字。例如：0050r/min这表示这口注水井每分钟水表下部叶轮旋转了5圈，折算成全天注入量为72m3。计算方法：0.050*1440=72m3。接下来录取压力资料。取压前先检查一下压力表，指针是不是在零刻度线上，压力表取压端的两个小密封圈是不是完整的。为了防止压力表指针不归零的情况，我们在携带压力表过程中，要注意轻拿轻放，不能有磕碰，掉落、颠簸行为，这样都会造成压力表损坏，导致我们无法准确录取压力值。压力表每月要定期校验。破损的密封圈会造成取压过程中刺水或漏水，不安全也不环保。取压操作过程中，一定要侧开身体，避开取压装置口，取下防尘盖，先将快速表接头对正取压装置口，然后用手按顺时针方向转动表接头上带有内螺纹的空心圆柱。将压力表与取压装置连接在一起，当用手不能在转动圆柱时，这时用压力表专用板手，缓慢将压力表上紧。当听到压力表起压的声音后，将压力表调整到正面向上，方便我们读取压力值的位置。读取数值时，做到眼睛、指针、刻度三点垂直一线。读数后，逆时针方向缓慢卸下压力表，听到有卸压声音时，要稍停顿一下，缓慢放净余压后取下压力表，擦布擦净表接头和取压装置口的污水，盖上防尘盖。然后用同样的方法录取泵压和套压资料。将有关资料填写在巡回检查本上。压力表使用一段时间后，可能会产生一定的误差，轻轻敲击表盘时，指针会有一定的位移，如果位移数值超过0.2MPa，说明这块表误差值已经偏高了，不合适继续使用，应该及时进行送检校验。冬季取压力后，将接头内存水甩出，再擦净表接头并做好保温工作，否则存水会在低温下迅速冻结，造成压力表冻，不能继续录取压力值，也就无法掌握真实的第一手资料，对注水井的生产情况不能做出准确的判断。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

录取水量与压力资料后，采油工要与昨天资料对比，判断是否在范围内，是否需要调整。油压在±0.3MPa波动范围之内为合格。但是不可以出现每天递减或递增的情况。比如连续三、四天每天压力都下降0.3Mpa，这样虽然每天都在波动范围内，但实际上已经出现异常注水情况了，也就是说可能是地面或井下出现了异常情况，这时应及时核对现场情况，排除非压力表故障后，要立即汇报上级技术员，查找原因，并采取相应措施。注入量的计算方法：注入量=现场检查水表底数+到结算时间时水表注入量—昨天报表底数。并与昨日报表注入量对比，注入量的波动范围应在规定范围内。例如，现场检查底数267。距离结算时间还有55分钟，假设瞬时水量为0050r/min，昨天注入量为72m3那么到结算时间时水表注入量为0.050*55≈3m3，假设昨天报表底数200，那么今天实际注入量为70MPa。即267+3-200=70m3。注入量与昨天注入量72m3相比，在波动范围内（±15%），而且与测试资料75m3对比，在波动范围（±15%）内，表示该井注水合格，维持生产。

当发现水量有变化，超过波动范围时，应及时调整，无论调高水量还是调低水量，都要遵守操作规程，侧开身体避开阀门，正确使用工具，缓慢开关阀门。调大水量时，不要一次将阀门开得很大，使瞬时水量大幅度增加，这样对油管及地层都会产生影响，应该循序渐进，每次小范围调整阀门位置，然后稍等一会，查看水量待数值稳定后，再次调整阀门位置，至到需要的注水量为止。调整水量后，此时应再录取一次油压值。采油工现场检查时，不能只根据油压和瞬时水量判断注水井的生产情况，例如，现场检查油压下降，瞬时水量也下降，但无论怎么开大阀门，注入量就是不上升，录取泵压后发现，泵压很低，甚至与油压持平或接近，这种情况就是注入泵站来水压力太低造成的，这种情况只要汇报上级技术员，等泵压恢复正常时，在进行调整。

水井现场管理是有两种情况，一是能完成配注，而且压力、水量在测试资料波动范围内，这种井生产条件好，维护正常生产就可以了。另一种就是压力已接近破裂压力，仍然完不成配注任务的注水井，原因是地层条件差，对这类井应注意压力值变化，每天必须监测油压值，对于这类型地层，可以采取酸化、压裂增注措施。决不允许为了完成配注水量而超过破裂压力注水，这样会破坏井下地层结构，长期超破裂压力注水，会造成套管变形，严重时会形成套变区。影响油田的生产管理。

注水井井口设备简单，因为与抽油机相比没有那么多的巡查点，采油工往往会忽略设备的巡查，一带而过。管理的设备要保证清洁干净，防腐到位，不能有松动、锈、蚀、漏等现象。注水井正常注水时，从井口到井底，处处都承受着相当高的压力，一般都在15-18Mpa左右，外围油田甚至可达有25Mpa。设备一旦有松动、锈、蚀等情况，设备的承压能力就会下降，所以注水井的日常管理及维护是非常重要的工作。因为承压高开关井操作不当都有可能导致井口设备损坏，严重时可能会造成井下套管变形等事故。如果伤害到人，后果更是不堪设想。为了确保员工自身的安全，应做到以几点，平时检查设备录取压力时应注意避开各种阀门，不要在阀门的正前方行走，调节水量，换水表等一系列操作时，应缓慢平稳在侧面进行操作。工具使用得当，“F”板手，管钳等工具使用时一定要注意开口向外，一旦发生事故，避免因工具反弹而对人身造成伤害。定期维护保养设备，检查各部件无松动渗漏情况，阀门要定期加注黄油。冬季生产时，需开关阀门时如果遇开关不动情况时，不可用蛮力强行操作，一旦损坏阀门，造会成刺漏事故，带来更多的工作量，还会影响注水井的时率。遇到阀门冻结，用热水浇冻结阀门，严禁用明火烧烤阀门及管线。严格按着操作规程工作，杜绝违章行为，保障人身安全和设备安全。注水井的管理工作看起来简单、平凡，好像没有什么技术含量，却是油田长期发展的基础，更是油田持续发展的动力来源。所以我们要重视注水管理工作，为油田持续生产做出贡献。

论文作者:张晓静

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/95a3346d377c7f1c845ec4d8.html