# 水电站发电机的运行与维护措施探究论文_余召训1,陶文婷1,许超锋2

（1.国网湖南东江水电厂 湖南郴州 423400；2.国网湖南水电分公司 湖南长沙 410000）

摘要：水电站的有效建设，对性能可靠的发电机依赖程度加深。在此背景下，为了延长水电站发电机的使用寿命，降低设备运行故障发生率，使其能够正常运行，则需要加强与之相关的维护处理，且将维护检修现场管理工作落实到位，为发电机在水电站中的稳定运行提供保障。文章对如何加强水电站发电机运行与维护进行系统阐述，从而提高该设备在水电站生产实践应用中的运行稳定性。

关键词：水电站；发电机；运行；维护

引言：

随着社会和科学技术的不断进步，人们对电力需求不断提升，为了满足人们的生活以及生产活动的电力需求，应该加强水电站的建设力度。目前我国不同区域的水电站中均是使用发电机进行发电，采用这些发电设备可以极大提升水电站的运转效率，为社会的生产发电以及人们的日常生活供电提供保障。但是不同的水电站在具体的运行过程当中经常出现发电故障，直接影响到水电的运转效率，基于此，本文探讨了相关维护措施，为水电站的运行提供保障。

1水电站发电机的结构与工作原理

组成发电机的构成部分，主要分为定子、转子以及励磁装置。在水电站中，发电机导水机构是需要一段时间之后，才能够进行闭合。因此在这段时间之中，为了要防止发电机在关闭时电网解列的过程中机组的转速提升过快的问题出现，这就要求发电机的转子要具有足够强大的转动惯量。在发电机进行同步运行时，发电机中的励磁绕组一定要通过直流电流，这样才能够产生相应的磁场，保证发电机在运行的过程中，磁场是能够持续存在且有效的。发电机的转子，在运行过程中，是通过机带动而运行的。主磁场的变动过程，变化规律相当于正弦的变动规律。发电机的主磁场与定子绕组进行切割的过程中，就会在定子绕组中产生随时间变化的正弦交流电动势，从而进行发电，这就是发电机的工作原理。[1]

2水电站发电机所出现的常见故障

2.1发电机组温度异常造成故障

发电机的发热原因不止负荷过高这一点，最常见的发热原因是因为转子与定子之间或者转子与转轴之间摩擦过大而导致摩擦发热，这种发热最有可能损坏的是转子的摩擦表面。而另一种原因则是上文提到的负载过大导致温度升高，升高的温度又会导致电路的损坏甚至会引发电力火灾。另外，发电机的工作环境如果控制不当，也会因环境改变而导致机器温度异常，造成发电机的工作出现异常甚至报废。[2]

2.2发电机负荷异常故障

发电机在工作过程中，发电机所承受的电力载荷也是造成发电机损坏的重要原因，我国三峡大坝水利发电机承载着三峡两岸许多城市的电力需求，因此工作人员必须保证三峡水利发电机的载荷不超过额定载荷。对于任何发动机来说，一旦负载超过了额定载荷，发电机中所流通的电流就会超过其额定数值，造成发电机过热。同时水轮机与转子的电流也会因为互感而高出额定数值。最终造成整个发电机中的电流过高，而电流过高则会造成发电机整个电路系统出现温度升高、电阻增大等问题。轻则出现电路因过热而烧坏的结果，重则会直接导致整个发电机报废，甚至会引发电力火灾。

2.3发电机转子回路出现故障

发电机的转子是整个水轮系统中最重要的部分，转子既要起到推动发电的作用，同时还要承载起输电任务，因此可以说转子是整个发电机中最繁忙、任务最重的部位。同时因为它的结构复杂，自身重量又非常大，即使是在正常运转的情况下也会因为重量导致磨损。但回路断线故障对转子等结构来说是毁灭性的破坏，因为如果转子的回路一旦断线，那么整个转子就会进入断路状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此在发电机转子上也有相应的断路保护系统，一但发电机转子出现断路，相应的监控系统就会收到失磁保护信号，相应的报警系统也会启动，但是尽管有如此全面及时的应急系统，现代技术的缺陷仍然会导致转子断裂这种情况的发生，毕竟我们目前所能用于生产的材料达不到要求，就必须要通过人力来进行监管，并及时修复，才能避免事故的发生。[3]

3水电站发电机的维护措施

3.1定期进行维护检修工作

对水电站发电机做定期的检修和维护对整个发电机的运行工作起到较好的保障工作。因此，首先需根据实际情况制定计划，定期审查和检修影响发电机运行的重要部位，例如发电机和水轮机等，将其不安全因素或隐患控制在问题发生的萌发时期，为发电机的正常运行提供保障。其次，可以通过制定相关统一的规章制度严格规定定期检修的时长和频率，以维护其正常的运行。例如，在检修水电站发电机的隐患时，需仔细检查工作区域周边是否存在影响发电机运转的老鼠窝，审查发电机的设备以及材料是否有问题或是其他杂物的干扰等，一旦发现问题需及时处理。此外，如果发现发电机内部出现电路损害而漏电的问题，则会在运行中溢出异位，一旦发生这种事故，首先需采取关闭所有发电机组的方法，根据审查结果统计出现的问题，然后上报给管理层，经过商讨、实地检验和决策之后，方可根据优化方法开展修复工作。对于发电机上出现的零部件松动或是脱落的问题，需采取正确方法加固好零部件等，做好问题记录和解决方法并上报给管理人员。[4]

3.2及时进行检修工作，做好故障处理

水电站在运行的过程中，难免会出现一些故障，所以必须做好故障应急处理的准备工作。这样才能在发电机出现突发事故时，工作人员才能以最快的速度检查好事故出现的问题，并采取有效措施开展检修工作，在最短的时间内恢复整个发电站的发电。在完成检修工作之后，要想使得发电机不再频繁出现问题，则需要做好预防性和修复性工作。其中预防性工作主要是指工作人员在事故未发生之前，就预测可能要突发的事故并做好应急处理措施，使得在发电机发生故障时，工作人员也可以游刃有余地处理问题。而修复性工作是指在发生事故之后，工作人员需利用自身的专业技能和实践经验以最快的速度排除故障，并做好修复处理，以保障发电机不出现更大的问题，保证其有效的运行。例如，在发电机运转的过程中，工作人员需提前全面开机对其运行状况进行检查，审查配属仪表是否与正常数据相符合，审查开关阀门是否根据实际情况已经打开等。在做好各项检查工作之后，及时排除安全隐患，为后期水轮机稳定工作提供保障

3.3保持检修工作面良好的衔接状况，加强检修工期控制。

为了提高发电机检修工作效率，增强其管理效果，则需要从制度层面入手，明确检修与管理人员的职责范围，并加强人员之间的沟通与交流，从而保持发电机检修工作面良好的衔接状况，降低相关的管理问题发生率。同时，应在有效的控制制度、控制工作配合作用下，不断加强发电机检修现场作业开展中的工期控制，满足其检修成本良好经济性方面的要求，实现对发电机有效的检修现场管理。[5]

结语

总之，水轮发电机运行中的故障检修、维护是非常重要的，要想在这方面的工作中有所提高，就要不断地对工作的人员进行培训，不断总结经验，提高技术水平，从而在学习的过程中保证水电站发电机的安全性和稳定性。

参考文献：

[1]王福健.水电站发电机的运行与维护方法分析[J].电工文摘，2016（03）：71-72+74.

[2]李伟.基于水电站发电机的运行与维护措施探究[J].企业技术开发，2015，34（14）：119-120.

[3]王瑶珉，施勇军.水电站水轮发电机组的常见故障与维护[J].科技风，2015（06）：26.

[4]孙鑫，杜巍.试论强化水电站水轮发电机组运行与维护的必要性[J].民营科技，2012（10）：64.

[5]陈小友.小水电站发电机的运行与维护浅析[J].中国农村水电及电气化，2005（10）：39+53.

论文作者:余召训1,陶文婷1,许超锋2

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/95c0702656c7147cc6649670.html