# 高层建筑塔吊安装要点分析论文_龙胜

浙江大东吴集团建设有限公司 浙江省 湖州市 313000

摘要：随着社会的发展，我国经济水平的不断提高，高层建筑也如雨后春笋般拔地而起。其中塔吊在高层建筑施工中担负着垂直和水平运输任务，成为了建筑工程施工项目中的主要起重机械。本文笔者不仅分析了高层建筑塔吊安装技术要点同时提出了其在安装的过程中需注要的事项，仅供参考。

关键词：高层建筑；塔吊安装；锚固；技术要点

引言

塔吊是当前工业与民用建筑工程的主要起重机械之一，尤其是在高层建筑工程施工中，塔吊具有起升高度大及工作覆盖幅度广等性能特点，其被广泛的应用于建筑工程施工中。然而由于塔吊作业时处于高空环境中且其结构具有一定的复杂性，在进行高层塔吊的安装、拆除等作业时形成了高危作业，稍有不慎，极易造成群死群伤的恶性事故。由此必须高度重视高层建筑塔吊安装技术要点及加强其安全技术管理工作。

一、高层建筑塔吊安装技术要点

1 塔吊安装准备

塔吊安装前需先准备20吨汽车起重机，以及如枕木、铁丝、木楔、绳扣、钢丝绳、大锤以及活动扳手等常用工具。对施工现场的道路进行清理和铺设平整等。安装前对塔吊砼基础进行验收，确保砼强度达到90％以及砼基础表面平整度不大于1/500才能进行安装整机。塔吊安装施工前要由项目技术负责人编制塔吊安拆方案和安拆安全技术交底，使参加塔吊安拆的人员都知道自己的工作岗位及工作内容、技术要求和安全注意事项，并在施工过程中严格遵守。

2 塔吊安装

2.1 安装塔吊程序。工程所采取安装流程为：固定塔吊基础——安装塔吊标准节至9M——吊装塔帽转台和驾驶室——吊装平衡臂及卷扬机、配电箱——先吊装一块配重块——吊装起重臂及撑架系统——吊装剩余两块配重块穿绕有关绳索系统——检查整机的机械部件，结构连接部件、电气部件等——调整好各安全保护装置——进行试车。

2.2 安装具体技术措施。在做好塔吊基础后，安装3节标准节，用经纬仪测量塔身垂直度，要求偏差小于1/500。把爬升架拼装成整体，并装好液压系统，再吊起爬升架，并套在标准节的外面。先在地面上把上下支座以及回转支承、回转系统、平台等安装成整体，再吊起安装在标准节上。在地面上将塔顶安装好，然后吊起用4个销轴把其与上支座相连。检查司机室的各电气设备，再把司机室吊至塔吊上支座的上面，确保位置准备无误后再用4个螺栓连接上支座。拼装好平衡臂，并将卷扬系统、电阻箱、配电箱等装在平衡臂上并接好电线，将平衡臂吊起来并用销轴连接上支座用销轴，再抬起平衡臂成一角度至平衡臂拉杆的安装位置，安装好平衡臂拉杆后，再将吊车卸载(注意销轴连接好后，必须将开口销张开)。起重臂与起重拉杆的安装：组合起重臂，用相应销轴把它们装配在一起，所有销轴都要装上开口销，并将开口销打开。用销轴把起重臂拉杆连接在一起，固定在起重臂上弦杆的相应支架上。检查起重臂上的电路完善情况，确保无误后穿绕小车牵引钢丝绳。用汽车起重机将起重臂总成平稳提升，提升中必须保持起重臂处于水平位置，使得起重臂能够顺利地安装到上支座的起重臂铰点上。在起重臂与上支座连接完毕后，继续提升起重臂，使起重臂端部稍微抬起，并用起升系统钢丝绳通过塔顶滑轮和起重臂拉杆上一销轴使拉杆的过度板能够用销轴连接到塔顶相应的拉板上。松弛起升系统钢丝绳缓慢放下起重臂。然后，松脱滑轮上的起升钢丝绳。把剩余的平衡重按次序装好，穿绕起升钢丝绳，将绳端固定在臂头上。最后把小车开至最根部，转运小车上带有调节丝杠的螺杆，把牵引绳尽力张紧。当建筑工程塔吊安装完成后，当由项目经理组织有关人员进行检查验收。

2.3 塔吊安装标准要求。

为了更有效地确保塔吊安装的安全性，安装时应确保塔吊各项安装标准要求。笔者总结了以下安装标准，以供参考。

(1)为了有效地防止雷击，塔吊采取接地保护，为此需采用不小于lOmm2多股铜线用焊接的方法连接，而接地电阻值不大于4欧姆。

(2)当塔吊安装完成后，确保塔身与地面的垂直度偏差值在无荷载的情况下不得超过3/1000。

(3)塔吊各部件的连接螺栓、销轴预紧力应符合要求。确保液压系统、安全阀的数值、电器系统保护装置的调整值及其它机构部件的调整值，均应符合要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(4)力矩限制器的综合误差不大于其额定值的8％，超过额定值时，力矩限制器，应切断吊钩上升和幅度增大方向的电源，但机构可做下降和减小幅度方向的运动。

(5)当吊钩架上升高度距定滑轮不小于1米时，超高限制器应确保能切断吊钩上升方向的电源。

(6)当小车行驶至吊臂端部0.5m处时，变幅限制器应确保能切断小车运行方向的电源。

(7)塔吊安装完成检查无误后，必须进行空载、静载、动载试验，其静载试验吊重为额定荷载的125％，动载吊重试验吊重为额定荷载的110％，经试验合格后方能交付使用。

二、高层建筑塔吊安装时需注意事项

1 塔吊工作环境注意事项

1.1 应注意塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离小于0.6m。

1.2 两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离；处于高位塔机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。

要满足处于低位的塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离，计算两台(或多台)塔机的最小中心距离应按照处于低位的塔机的起重臂端部回转半径加上2米，再加上处于高位塔机的塔身最大外廓尺寸(在两台塔机安装中心连线方向)的一半。如果塔机的其它作业环境允许，塔身最大外廓尺寸最好按塔机上工作台的最大外廓尺寸的一半计算，以免处于低位的塔机起重臂在与另一台塔机的上工作台等处发生碰撞。

要满足处于高位塔机的最低位置的部件(吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m，就应规定两台(或多台)塔机各自的安装高度，不仅规定在无附着时的安装高度，又要规定两台(或多台)塔机加节升高后的安装高度，并要求相临有影响安全的塔机的使用单位，在加节升高前要互相沟通。

2 塔吊锚固技术要点

当塔吊工作高度超过塔吊的独立高度(40m)时，塔吊需进行附墙锚固，塔吊锚固具体步骤如下：

2.1 预埋铁件，预埋处的承载能力不能小于18t。

2.2 在塔身上安装锚固框架。

2.3 锚固杆件与锚固框架的销接。

2.4 测量：控制塔身正面和侧面各面垂直度在1/1000以内，垂直度可通过回转塔吊位置来调整。

2.5 锚固杆件与预埋铁件的焊接。

2.6 锚固后，塔吊重新项升，其顶升最大自由悬臂高度为19m(臂铰点至最近一层锚固杆距离)，标准节全部采用下塔身节时的情况。

3 安全注意事项

3.1 风力大于四级禁止顶升。

3.2 所有作业人员均要执有效证件上岗。

3.3 严格遵守安全操作规程及说明书规定的工艺和技术交底进行。

3.4 所有作业人员必须带安全帽，穿防滑鞋，必要时系安全带。

3.5 作业中使用的工具及螺栓应放在安全可靠的位置，防止坠落伤人。

结束语

综上所述，建筑起重机械塔吊是完成建筑工程项目的关键之一，它不仅从很大程度上减轻作业人员的劳动强度，同时还能大大的提高建筑工程的工作效率。因此，从业人员必须严格执行相关的规章制度，重视及控制各个环节的危险源，杜绝违章作业，在建筑施工中充分地发挥其特有的机械性能，确保施工安全，提高工程质量，降低工程成本，为社会创造出最大的经济效益及安全效益。

参考文献

[1] 潘成佳．浅谈塔吊安装及拆卸施工要点［J］．科技与企业，2013（14）．

[2] 周琨 起重机械安全管理的现状及对策 [J].科技致富向导 2013（14）.

[3] 王海生．浅谈塔吊的安装与拆卸［J］.机电信息，2014（18）.

论文作者:龙胜

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/95ce3c38fa2d8cbfe808aabf.html