# 变电站电能计量误差的原因分析及对策论文_梁吉传

（广西省河池市南丹县新电力集团南丹县公司 547200）

摘要：为了统计变电站的电能供应，往往会使用电能计量设备来进行电量统计，其被广泛地应用在许多的电力企业当中。电能计量设备的准确程度与供电站以及使用电能的消费者之间都有直接的关系，如果电能计量设备所统计的电能误差较大，则不利于供电站以及消费者之间双方的经济发展，并且会给整个电力系统带来巨大的安全隐患，不利于其正常的运行。本文将分析讨论当前变电站电能计量设备的现状，并根据产生误差的原因，提出一些减少误差的具体对策建议，希望能够有效地提高电能计量设备的统计准确程度。

关键词：变电站；电能计量误差；原因及对策

一、变电站电能计量设备现状

随着现在我国科技社会的不断发展，电力行业发展的势头也十分的迅猛，现代电力行业朝着网络化以及高电压、容量大的特征发展，并且许多自动化的设备也被越来越广泛地应用到电力行业当中。在目前我国电力行业的发展过程当中，电能计量设备面临着较大的挑战。电能计量设备是对发电站电力核算、电力经济以及性能等进行统计分析的装置，电能计量设备的准确程度关乎着整个电力系统是否能够正常的进行运行。在目前，大部分发电站用电能表来充当电能计量设备，但是电能表也存在着许多的问题。

首先，传统的那套电能计量方法，其主要的用途是用于厂用电量以及电机出口电量差距的对比，将定量统计点放置在发电机的出口时，将会造成高压线另一侧的电能计量没有办法正常的进行，从而导致计量关口处的电量不能够进行准确的统计。除此之外，配网一般情况下采用的电能计量表基本上都是三项用电，而目前使用较多的还是三项三线计量，这种计量方式的实用性并不强，其设备的性能方面也差强人意。而现在许多电力企业开始越来越多使用的电子式多功能表，由于其最为核心的电子芯片质量各不相同，在其性能方面也不能满足较高的要求，并且在电压互感器中，如果发生二次降压的现象，也会在电表的计量过程当中产生大量的误差。

二、变电站电能计量误差产生的原因

（一）未正确使用电能表

造成电能统计数据不准确的最主要因素，是电能表的使用方式不准确。电能表使用方式错误，最普遍的原因是由于接线方法错误，而每种电能表的接线方式，应根据电能表种类的不同来进行不同的选择。大多数电能表在接线时普遍存在的问题如下，第一点，三相三线电能表接线时最大的问题就是，未按照正确的方式接线时，会造成电流分配不够均匀，在中性点上会出现一些零序电流，但是电能表无法计算出零序电流实际消耗的电能量。第二点，部分三相四线电能表经常会出现接线错误的情况，例如所接线的相序相反等等，这些错误的电能表接线方式都会造成电能表电能统计数据出现不准确的情况，

（二）电能表互感器出现误差

非专用电流表互感器产生误差，主要是由以下三个方面的因素造成的。首先，在这些电能表中，没有配置专用互感器的二次绕组，而电能表在进行电能结算的过程当中，需要配置专用的互感器二次绕组才能够在所有情况下进行准确的电能计量统计，防止在结算的过程当中产生突发情况，还能够有效地保护电能计量设备，使电能计量设备能够稳定和准确的运行。然而我国在这方面的研究投入力度并不是特别大，无法进行相关专业配置的大量生产，所以普通的电能表并没有配置相关的专业设备，因此，当电能表电压低或者负载不均匀时就会出现误差。其次，也有可能是电能表在进行电能计算统计时准确度不够高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电能表的互感器有一个非常重要的作用，就是能够有效地控制电能表进行电能计量时的误差，然而，非专用电能表互感器，其自身的准确度不能够满足相关要求，会造成电能表再进行电能计量统计时结果的准确度，不能够达到要求。最后，在使用电能表时，电能表内的互感器负载应该满足规定负核的25%至100%之间，而当互感器的负载压力过大时，就会对电能表的电能计量统计数据造成一定的影响，从而使得所得的电能计量结果不够准确。

三、解决点鞥计量误差的对策建议

（一）使用电子式电能表

电子式电能表与传统的机械式电能表相比较，有着更多的优势。首先，电子式电能表的电能计量数据更加的准确，并且其在使用的过程当中稳定性更加的优异。因此，可以在变电站中大量的推广电子式电能表的使用，许多改造后的变电站，在应用电子式电能表进行电能计量之后，计量数据的误差范围都控制在了标准的要求范围内。除此之外，电子式电能表其运行的功率损耗相对传统的机械式电能表来说更加的低，使其运转的电流需求量更加的小，且负载能力非常的优秀。最后，电子式电能表在开展电能计量工作的过程当中受到外界气温的环境条件因素影响较小，并且一些电子式电能表还能够有效地减少由于接线错误，所带来的电能计量数据不准确的影响。

（二）选择专用的电压和电流互感器

电能表在进行计量的过程时，需要使用专用的电压以及电流互感器，从而能够更好的降低由于二次负载压力过大所造成的电子电能表计量数据产生误差的情况。除此之外，还应该选用一些较为适合的电压以及电流互感器，来有效地避免电网所造成的相关条件限制，促使二次电流的实际指数可以超过30%，能够有效地保障电能表的电能计量结果较为准确。最后，正确的使用专用的电压互感器，可以有效的使二次负载的压力降低至少30%左右，有效的保障电压互感器的各项功能都能够正常的运转。除此之外，电能表在进行计量回路时选择专用的电压互感器，还能够有效地对电能表起到一定的保护作用，防止在测量的过程当中，一些运动回路对电能计量表的统计数据结果造成一些负面影响。

（三）加强电压互感器的负载特征

电压互感器的二次负载，包括继电器二次导线以及计量仪表等等装置。在传统的电能表当中，针对电压以及电流元件所组成的部分是线圈，这是一种感性的负荷方式。因此，在电能表的接线口上使用并联电容进行安装，而当电压互感器二次回路时并联电容就能够吸纳一些超前电流来给感性负载过程当中滞留在后的电流进行一定的补偿。电容当中的电场能能够和磁场能两者之间进行相互的交换，有效地弥补了感性负载以及电压互感器之间消耗的能量，从而有效地避免了电压互感器二次回路电流的减少以及负载压力降低的情况发生，促进了电压互感器负载特性效果得到增强

四、结束语

想要有效地提升变电站自身的经济利益，以及减少电能计量所带来的误差，就需要对电能计量误差产生的原因进行深入的分析研究，并找出相应的解决对策，所以相关企业需要重视起电能表计量的准确性，最大程度上地减少误差产生，从而实现电能计量的整体提升。

参考文献：

[1]西石门铁矿35kV变电站有功电能计量误差原因的分析及减小误差的措施[J]. 杨志敏. 机电信息. 2009(30)

[2]三相三线有功电能表检查方法的研究[J]. 刘桐然,冯婧,李明图,李政. 电子测量技术. 2009(05)

[3]电流互感器变比过大对电能计量的影响[J]. 章岷. 电世界. 1999(05)

论文作者:梁吉传

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/95d189be60c10573c7694ab6.html