# 灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用探析论文_孟凡涛

身份证：13052919850818XXXX

摘要：随着我国建筑事业的不断壮大与发展，我国各种建筑施工技术也在不断更新，灌注桩后注浆施工技术就是现今建筑工程施工中应用较为广泛的技术之一，基于其在建筑工程施工中的作用，可以说灌注桩后注浆施工技术是建筑工程施工中具有宽泛发展空间的新型技术，它是传统柱状技术的优化与升级。为了让建筑工程施工企业对灌注桩后注浆施工技术有一个更深层次的了解，本文对灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用进行了探析。

关键词：灌注桩后注浆施工技术；建筑工程；应用

近年来，我国大型建筑物及高层建筑物等不断涌现，这一形势给建筑工程施工带来了严峻的挑战，同时对建筑工程施工质量也提出了更为严格的要求。在建筑工程施工中施工技术是影响建筑工程质量的重要因素，目前在建筑工程施工中最为常见的施工技术为灌注桩后注浆施工技术，它的应用不仅提高了工程质量，同时在一定程度上也促进了建筑工程企业的稳步发展。

1 灌注桩后注浆技术基本概述及优势分析

1.1 灌注桩后注浆技术基本概述

灌注桩后注浆技术目前已在建筑工程施工中得到了广泛应用，基于其在建筑工程施工中所发挥的作用力可知，灌注桩后注浆技术是有效控制建筑工程施工质量的关键。在建筑工程施工过程中常出现一些桩基沉渣及泥皮等现象，利用灌注桩后注浆技术能够有效改善与控制这些问题，同时还能够提高桩基整体的承受能力，降低桩基的沉降量。灌注桩后注浆技术在建筑工程施工中的应用具有一定的可观性，它满足了建筑工程的施工要求及质量要求，对建筑工程企业的发展具有重要的促进意义。

1.2 灌注桩后注浆技术优势

灌注桩后注浆技术在建筑工程施工中的实用性较强，其在建筑工程施工中的应用优势主要体现在三方面：①灌注桩后注浆技术应用范围较广，该技术基本上可以在各种地质中使用，以往主要在挖孔灌注桩、泥浆护壁钻孔及冲孔中使用，近几年来该技术在灌注桩工程中也广泛应用开来，且应用效果十分显著。②灌注桩后注浆技术在建筑工程施工中有效固化桩沉渣及泥皮等现象，大大提高了桩基的承载力，据相关调查统计可知，在建筑工程施工中应用灌注桩后注浆技术，对于粗粒土的承载力增幅可达到 50~150%，而细粒土的承载力增幅可达到 30~70%，由此可见，灌注桩后注浆技术对建筑工程桩基承载力的提高具有重要作用。③将灌注桩后注浆技术应用于建筑工程施工中，在一定程度上能够降低工程造价，经济效益十分明显。尤其是对于大直径超长桩应用效果更为明显。灌注桩后注浆技术与建筑工程施工中其他普通灌注桩施工技术相比，在建筑工程施工中利用灌注桩后注浆技术可以减小桩径，缩短桩的长度，另外还可以有效避免较难穿透的地质土层，大大降低了建筑工程施工难度，缩短了施工进度，对建筑工程企业而言具有一定的经济效益。

2 灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的应用工艺分析

灌注桩后注浆施工技术应用的覆盖面较为宽广，几乎可以在各种地质中应用，其在不同施工环节有其不同的效果体现，为了充分彰显灌注桩后注浆施工技术在建筑工程施工中的作用力，笔者针对灌注桩后注浆施工技术在建筑工程中的应用要点进行了如下分析：

2.1 注浆管制作与安装施工工艺

在注浆管制作过程中，一般应采用镀锌管或者是无缝焊管作为制作材料，其直径应控制在 准25mm 或者 准30mm，当然在制作过程中需要根据建筑工程特点来确定，比如对于桩长大于 50m 的桩在制作过程中需要全面考虑注浆管内的摩阻力给注浆施工带来的压力。注浆管在制作过程中应将其结构分为三段进行制作，分别为注浆管端部花管、注浆管中部直管以及注浆管上部带丝扣的接头，对于花管段的侧壁设置应按照梅花形对出浆水孔进行设计，一般孔径应控制在 6~7mm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外在注浆管制作过程中要将花管段利用塑料膜、胶带或者是橡胶模包好，然后用铁丝将其缠绕困扎，以免注浆管在应用过程中发生渗漏现象，影响建筑工程整体施工进度。

2.2 压水试验施工操作

建筑工程施工中的压水试验基本上都是在灌注桩浇筑施工完毕后的 5d 内进行，在压水试验中主要对注浆管路和单向阀的畅通情况进行检查，与此同时还要将单向阀周边混凝土的泥浆或者沉渣清理出去。在压水试验过程中若发现桩端或者是桩侧出现塌孔、扩孔或者充盈系数较大的现象，应对建筑工程灌注桩浇筑施工提前进行压水试验，确保其能够将较厚的混凝土覆盖层冲开，在压水试验过程中应由相关技术人员准确记录灌注桩管路的疏通状况及冲破压力值。

2.3 注浆管的安装与下放

在进行注浆管安装工艺操作过程中应确保各个注浆管之间的准确对接，焊接时焊缝要连续、饱满，密封。在整个注浆管安装与下放过程中要严格按照安装施工规范进行操作，确保注浆管安装的密闭性与连续性。

2.4 灌注桩注浆工艺

灌注桩注浆施工工艺属于灌注桩后注浆施工的最后环节，也是最为重要的环节，它与灌注桩后注浆整体施工质量有着直接性关系，因此准确操作灌注桩注浆施工尤为重要。在灌注桩注浆施工之前，要全面考虑影响灌注桩注浆施工质量的主要因素，比如注浆压力、注浆所掺入的水泥量及浆液水灰的配比等，这些因素直接关系着注浆施工质量，施工人员一定要根据相关指标与规范进行灌注桩注浆施工工艺。

2.5 灌注桩注浆顺序及时间

灌注桩注浆施工应在成桩后 2d 后进行注浆操作，最迟不能超出成桩 30d 后，在注浆施工中还要严格控制注浆施工作业点与已经成孔作业点的距离，一般情况下两者之间的距离不应该小于 8~10m 之间。另外对于不同的土质其灌注桩注浆顺序也是不同的，比如对于饱和土质，其注浆顺序应为先桩侧后桩端，而对于非饱和土质，其注浆顺序应为先桩端后桩侧，对于多断面桩侧灌注桩注浆顺序应为先上后下。在灌注桩注浆施工中桩端与桩侧的施工时间间隔应控制在 2h 或 2h 以上，当然不易过低也不易过高，具体间隔时间应结合工程实际概况加以控制。在灌注桩桩端注浆施工中对于同一根桩上的不同注浆导管应进行等量注浆操作。

2.6 灌注桩注浆参数与终注条件

灌注桩后注浆技术的压浆控制原则是以压浆量为主，以注浆压力控制为辅，对于灌注桩的注浆参数应结合建筑工程施工现场的地质条件进行准确计算。若桩端为卵石层或者砾石，应考虑采用比较大的压浆压力与压浆量，并将压浆量作为控制指标。若桩侧为砂土层，应将压浆压力作为注浆施工主要指标，将压浆量作为注浆施工的参考指标。

3 总 结

综上所述，灌注桩后注浆技术是一项功能性较强的基础施工技术，其未来发展前景十分客观。将其合理应用到建筑工程施工中的多个环节，不仅可以提高桩基承载力，降低施工难度，同时还能够为建筑工程企业节约一定的施工成本，有效控制建筑工程施工造价，对建筑工程企业的发展具有现实意义。

参考文献：

[1]赵锡山，赵晋.钻孔灌注桩后注浆施工技术的原理与应用[J].西部探矿工程，2012，5（15）：215~217.

[2]孔祥潜.灌注桩后注浆技术在建筑施工中的应用[J].科技创业家，2012，3（33）：94~95.

[3]刘培枝.灌注桩后注浆技术在工程中的应用及经济分析[J].河南建材，2010，4（15）：111~112.

[4]张忠苗.灌注桩后注浆技术及工程应用[J].施工技术，2011，10（5）：34-35.

论文作者:孟凡涛

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/95e3225f9c162fab205f057d.html