# 基坑工程岩土工程勘察的重点探析论文_王亚磊

青岛正阳勘察测绘有限公司 山东青岛 266000

摘要：随着社会经济的高速发展推动了工程项目建设规模不断扩大，同时在施工的过程中也融入了更多的新材料、新设备、新技术等，这样也进一步确保了工程建设质量。在进行工程建设的过程中深基坑是岩土工程勘察工作中的主要内容，其经常会被应用到地质条件相对复杂的施工环境中，其对深基坑工程的质量有着重要的意义。

关键词：深基坑工程；岩土工程勘察

引言

在现在的建筑工程中，因为城市的空间越来越少，人均居住面积逐年降低，所以为了充分利用空间，城市的建筑高度越来越高，地下工程的深度也在增加。这些因素大大提高了对施工中的深基坑支护工作的要求，这样一来，作为深基坑支护技术基础的岩土工程勘察工作必须得到加强，才能够保证深基坑支护工作的顺利进行，提高施工的安全性。

1岩土工程勘察的重要性

1.1岩土工程勘察对于工程经济效益的提高具有重要的作用

工程建设的不合理和出现的安全事故就会对于工程建设的经济效益带来严重的影响。一方面，对于安全事故中因为设计的不合理现象，就使得工程的整体经济效益受影响，造成了工期拖延和成本增加的一系列问题。另一方面，岩土工程勘察的最终数据是后续设计方案、施工方案的重要参考条件。材料使用、技术方案、机械设备方面以及人员的安排都需要在岩土工程勘察的基础上进行妥善的安排工作，减少因为资源分配不合理对于整体工程造成的影响。

1.2岩土工程勘察是工程质量的保障

工程的质量与施工地点的地质条件等有着密切的关系，为此在施工中进行更为针对性的工作。在岩土工程勘察中，对当前地质环境的特点进行分析，以免出现重大的安全事故。岩土工程勘察主要是针对施工现场地质情况进行勘察，对于相应的地质指标和与施工建设工作相适应的指标进行全面的分析。其中包括岩土层物理力学指标、岩土层均匀稳定性等数据，这些数据的提出为设计工作提供了参数依据，促进了施工质量的提升。对于勘探结果的深入分析工作，也有助于对于施工工作的全面分析和适应性分析工作，也对于工程的长期稳定性进行保证。

2深基坑工程岩土工程勘查的重点

2.1岩土工程勘察工作的基本要求

岩土工程的勘查工作需要提前根据施工现场的实际情况做一些简单地勘探和准备工作，一是调查施工区域的地质情况，根据开挖地基的复杂程度分成三类，从简单到复杂，勘察点之间的距离从50米缩小到10米左右，通过更加全面的掌握开挖地基的情况，来保证复杂地基施工的顺利开展。二是要调查开挖区域的土壤性质，勘探过程中，要注意地下土层中是否存在软土层或含水层，这些土层的深度往往比较高，因此要注意勘探孔的深度要在开挖深度的两倍以上，从而精确的掌握土层信息，为挖掘工作打下基础。岩土工程中的深基坑支护结构受到周围的地质情况影响很大，通过精确的岩土工程勘察工作，掌握基坑开挖范围内及周边地下水的类型、赋存状态，地下水的补给、径流条件及水位变化趋势、影响因素等。利用这些信息来设计施工方案，做到施工方案和实际情况相符合，防止在施工过程中出现意外情况而不得不临时更改施工方案，导致施工成本增加，最终保证深基坑支护工作的顺利进行，提高工程的经济效益。

2.2了解建筑工程基本情况，明确勘察工作的目的

岩土工程勘察工作有效性的提高，需要勘察技术人员充分的掌握建筑工程的基本情况，明确需要勘察的目标。另外，勘探人员应该调查清楚施工现场周围建筑和管线的分布情况。除了对施工现场进行实地考察外，技术人员还可以在必要时前往相关部门查询信息。例如，在某些地区，地下管网的分布相对密集。此时，技术人员可以到档案馆了解地下管线的类型和深度以及规模。也可以使用专业设备来检测地下管道。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除了对施工场地的地层结构和地下水位和分布有深入了解外，深基坑工程的岩土工程勘察还应了解土层在水平和垂直方向上的变化。特别是技术人员需要注意软土夹层分布特征以及基坑支护施工中涉及的相关参数。为深基坑工程的设计和后续施工提供基础，以便有效改善深基坑施工质量。

2.3对勘察工作进行纲要编制

勘察纲要编制工作是深基坑工程岩土工程中往往被忽视的环节，因此，施工单位内部应当建立完善的勘察纲要编制制度。勘察纲要作为岩土工程勘察过程具有指导意义的基础性资料，是保证勘察工作得以顺利完成基本条件。在编制勘察纲要前应当对工程设计方案以及现场地质条件等有一个全面的了解，同时结合相关资料来进行勘察方案的制定，并保证纲要具有一定规范性和完整性，从而有力保证勘察工作的顺利展开。

2.4对勘察工作进行布置

在进行基坑勘察前应当充分结合施工现场条件及相关设计要求来对其勘察范围以及勘察深度作进一步确定，一般情况下就好保持勘察深度在开挖深度的2-3倍左右，且在这个深度中如发现有坚硬粘性土、岩层以及碎石土等土质时应当结合岩土类别及支护设计要求来对勘察深度作进一步调整和优化。而对于勘察平面范围一般则应当大于开挖边界外开挖深度2-3倍，若是在一些较为深厚的软土区域则应当适当地扩大勘察范围及其深度。在一些软土区域中其勘察深度必须要软土层穿透。现阶段国内较为常用的勘察方法有钻探和静力触探试验等。

2.5地下水勘察

地下水勘察同时影响深基坑岩土工程勘察工作。减少施工现场中因地下水的侵蚀作用造成的施工不稳定性。后续的深基坑施工中与地下水的深度等有着密切的欢喜，相关排水方案的设计也与此息息相关。针对于地下水分布的严格分析工作，通过其动态性的特点进行承水压和潜水分布的特点，做好优化的工作，提升深基坑施工稳定程度。

2.6周边环境分析

深基坑工程岩土工程勘察工作对于周边环境的分析工作也是十分重要的，详尽的周边环境的分析工作有助于对于岩土勘察深度的确定工作，从而在深基坑边坡稳定和相应的支护结构的选择方面发挥重要的作用。深基坑工程岩土工程勘察工作也可以为地层结构的探析工作和地质情况分析提供基础，使得周边环境的岩石风化性和抗软能力指标等做好判断，提升深基坑施工方案的可靠性。

3对基坑支护质量进行有效的控制

首先，在进行具体施工前，相关的技术人员应做好充分的准备工作，主要包括，充分的了解施工图纸、对施工现场的水文地质情况等进行勘察、全面掌握施工现场周边环境与自然环境等。其次，施工企业应采取有效的措施确保降水系统的工作性能，在进行施工的过程中应严格的按照设计方案执行，不可对钢筋网间的距离、加强筋范围等进行更改。同时，还应确定锚杆的使用数量、具体型号、长度并对其具体位置进行确定，若需要对设计方案进行变更，在变更后应将变更方案再次送交专家组进行审核，审核合格后才可用到施工中。此外，施工企业在施工的过程中还应做好边坡支护、土层开挖工作进行协调与优化，保证两者的配合度。

结语

综上所述，深基坑工程是整个建筑工程项目的基础，也是影响整个建筑安全稳定的关键。因此在深基坑工程设计和施工阶段，必须通过基础的岩土工程勘察，来为深基坑工程的设计和施工提供准确的资料。相关工作者应当结合深基坑工程的实际情况，选择合理的岩土工程勘察方案，详细的研究深基坑当前的地质水文条件、以及施工过程中可能对周围建筑、道路以及管网所造成的影响，通过优化深基坑工程的设计方案，来保障整个建筑工程的顺利建设。

参考文献：

[1]宋华君.深基坑工程岩土工程勘察的重点探究.工程技术研究，2019（16）.

[2]刘佩明.某电子厂基坑岩土工程勘察与设计.城市建设理论研究（电子版），2019（18）.

[3]许传遒.深基坑工程岩土工程勘察的重点探究.工程技术研究，2019（16）.

论文作者:王亚磊

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/960e6e4cc8412f1da2e44cf1.html