# 绿色建筑的节能设计论文_依力扎提?热依夏提

伊犁鼎轩设计院有限公司 新疆伊犁州伊宁 835100

摘要：社会经济的发展往往会以各类资源与能耗的大量消耗为代价，生态环境也会同时受到污染。在全球范围内环境保护意识不断强化的背景下，建筑行业为摆脱当前能耗巨大的客观形势，必须通过打造绿色建筑并积极进行节能设计的方式达到降低能耗水平的目的。本文即基于对绿色建筑与节能设计基本概念以及设计原则的分析，提出了绿色建筑节能设计的关键方法，包括建筑朝向规划、绿色建筑围护结构设计、建筑外形节能设计、建筑环保材料的选用、以及恰当利用绿色资源这几个方面，以实现绿色建筑的进一步发展。

关键词：绿色建筑；节能设计

引言

在我国大力提倡构建资源节约型、环境友好型社会的过程中，打造具有节能环保特点的建筑物已成为建筑产业发展的重点与核心所在。近年来，随着我国建筑领域发展速度与规模的不断提升，建筑业内的资源浪费以及环境污染问题进一步凸显，直接对经济社会的可持续发展产生了极为不良的影响。从这一角度上来说，为进一步凸显建筑项目的节能环保性能，关键在于发展绿色建筑，通过节能设计措施的综合应用，以最大限度的降低建筑物能耗水平，实现人、建筑与自然的和谐共处。以下即针对绿色建筑中的节能设计问题进行探讨与分析。

1绿色建筑与节能设计概述

我国近年来统计资料中显示:当前建筑行业能源消耗量占社会各行业领域能源总消耗量的33%左右。可以说，建筑能耗已成为制约我国经济社会可持续发展的重要因素之一。高能耗建筑比例的增加导致能源矛盾与危机进一步凸显。同时这也反应了我国当前建筑业内的节能状况发展滞后，亟待改革。换言之，建筑节能已成为我国建筑产业发展过程中的必然趋势与方向之一，绿色建筑的发展以及相关节能技术的推进已经迫在眉睫。在绿色建筑节能设计过程中，为进一步提高节能设计的综合效果，必须遵循如下几个方面的基本原则:(1)节能性。绿色建筑是新时代发展背景下资源节约以及环境保护的关键产物，因此必须具备高效利用资源或积极开发利用可再生能源的功效，节能设计中应当树立生态节能的理念，对能源加以合理节约与利用;(2)尊重自然，保护环境。绿色建筑在开发使用的过程中同样会对周边环境产生一定程度的影响。节能设计前必须充分考虑建筑物与周边环境的关联性，最大限度利用自然资源，与地域气候以及自然条件相契合，以提高节能设计措施的适宜性;(3)人本性。绿色建筑设计必须在实现与环境融合的同时兼具建筑物的适用性，综合考虑建筑规模、采光、隔热、保温、隔音等因素，以达到以人为本、和谐发展的设计目的。

2绿色建筑节能设计的方法

在遵循上述基本原则的前提下，绿色建筑为进一步降低能耗，达到节能目标，应采用包括建筑朝向规划、绿色建筑围护结构设计、建筑外形节能设计、建筑环保材料的选用、恰当利用绿色资源等在内的设计方法。具体分析如下。

2.1建筑朝向规划

以往建筑规划中，设计方以及业主方将关注重点放在建筑容积率、空间形态、日照间距等方面，未充分考虑建筑节能方面的问题。但在绿色建筑节能设计中，建筑朝向规划必须充分考虑节能因素。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如，设计者应当在朝向规划方案中充分考虑建筑物所处地区气候环境对舒适性的影响，通过增加建筑自然通风，降低太阳辐射的方式形成良好的节能效果。虽然当前建筑物呈现出了结构、体型复杂化的发展特点，但仍然应当将朝向规划作为节能设计的首要措施。首先，应当以建筑物所处地区主管规划部门提出的日照间距要求，与当地夏季主导风向以及日照设计相契合，以降低太阳辐射，提高自然通风量，兼顾夏季制冷与冬季采暖的效果。

2.2绿色建筑围护的结构设计方法

既往大量数据中显示，建筑围护结构会直接影响建筑物采光性能、空气质量、温度等舒适性指标的发挥。同时，建筑围护结构作为建筑物中能耗最为突出的部分之一，在节能设计方面具有巨大潜力。分析认为，绿色建筑围护结构的节能设计应当以改善围护结构热工性能为重点，具体措施包括以下几个方面:(1)采用真空玻璃或外墙自保温、外墙内外复合保温形式以提高屋面保温隔热性能;(2)根据建筑物所处地区的太阳辐射强度、辐射时间变化等因素在围护结构中设置外遮阳系统;(3)通过种植屋面或应用新型屋面保温材料的方式以改进屋面保温隔热性能;(4)在不影响保温隔热以及采光性能的前提下，适当降低窗前面积比，以达到降低建筑能耗的目的。

2.3建筑外形的节能设计分析

在绿色建筑外形节能设计的过程中，必须充分考虑建筑物所在地区太阳辐射强度、气候条件、局部风环境等因素的影响，同时根据建筑物朝向以及围护结构保温性能，应用BMI等技术对建筑物热量得失情况进行计算，进而优化组合，形成具有良好节能效果的外形设计方案。既往工程实践经验中表明:建筑物体形系数较大的情况下，外表面面积较大，对应热量损耗可能性大。因此，在满足建筑物总体规划目标与使用功能的前提条件下，应通过对外形进行合理设计的方式，提高建筑外形规则性，避免外立面凹凸，以降低能耗。

2.4建筑环保材料的选用

在绿色建筑设计中还可通过合理应用节能环保材料的方式，以达到更为理想的节能降耗效果。如利用经工业废渣加工的高性能水泥，除具有强度高、耐久性佳以及环境负荷低的优势以外，还能够使水泥熟料用量得到合理控制，兼顾良好的节能效果。除此以外，用废橡胶制成的橡胶混凝土也是一种新型的绿色建材，不仅具有良好的减震降噪、隔热隔声效果，还具有良好的延性与韧性。国内外绿色建材品种还有混凝土砌块、加气混凝土、纸面石膏板、GＲC条板、硅钙秸秆轻体墙板、喷涂聚脲弹性体、纸蜂窝石膏板隔断墙等，设计师在进行设计时应该灵活采用。

结束语

众所周知，在世界人口不断增多，资源利用形势日益紧张的背景下，全球各个国家与地区均不同程度上的面临着资源危机以及环境污染的问题。为了实现经济社会的长期可持续发展，必须坚持与环境和谐共生，实现对能源的节约。作为我国国民经济体系中能耗问题最为严重的产业之一，建筑行业必须通过构建绿色建筑，积极推广节能设计技术的方式，以降低建筑产业对各类资源的消耗量，实现建筑产业的长期可持续发展。本文即重点围绕绿色建筑领域中的相关节能设计技术及其应用问题进行剖析与研究，望能够为新时期建筑产业的开发以及能源利用提供全新方向与指导。

参考文献

[1]祁会祥.谈绿色建筑和建筑节能设计[J].山西建筑,2014,32:198-200.

[2]张明伟.绿色建筑的节能设计[J].建筑,2015,21:67-68.

[3]罗仕棋.绿色建筑的节能设计[J].江西建材,2017,12:23-24.

论文作者:依力扎提?热依夏提

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第17期

论文发表时间:2017/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/961b65e779b1a631df7fd53a.html