# 特高压输电线路带电作业的安全防护探讨论文_毛金强

（深圳供电局有限公司 广东省深圳市 518048）

摘要：最近的几年中我国科技发展速度越来越快，人们的生活水平越来越高，各种智能家电的应用越来越普遍，因此这就对电力供应提出了更高的要求，只有保障电力资源的合理利用，才能实现电力的供需平衡，实现供电运行的安全稳定。想要进一步的提高电网运行的安全性、稳定性，就要对管理流程进行强化、控制细节、提高管理水平。尤其是特高压输电线路带电作业的安全防护工作，是其中的重中之重，因为特高压输电线路带电作业的特殊性，对操作流程要求十分的严格，必须确保操作人员的人身安全，才能实现带电作业的顺利进行。

关键词：特高压输电线路；带电作业；安全防护

特高压输电线路带电作业是保障供电安全可靠、避免出现停电的主要措施之一，特高压输电新线路在经过长期的工作运行之后，检修工作是必不可少的，是重要的技术手段，特高压带电作业的优势就是不用切断电源就实现电路的检修，带电作业是一项高危险的工作，时刻威胁着操作人员的人身安全，因此带电作业的安全防护工作显得尤为重要。

1 特高压输电线路中带电作业的危险分析

1.1 电场对工作人员的安全影响

特高压输电线路带电作业过程中，因为所处的地理环境不同，操作人员可能遇到不同的电极结构，电压和电场在均匀的电场中表现出来的强度大小、方向都是一致的，但是电压和电场在不均匀的电场中表现出来的强度大小、方向就有所差异。根据以上的情况，我们通常将实际操作分为三种情况，分别为（1）人体和带电等电位，与接电体保持着一定的安全距离，在操作维修过程中，人体处于最高的场强区，操作人员只可以对导线电位相同的部件进行维修；（2）操作人员借助相关的绝缘工具在地面上或者杆塔上与带电体接触时，操作人员所处环境电场强度就会稍微弱一些；（3）操作人员处于杆塔和导线之间的绝缘装置上时，操作人员只可以对自身电位相同的部件进行维修。

1.2 电流对工作人员的安全影响

通常状况下带电作业输电线路中的电流有着两种情况，一种为暂态电流，一种为稳态电流，电流的不同形态会对人体产生不同的危害，所以操作人员在对其进行维修时，一定要保持等电位的状态。电荷在导体中具有一定的变化，极不稳定，经常出现不规律的释放状态，这是因为带电体和人体通常情况下放电量存在一定的关系，因为耦合电容经过操作人员的身体入地工频电流而形成稳态电击，稳态电击会对人体产生极大的伤害，所以操作人员在带电作业过程中，一定要注意安全防护，避免出现安全事故。

1.3 静电对工作人员的安全影响

特高压输电线路带电作业过程中，静电也可能对人体造成危害，特高压输电线路带电作业过程中，静电产生的原因主要是输电线路与人体上的静电发生感应，从而出现电击的现象，静电产生主要有两种形式：（1）人体对地绝缘，人体结构在强电场中电阻比较小，可以当作一个导体，但是在与大地绝缘的情况下，一旦出现静电，人体就会从导体的位置转变为某一电位的位置，就可能发生电机事故，威胁着操作人员的人生安全；（2）人体处于低电位时，在特高压输电线路中，对地绝缘的金属在逐渐的累积到一定数量的电荷时，就会改变人体在电场中的位置，金属的感应电荷当人体处于某一电位时，就会对人体产生放电的现象，造成电击事故发生。

2 特高压输电线路带电作业安全防护

2.1 特高压输电线路带电作业中的安全防护用具

2.1.1 静电防护服

静电主要指的就是相对静止状态下的电荷，静电放电产生的电磁场在实际的操作过程中强度比较高，威胁着人们的人身安全。带电作业过程中，操作人员经常处在这种环境中就会因为静电辐射的影响，出现焦虑、头晕、呼吸困难等症状。因此想要避免静电辐射对人体产生的影响，操作人员在特高压输电线路带电作业过程中就要穿戴静电防护服，保障生命安全。静电防护服对人体产生保护的原理主要是，静电防护服的材料为防静电织物，能够快速的分离产生的静电，无论在高空或者地面带电作业过程中，静电防护服的应用都十分广泛，有效的保护了带电作业人员的生命健康。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1.2 带电作业屏蔽服

想要保障操作人员的带电作业安全，必要时需要对操作人员全身进行保护，避免电流对其产生危害。目前应用比较广泛的就是带电作业屏蔽服，实现对人体整体上的保护，带电作业屏蔽服的材质是采用导体材料和纤维材料制作而成的， 带电作业屏蔽服的组成包括帽子、上衣、裤子、袜子、手套、鞋等，各个部位相应连接在一起，实现带电作业全方位的保护。操作人员在进行特高压输电线路带电作业时，屏蔽服是必不可少的装备之一，保障操作人员在高压电场中，实现全方位的等电位屏蔽面，将强电流与人体隔绝，避免高压电流以及电磁波对操作人员身体造成损害。

2.2 对静电进行防护

静电的防护主要有以下几点：（1）一些特殊环境比如高空作业过程中，穿戴绝缘鞋或者防护服不便利，需要在操作前先接触地，然后摸一下金属物品，起到防静电的作用；（2）高压带电作业过程中是需要穿戴屏蔽服或者防护服，穿戴过程中一定要按照说明，注意各个部位之间的连接完好。

2.3 防护脉冲电流

人体和带电体在等电位工作的时候是存在一定电位差的，电位差主要是因为外界电压强度的变化造成的，所以工作人员带电操作时会感觉到一定的刺痛感，这种刺痛感就是火花放电或者脉冲电流。因此操作人员在带电作业时，操作人员头部和带电物体的距离一定要大于火花放电的距离，保障操作人员的生命安全。

2.4 海拔特殊地区的带电作业防护

我国的国土面积幅员辽阔，每个地区的海拔都有所差异，主要分为三个阶梯，海拔较高的地区为青海、西藏等，与低海拔的地区带电作业比较类似，但是也有所区别。青海、西藏等地区高压带电作业主要采取的方式是吊篮水平摆入，帮助操作人员进入到等电位状态，根据现场的位置不同，操作人员采取不同的带电工作措施。比如我们在对青海高压电路进行故障检修时，因为青海地区的建设率比较低，可以利用的研究数据信息量不多，带电作业电压倍数为1.7倍的时候，青藏高原直流线路最小安全距离三千米时横担安全距离为3.4米，最小安全距离为四千米时横担安全距离为3.9米，最小安全距离为五千米时横担距离为4.5米，操作人员进行特高压输电线路带电作业时，一定要根据现场的实际环境，采取相应的防护措施。

目前特高压输电线路带电作业安全防护工作面临着巨大的挑战，需要电力部门投入大量的资金进行研究和完善，保障带电作业的安全性、可靠性，操作人员带电作业时一定要佩戴相应的防护用具。相应的防护工具能够提高带电作业的安全系数，保障电力企业的长远、稳定发展。特高压输电线路带电作业在未来的发展中都是一项复杂又艰难的课题，电力企业需要继续努力，不断的研究、探索才能攻克这一难题。

3 结束语

经过以上的分析和研究，随着用电量的不断增加，特高压输电线路带电作业面临着新的困难和挑战，需要引起有关部门的高度重视，不断的提高操作人员的技术水平和理论知识，加强特高压输电线路带电作业的安全管理工作，保障带电作业操作人员的人身安全，促进电力企业的可持续发展。

参考文献：

[1]黄静,章自胜,周程.特高压直流输电线路带电作业培训全过程安全管控研究[J].智能城市,2019,5(22):92-93.

[2]闫旭东,闫宇,祝铭悦.特高压交流输电线路运行维护及带电作业[J].通信电源技术,2019,36(10):229-230.

[3]闫宇,闫旭东,祝铭悦.特高压输电线路带电作业的安全防护[J].农村电气化,2019(08):58-59.

[4]陈盟,冯刚,周桂萍,彭玉金.特高压直流输电线路带电作业培训全过程安全管控研究[J].国网技术学院学报,2019,22(02):55-57+61.

[5]徐硕,王炜,王树军,李铁军.输电线路带电作业安全防护的研究[J].电气时代,2018(10):70-71.

论文作者:毛金强

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/963ae1fc4ec47d772c9f31ca.html