# 雨水利用在城市山地公园景观设计方面的应用探讨论文_刘梦慧

中都工程设计有限公司

摘要：本文结合笔者多年的工作实践经验及实例，介绍了雨水收集利用在城市公园景观设计方面的应用，为城市化进程中水资源日益短缺的问题提供了新的解决方法和途径。

关键词：城市山地公园；雨水利用；景观设计

山地公园因其地形复杂，雨季经常会形成洪水，雨水来得快，排走的也快，如何收集利用雨水成为山地公园可持续发展的一个难题。目前国外有很多公园利用雨水的成功案例，比如美国波特兰唐纳溪水公园，它是通过“设计生态”的方法创造“人工自然”的典范；还有澳大利亚悉尼维多利亚公园，该公园占地24公顷，是一个综合开发项目“通过丰富多样的休闲游憩场所，人们可以在这里体验到雨水收集与循环利用的全过程。”

国内雨水利用也在逐渐兴起，俞孔坚教授设计的哈尔滨雨水公园是中国首个雨水公园，项目充分的将雨水利用起来，并且使雨水发挥综合的生态系统服务功能。这些成功的案例为我们的设计提供了宝贵的经验。

一、公园建设的背景

本公园绿地偏少，计划建设面积27.2公顷，该公园的建设将极大的改善居民休闲活动的环境。

二、现状分析

本区气候四季分明，气候宜人，光照充足，雨量充沛，但分配不均，集中在夏季，空气湿润，冬季寒冷，热量少。

该山最高海拔164米，植被覆盖较好，山体高差在120-140米，东侧和南侧地势较为平坦，汇水面积21公顷，雨水大多经地面径流排入河，对山下道路及居住区均构成一定的威胁。

三、设计原则

（1）因地制宜原则。根据山现有的地形地貌，因势利导，通过建设跌水池、人工湖及下凹绿地，实现小干预、大功能。（2）经济性原则。合理布置雨水收集系统，用生态的方法构建雨水系统，降低成本，同时保证工程质量。（3）实用性原则。综合考虑公园地形地貌，合理布局，利用跌水池、人工湖收集雨水，将人工湖的雨水和公园浇灌结合，实现雨水的再利用。（4）美观性原则。以实用性为基础的同时，应兼顾公园的美观性，把雨水沟渠设计为仿自然溪流河道的形式，增加河卵石及水生植物的用量，一方面有一定的防护过滤作用，另一方面也起到了美观装饰的作用。这样将雨水收集系统与公园紧密相结合，不仅把雨水系统建设的生态实用，外观上也丰富了公园的景观层次。如此设计，既满足了公园的集水功能，同时更提升公园的观赏性。

四、指导思想

通过对该公园地形地貌的研究分析，结合周边道路排水，参照GB 50400-2006 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》进行雨水收集利用设计。根据山地形的特点，设计中以不改变原有地貌为准则，重点利用地形进行雨水收集。

五、公园雨水收集与利用设计

本公园北临富强路，东侧为永进路，主入口设置在东侧。整体西高东底、北高南低。中间区域有三处洼地，由此设置两处人工湖，一处下凹绿地，水系由多处跌水和人工湖组成，雨水经由人工湖、跌水、下凹绿地后余部分排入河。人工湖位于公园中心广场一侧形成公园的主景观区，中心广场利用地形台地的性质增加了人工跌水和音乐喷泉，加上公园丰富的植物配置，为抚宁人民提供了一处休闲娱乐的场所。在设计基础上，结合现场实际，以生态环保为前提，通过下凹绿地，透水铺装、景观水系等一系列措施实现雨水收集和利用，本文结合实际案例探讨了雨水收集与利用在山地公园设计中的应用。

5.1公园的水系设计。设计区域共有4处汇水区域，根据地形，将汇水面积最大的两处水系下游分别设计两处人工湖，集中收集雨水，面积风别是1.2公顷、0.8公顷，设计水深1.8m，常水位1.4米，洪水位2.4米。在这两处水系上游分别设有3出跌水池，面积共计3000㎡。另两处汇水区域在水系下游设计下凹绿地，共计面积1.5公顷，下凹绿地可蓄水峰值深度1米。

5.2公园透水铺装设计。公园除主环路是沥青路面外，其它道路均设计为透水砖铺装，透水砖铺装面积共计3710㎡。为了达到良好的透水效果，透水砖下设置级配碎石层、砂垫层，使雨水快速渗入地下，饱和后排入绿地。

5.3公园其它硬化铺装设计。公园中主入口广场采用花岗岩石材，设计面积4500㎡，生态停车场采用嵌草砖，面积5000㎡，沥青混凝土环路及附属配套建筑共计15400㎡。

设计参数

（1）园区总面积272600㎡，各类型占地见下表（2）径流系数见下表；（3）设计重现期取1a；（4）从《我国主要城市降雨资料》中查得，该地区1年一遇日降雨量为42.6 mm。

人工湖可容纳雨水量20000m3，（洪水位和常水位差为1米）

下凹绿地可容纳雨水量15000m3，（下凹绿地可容纳水深为1米）

可容纳雨水总量为35000m3，大于雨水径流总量。

绿化浇洒用水定额可按浇洒面积1.5L/㎡·d计算，根据实际情况，绿化浇灌主要集中在5-11月份，每月平均浇灌8次，由此浇灌用水量为17294.72m3。

在理论数据上，收集雨水量远大于绿地浇灌用水量，是可以满足绿地用水需求的，但在实际应用当中还应考虑蒸发量，土壤渗透等因素。

5.4公园排水设计

公园排水设计以地表径流排水为主，除了渗透外，雨水一部分通过道路排入绿地，一部分通过河渠排入人工湖。排入人工湖的雨水超过洪水位则沿溢流渠排至山南侧的河水系。

六、效益分析

通过以上数据分析，公园雨水收集可以代替市政用水进行绿化浇灌，每年可节约用水1.7万立方米，同时利用分级跌水，可以大大增加雨水渗透，补充地下水，利用下凹绿地收集储蓄雨水可增加季节性湿地的面积，发挥湿地的生态功能，这样生态效益也是想当可观的。

七、结论

通过上述分析，在山地公园中合理应用收集并利用雨水可减少雨水地表径流的浪费，增加雨水利用效率，缓解地下水资源不足。在当今全球气候变暖的大环境下，中国水资源严重失衡，北方地下水过度开采，若分步推广雨水收集和利用技术，将会逐步缓解上述危机，重塑良好的生态环境，为建设美丽中国增添新的动力。

参考文献

[1]雨水收集与利用的景观途径《建筑学报》2014（5）

[2]澳大利亚无花果小区的雨水收集利用 给水排水动态 2005 年第 5 期

[3]建筑给水排水设计规范GB 50015-2003修订

[4]吴晓华1，王水浪2城市园林绿地雨水利用的方法探析 西北林学院学报2010，25（5）212～215

[5]ANDREW S，B R WILLIAMSON。LAURENCE F V.Recon-atruction of urban stormwater contamination of an estuary u·sing catchment history and sediment profRe dating[J].Estu·aries，2002，25（1）143—56.

论文作者:刘梦慧

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/965cd0c58f9076cbfa193d4e.html