# 地质矿产勘察中综合化物探技术应用研究论文_张超然,张瀚予,杨盼

摘要：地质矿产勘察工作是我国矿产资源开发利用的重要环节，勘察水平关系到地质矿产事业的健康发展。在矿产勘察中综合化物探技术的应用为我国矿产资源管理提供了有力依据，下面文章就对综合化物探技术的应用展开探讨。

关键词：地质勘察；矿产勘察；综合化；物探技术

引言

物探技术在地质找矿中被广泛应用，提高矿产资源信息的准确性，保障资源开发和勘探效果。因此，应在地质找矿工作中，大力应用此技术，强化工作人员的工作能力，利用所探测到的资源、能源情况、环境情况以及地质空间内部介质的构成和物质形成等特点，有效应用技术，保障采矿工作顺利开展。此外，勘测人员在工作期间，可以利用三维扫描勘测技术、野外数字化勘测技术以及无人机勘测技术，以此勘测出精准的地形信息，获得直观的勘测环境分布情况，强化地质体的绘制效果，带动我国地质测绘工程的发展。

1综合化物探技术应用原则

物探技术又称之为地球物理勘探技术，能够在现阶段的地质勘探技术中广泛使用。我国是一个地质矿物大国，在矿产资源中，矿物质由于其本身的独特性所拥有的物理特性也有所不同。现阶段，物探技术主要有四种，不同的物探技术将能够应用到不同的物探中去，进而得出准确合理的探测结果。目前使用物探技术的先前条件是拥有目标地质体和附近介质物性差异，只有应用上述方式才能够让勘探效果更为准确。由此可知，我们在进行物探技术是还需要严格遵守下列原则：第一，由已知指导未知的原则。在进行物探技术应用时，勘探的工作人员要能够遵循从已知到未知的原则，在这基础上还要遵循从简单到繁杂、从点到面等原则。除此之外，工作人员还要能够对地质材料有效应用，对工作过程中所使用的技术参数有着科学的依据于选择，这样才能够构建一个完整的物理模型，最后对物探技术所得出的结果进行相关的研究与分析，这样无论是数据处理和推断等都有一定的依照。第二，综合大信息量原则。目前，我国所存地质中灾害地质体和围岩介质有着较大的物理差别。因此，工作人员在进行地质勘测时，可以应用不同的物探技术来帮助参数的获取，这样才能够让参数获取的结果更为科学、有效。第三，优化组合原则。在进行地质勘测过程中，工作人员要对已经了解区域进行物探，但物探的方式有所不同，所以需要适当的选择物探方法。实验过程中所遵循的原则要有经济成本低、物探方式选择科学合理，最后将选择的物探方式优化组合，进而提高物探结果的准确性。

2综合物探技术的分析

2.1瞬变电磁法

这一方法属于时间域电磁感应法，主要是利用了接地线源或不接地回线向地下发送一次脉冲场，然后在一次脉冲磁场间歇的时候，通过电偶极或是回线接收二次场，此二次场是地下良导地质体受刺激引起的涡流产生的非稳电磁场。在瞬变电磁法中，可结合二次衰减曲线合理判断地下地质体。这一方法有着较大的探测深度，使井下或地面多方位对含水体探测的需求得以满足。并且，这一技术不具有较高的操作难度，在我矿井下采掘工作面均有采用。瞬变电磁法有着灵敏的反应，较高的分辨率，工作效率也明显高于普通电法，所以，在勘探工作中瞬变电磁法的运用较为广泛，但就我矿井下几年来的实际使用效果显示该方法的准确度不高，井下干扰因素较多存在分析局限性。

2.2重电综合处理解释技术

美国FUGRO-LCT公司研制的地球物理数据处理、解释集成软件（LCT），提供了地震、电法、重力、钻井等资料在一个处理平台上互为约束、补充的综合反演处理解释技术。该项技术以密度间的关系为纽带，将电法解释模型转化为密度模型，为重力场正演反演提供初始密度模型。由于利用了高精度的电法资料建模，结合重力场正演、反演，结果不仅符合重力场的特征，同时与电法模型互为约束，实现了使不同内含的多学科互相渗透，克服了单方法、单参数的多解性和局限性，提高了解释结果的客观性。

2.3电测探法技术

在工作人员使用电测探法对地层进行勘测时,一定要实时关注电阻率的变化,不可以松懈,放任一个细微的变化,就会对勘测结果的准确性产生相当大的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电测探法的启用时间比较长,所以电测探法技术已经发展的相对成熟。电测探法的具体操作是将电子设备的探头伸入需要勘测的地层下,根据地层不同深度的电阻值的变化来分析地下岩层的情况。因为电测探法的操作简单,资金投入量小,所以电测探法已经得到了大面积的使用。同时科研人员根据电测探法研究出了高密度电阻率法,比电测探法的适用性还要高,勘测的结果也更准确。

2.4地震勘测技术

在当前的物探技术中，地震勘探技术具有一定的高效性。在进行地质勘探技术中，工作人员要严格按照相应的基础理论进行。工作人员通过发射地震波来对数据进行一定的收集与整理，进而分析地下世界中的矿产储量与矿体部位。在进行勘探过程中，地震波会不断的运行，所以在勘探过程中能够明确可见反射波与折射波。由此工作人员可以对波进行一定的整理，进而精准确定矿体的部位和矿产储量。

3地质矿产勘察中综合化物探技术应用

3.1确定勘探区域

工作人员在对矿产进行勘探之前要遵循以下条件：首先，进行勘探的矿产要能够达到当前中国工业布局和矿产的要求。其次，本次勘探中所需开采的矿产资源要能够符合当前中国经济发展的要求，同时还要能够与现阶段矿产市场中的要求相顺应。最后，勘探矿床的矿产资源中矿储量较大，进行开采可以做到效益最大化。

3.2地质灾害防治中的应用

探测煤矿地质期间，物探技术的应用能够有效探测出各个数据信息，为地质灾害的预防和处理，给予数据信息的支持。从煤矿生产现实环境角度分析，煤矿顶板透水事故，将对矿井的生产安全性具有较大的影响，阻碍工作进度以及质量，情况严重时会引发安全事故，造成人员的伤亡。所以，为了避免此类问题的出现，在煤矿生产期间，可以选择三维地震物探技术以及大地电磁方法进行地质勘查工作。在地质勘查工作开始之前，优先检测矿井中断层区域构成、陷落庄主的构造以及范围层的构造进行勘查。此勘查技术的应用，不仅可以降低工作人员的工作难度，也可以确保勘查的全面性，获得矿井中地质数据以及图像信息，掌握水文和地质情况。工作人员可以结合数据信息、图像信息，制定满足需求的煤矿开采策略以及方案，确保煤矿开采工作的顺利开展。

3.3运用于采空区的勘察

煤矿采空区岩石体有着十分严重的垮塌现象，会不断升高地质体的电阻率值，若把采空区充满水，如此一来水体既会充满采空区，又会充满这一区域内的岩石裂缝，若这时候测算电阻率，便会发现降低情况较为明显。结合该特点使用瞬变电磁法测量与分析岩层中电阻率变化，就可对地下中含水情况有及时准确的了解。对于煤矿中整合矿井及回采中采空区积水数据掌握不详实时，使用瞬变电磁法能够准确地勘察出早期的采空区分布情况，其在实际中取得了非常好的效果，数据也非常的准确，同时能够反映出采空区低电的特点，可以根据该特点准确地判断出采空区的地质条件以及是否可以进行开采。

结语

现阶段，中国高科技技术正在蓬勃发展，我国矿产资源的勘探与开发也正在进步。因此，物探技术在地质找矿和资源勘查中得到了重要的应用。那么现阶段，工作人员应当高效提高地质找矿和资源勘查的高效性和合理性，同时工作人员也要对物探技术进行一定的优化改良，让物探技术能够更为有效地应用到地质找矿和资源勘查中。

参考文献

[1]吴楚怡.工程物探技术在高速公路工程勘察中的应用探讨[J].工程技术研究,2019,4(16):101-102.

[2]刘世俊.物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用[J].世界有色金属,2019(13):59+61.

[3]王晋鹏.物探技术在探测煤矿地质中的应用[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2019(08):173+175.

论文作者:张超然,张瀚予,杨盼

论文发表刊物:《城镇建设》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96767c452eb247c64bb6b876.html