# 给水排水工程中防渗漏处理探究论文_宋涛

摘要：给水排水工程涉及内容较多，其对于城市内部基础设施系统运行与人们日常生活等方面起到一定的影响。文章主要对给水排水工程渗漏问题进行分析，并结合渗漏原因探讨有效的防渗漏处理措施。

关键词：给水排水；防渗漏；渗漏问题；渗漏处理

引言

给排水工程的建设是关系到社会发展的一项基础任务，特别是在社会发展的新趋势下，大众生活水平不断提升，对于加皮水系统的要求也越来越高，自然要更加重视给排水工程的施工技术革新，望为施工提供一定的参考，加快施工进度，达成施工目标。

1给排水施工安全和质量的重要性

给排水工程施工主要分为两个部分，一个是给水系统，另一个是排水系统，这两个系统关系着城市的日常运转，影响着人们的日常生活。过去我国给排水系统设计存在许多问题，前瞻性不足导致目前许多旧城区雨季出现内涝现象，不仅如此，许多地区的给排水设备还存在许多安全隐患，发生的安全事故不胜枚举。现阶段我国对新建设和新城区建设的给排水系统都十分重视，从施工阶段开始重视安全，保障工程的质量，力求建设更加完善的给排水系统，给人们的生活带来更大的便利。保障施工的安全和质量不仅能够保障施工工人和现场的安全，还能延长给排水系统的使用寿命。

2常见给排水工程渗漏问题的分类

2.1材料问题引发的渗漏问题

材料质量问题是对给排水工程施工质量影响极大的问题之一，给排水工程施工涉及许多材料，包括管件弯头、主管道管材、三通等多个零部件，如果部件在运输、装卸等环节存在问题，亦或是制造出的零部件本身的质量本身不符合相关规范，必然会对施工质量产生影响。例如管材上有针孔、裂痕亦或是损蚀、松懈、变形折断等问题，都可能影响其后续的使用，进而影响后续施工的质量。即便在材料入场时并未发现问题，如果贮存环境不良，使得材料中途出现质量问题，也可能引发渗漏问题。特别是对于管材的选择，决定着给排水系统投入运行后能否顺利排水供水，特别是排水管，如果规格不符合规范要去，很容易出现堵塞。污水在堵塞的管道内长时间滞留，会腐蚀管道的管接口及皮圈等部分，进而引发管道的渗漏问题。特别是在冬季寒冷气候下，堵塞引发的管道内污水膨胀管道破裂的情况更多。

2.2施工管理不规范

长期以来，给排水施工单位对施工安全要求和质量保证的意识较为淡薄，由于给排水项目一直都是基础设施项目，管理粗放、不被重视，尤其是在细节管理方面缺乏足够的关注，会对整个工程质量产生诸多影响。施工单位对其质量要求低，施工程序规范性不足，施工技术不达标，再加之一些监理单位对施工技术了解得不全面，对施工要求也了解得不够深入，使现场发生的问题难以得到及时的排查并处理，为整个给排水工程埋下隐患，造成后期投入使用过程中容易发生堵塞等问题。

2.3设计不合理

在铺设与规划管道的过程中，因为没有充分考虑管顶覆土的压力和地面负荷。因此供水管网覆土的深度仍然存在一些问题。比如管材在一定时间的负荷之下，容易产生损坏。而且在给排水管道工程设计中，很多工程都产生了预留洞位置、卫生器型号等方面的不足，同时也缺乏统一的标准与规范。所以在施工的时候可能产生混凝土板面凿洞、补洞的现象，最终产生渗漏的现象。

3给水排水工程中防渗漏处理措施

3.1事前预控措施

第一，要做好施工图的设计与会审。在开展设计工作之前，必须要沟通施工要求，特别是随着城市管线系统愈发复杂，给排水系统很可能与其他系统临近，相互影响，例如在给排水开挖施工阶段，很可能因触碰电力线路、光纤线路等导致施工受阻，所以更要多方考量，以保证设计质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在完成管道施工图设计之后，必须要做好会审，要让其他相关单位与部门人员明确图纸要求，了解设计意图，以此为基础去规划工艺流程，此外还要与其他相关工程施工图纸进行对照，进而排除存在矛盾的部分，保证图纸的可靠性。例如针对卫生间等集中了纵横排水管的大量集中的关键区域，必须要通过进一步分析去衡量排水管的相关数据，包括管径、标高、坡度与清扫口、检查口、地漏位置等等，分析数据是否合理。对于排水管的埋深也应当合理处理，这样才能在保证立管最高水位维持正常的前提下，避免底层下水口出现渗水问题。做好图纸设计与会审，许多可能导致出现渗漏的问题都能够得以解决；第二，要做好原材料的质量控制。因给排水施工涉及的管道材料众多，且质量无法统一，所以实际选择管材时应当严格把好质量关，避免在工程施工过程中使用不合格品。在开始安装作业之前，必须要对于管道的外观进行应逐根检测，一旦出现裂痕、砂眼、裂痕及管件承插口、检查口、清扫口等各部分配件的质量问题，必须要及时开展通水试验，了解管道情况，避免后续产生更加严重的影响。

3.2加强施工过程质量控制

在给水排水工程防渗漏技术作业的过程中，是保证防渗漏技术施工质量的关键，为此要求防渗漏技术作业团队做好以下几点：第一点，控制好连接管道接口的阀门的质量。在给水排水工程防渗漏工程中，阀门的作用十分重要。管道接口处出现渗漏的可能性本身就比其他任何地方都大，所以我们要做好连接管道接口的阀门质量的控制。阀门的好坏体现在它的严密性是否过硬，严密性越好的阀门，质量越好。同时，施工人员在连接管道接口时，要进行多次调试，要考虑到在日后的使用过程中会出现的状况。第二点，在开始防渗漏技术作业中需要做好配水点接驳件与墙体保护工作，这一项施工是在整个给水排水工程施工中相对于较难的一个环节，由于在安装接驳件的时候，完成其自身的固定工作难度系数较高，如果在给水排水工程中没有保证接驳件的稳固，在给水排水工程投入使用中就会出现渗漏现象。需要施工人员在一开始将固定支架完成安置，利用三通件替代管道终端的弯头，最终利用水泥砂浆完成浇筑，确保其整体的稳固性。

3.3管道渗漏的修补方法

管道渗漏修补首先需要明确渗漏位置以及渗漏点大小,钢管的针眼裂缝难以辨识,需要采用水压试验检测管道的渗漏位置与渗漏点大小。确定了管道渗漏位置与渗漏点大小后,首先烘干管道,清理管壁,采用环氧树脂进行贴补,较大的裂缝采用环氧树脂水泥砂浆进行塞缝,并且在外涂一层环氧树脂溶液,用玻璃纤维布压紧粘贴。塑料排水管渗漏的修补,可以将同径套管沿径向对中锯开成两半,擦干净接口处以及套管内壁,在管道内部涂刷胶黏剂后合拢套管,采用胶带缠紧固定。

3.4在施工结束后对管道进行检测

在完成了给排水管道施工工程后，要随时对管道功能性进行测试。对于压力管道，必须要开展分区水压试验，产生系统之后再开展试压工作，从而测试管道的渗漏现象。管道检测工作关系到水压和气压方面的操作，所以必须做好防护工作，严格遵循流程和规范。在气温较低的情况下，如果需要开展压力管道水压、闭水试验，则要做好防冻的工作。尽量采取三种以上的管道材料，针对不同的管材进行试验。在开展了给排水施工试验工作的过程中，容易发现渗漏的地方，这项工作非常重要。若渗漏问题是因为管道质量所导致，则需要更换管道。若渗漏问题是因为施工操作失误所导致的，则需要及时采取施工对策，完成修补工作。

结语

给排水工程是城市体系构成的一个关键部分，随着时代的不断发展，给排水工程的施工要求也来越高，而且因给排水工程长期用于给水排水，所以为避免出现渗漏问题，通过合理的预防和控制降低渗漏现象的发生。

参考文献

[1]原峰.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J].建材与装饰，2018(49):50-51.

[2]张世英.给水排水工程中防渗漏处理及预防措施初探[J].农家参谋，2018(16):189.

[3]?李得奇.市政给排水工程中渗漏问题的解决办法[J].市政，2017(08):36.

论文作者:宋涛

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96906c4e8944d47c0d0d3af2.html