# 建筑软土地基的强夯法加固处理探讨论文_李波

中建二局西南分公司雅安金科天宸一雅郡技术部 四川省雅安市 625000

摘要：强夯法是目前建筑软土地基处理时应用最为广泛的一种技术，处理原理是通过应用一定重量的重锤从较高位置下落产生的冲击力来夯实软土地基。大量应用实例表明，此项软土地基处理技术既能提升地基基础的强度参数，还能减少土体自身的可压缩性，对提升土体的均匀化程度也有非常重要的意义。

关键词：建筑工程；软土地基；强夯加固

序言

软土地基具有强度低、压缩性高的特性，如果不进行合理有效的处理，会降低建筑工程地基的稳定性，甚至引发坍塌等问题。当软土地基上承受的外力荷载过大时，会发生沉降和变形，从而导致建筑工程结构发生差异沉降，进而引发建筑倾斜等一系列安全隐患。因此，在施工前需要对软土地基进行科学合理的处理，在施工前要进行全面系统的勘测和测量，以便准确掌握软土地基地质水文等情况，采样有针对性的处理技术，提升软土地基的承载力，避免发生不均匀沉降，提升建筑工程建设和使用的安全性及质量。以下就建筑软土地基的强夯法加固处理进行分析探讨。

1建筑软土地基的强夯法加固处理措施

1.1夯击点设置

建筑物不同，确定的夯击点位置也是有所区别的。如果建筑物的基础面积是较大的，那么要依据等边三角形，或者是正方形来进行设置；而对于住宅以及办公楼来说，则要依据承重墙的具体位置，依据等腰三角形来设置；工业厂房要依据柱网来设置。在进行强夯处理时，范围一定要超过建筑基础范围，对于普通建筑物来说，每边的基础边缘宽度应该达到设计深度的1/2至2/3之间，而且要在3m以上。为了使得深层土得到切实加固，一般采用分遍夯击方式。当然，夯点距离必须要适合，确保对夯坑能够产生冲剪。为了使得周围土能够对挤压力产生约束作用，保证侧面不会隆起，侧面必须要留有间距适宜的不扰动土。如果夯点的间距较大的话，则要适当增加夯点，同时要增加遍数。如果夯坑的较深，或是存在积水，或是需要填粒料，最好采用分遍夯击方法。对于饱和粗粒土来说，因为存在着单遍饱和夯击能，在一遍夯击之后必须要空压消散、气泡回弹，因而在对一个夯点进行夯击时，应该要采用分遍夯击方式。进行实际操作的过程中，一般是先通过高能量大间距来对深层进行加固，并要对同一批夯点进行夯击，之后在依次对另外的夯点进行夯击。

1.2试夯

正式展开强夯施工之前，必须要将强夯参数予以明确，同时选择现场当中的代表区域展开试夯，进而将获得的数据和夯前数据予以比较，了解强夯的实际效果，这样就可将施工中所要采用的强夯参数予以明确。一旦参数与设计并不吻合，必须要对设计参与予以适当调整。试夯的过程中，还要对设计参数方案予以比对，从中选择最为合适的。

1.3点夯施工

完成试夯工作后，依据确定的参数展开强夯施工。先要利用推土机来对场地予以平整，如果表层是细粒土，则要铺设好松散材料，这样可使得施工有序进行。如果地下到水位太高的话，还要铺设好垫层，确保水位切实降低，并要挖掘好明沟，这样可使得施工效率大幅提升。在进行点夯施工时，如果坑底出现歪斜的状况，要在第一时间填平。如果土方有一定的坡度，最好通过盘山道的方式完成施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4满夯施工

完成点夯施工之后，要通过推土机对场地进行平整，之后展开满夯施工，这样可使得表层的松土真正被压实。在满夯施工的过程中，强夯机要运抵已经确定的初始位置，继而依据确定的参数来展开夯击，在完成一点夯击之后，将夯锤移动至另一个夯点，这里需要注意的是，这个夯点和施工完毕的夯点必须要搭接起来，搭接面积应该达到1/4，。在完成满夯施工之后，还要使用压路机来完成碾压工作，确保密实度达到标准要求。

1.5隔振

在进行强夯施工时，地面必然会出现振动，邻近建筑、施工设备也就会受到一定程度影响，因而一定要做好隔振工作。可采用的隔振措施主要是防振沟，因而在设计时必须要确保防振沟具有一定的强度，宽度不需要特别关注，但深度则要和基础埋深相同。一般来说，强夯导致的振动会对周围15m范围之内的产生影响，因而在试夯时一定要对振动参数予以重点关注，确保不会和周边建筑产生共振。

2软土地基强夯法处理时的施工要点

（1）在进行正式加固处理前应当进行试夯，以便能够对夯击的参数进行校正，施工设备的检查也要做到位，确保夯击时能够获得所需的参考数据。一般来说，试夯应该在单点进行，或是在小片区域中进行。

（2）正式进行强夯前，要充分研究设计方案，依据施工的实际情况对方案予以修改，这样方可确保施工有序进行。

（3）在进行夯击加固的过程中，要依据施工现状选择最为适宜的机械设备。

（4）夯击加固时应当及时做好施工记录，包括每个夯击点的填料量、夯坑体积、开口大小、夯坑深度和夯击沉量，夯击使得周围隆起和下沉情况，每进行一遍夯击时的填料量和夯沉量，四周建筑物的沉降变形资料等。

（5）在最后一遍夯击时，应当保证每个夯击点都达到满夯要求，确保最后两次夯击的贯入度达到试验要求或者符合设计要求。

（6）在进行饱和性软土地基加固处理时，应当确保吊车具有一定的稳定性，因此，有必要在铺设矿渣、砂砾石等垫层。

（7）施工时要注意安全，避免出现飞石伤人事故，施工所用吊车应当加盖防护网，重锤升起后周围10m以内施工人员必须戴安全帽。

结语：

由上可知，在强夯时必然会产生一定的冲击能量，地基中的动应力、冲击波也是很大的，这样就可以使得土层更为均匀，土层的压缩性也会切实降低，如此一来，地基的强度就会得到大幅提升。从强夯法应用的实际情况来看，在对软土地基进行处理时，强夯法的效果是十分显著的，再设置好适合的排水设施，那么效果就会得到切实保证。

参考文献：

[1]袁然.浅谈建筑工程软土地基处理问题及解决措施[J].四川水泥，2018（10）：143.

[2]苏德利.浅谈软土地基处理方法选择[J].城市建设理论研究（电子版），2018（17）：80.

[3]王小垒.软土地基处理技术在建筑工程施工中的应用[J].建材与装饰，2018（27）：16-17.

论文作者:李波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96911f1349775be70744dd40.html