# 10kV线路设计要点与施工管理控制论文_田飞

(中国铁路上海局集团有限公司南京供电段 江苏省南京市 210000)

【摘要】：随着我国经济的快速发展，电力企业的施工技术得到不断的提高，随之人们对于电力的要求也越来越高。全国较多地方的电力传输中都离不开配网线路，其中10kV配网线路的运用范围较广，由于线路的长与结构复杂特点，使得实际运行中常存在着多种故障问题，局限了10kV线路在设计施工中的顺利推进。因此，本文先对10kV线路设计的要点进行了分析，然后从10kV线路的基础工程、杆塔工程、架线工程及输电线路检修四个角度对10kV线路施工管理控制进行了分析，期望能为相关工作的顺利推进提供有益参考。

【关键词】10kV线路；设计要点；施工管理

10kV线路是目前线路分配及输送电力的关键所在，规划部门需要明确此点，并根据电力中远期的实际发展需求，对电力建设进行统一性的规划，并适当制定超前发展规划，确保不存在重复建设的情况。要加强对10kV线路设计的深层次研究，提高10kV配网线路的输送能力，并要注意到10kV线路会长期处于露天运行状态，很容易受到各种自然灾害与各种外在因素破坏这一点。要注重对其故障隐患的合理性分析，并要采取有效的策略来最大限度预防和减少线路故障的发生率。

一、10kV线路设计的要点分析

对于电力工程的设计环节而言，需要围绕工程进度与深度来进行，设计是施工顺利推进的关键所在，科学的设计能够达到预期的工程质量。一般电力工程的设计都分为两部分：初步设计和施工图纸设计。但10kV配网线路的工程设计与之有较大不同，因为10kV配网线路工程所覆盖的范围十分的大，施工的环境也会随时发生变化，这就需要加强对设计环节质量控制与管理的重视。实际设计过程中，要对10kV配网线路所经区域进行全面性的检查，对周围的环境与各建筑物进行及时的了解，确保在10kV配电线网在架空施工的过程中，不存在与高层建筑物随意交叉的情况。如果遇到森林、鸟类聚集的地方，设计施工时需要注意短路问题。如果遇到非常空旷的地方，线路设计时需要注意防雷问题，并要配备避雷器。上述这些都是比较细节性的一些问题，设计时必须要考虑到，这样才能最大限度减少施工中的隐患。

因此，对于10kV配网线路工程的设计和施工建设而言，必须要对线路途经的每个地区情况进行透彻摸底，并制定详细性的方案，设计出最为科学的施工图纸。设计时必须要注意三个要点：第一，合理选择配电装置。对于具体的配电装置而言，需要以线路所处环境的温度来进行设计，需要选择湿度最大的月份数据来设计，并进行抗震设计，如果线路所处环境是住宅区，则要做好噪音控制的设计工作；第二，合理选择导体和电器。此设计环节需根据相应的规范来选择绝缘体，明确能达到的最高电圧，并对导体和电器的功能进行准确计算；第三，合理设计线路设备。线路设备是10kV配网线路工程不可或缺的部分，线路设备是否处于完善状态，直接影响电力输送的情况。并且线路设备的设计安装过程较为复杂，如电线杆、铁塔的设计、导线线径的选择等。其中导线线径的选择问题必须要结合实际用电需求来设计，对于变压器容量的设计，也需要根据实际的用电情况来选择变压器。此外，线路安装时选址也是十分重要的设计环节，唯有选择最合理的位置来安装，才能真正发挥用电设备的最大效益，确保不存在任何的资源浪费现象。

二、10kV线路施工管理控制的策略分析

1、基础工程方面

所谓高压输电线路的基础性工程，就是指将杆塔的一部分深埋于地下，确保在外力的作用下，不存在任何的倾斜与动摇情况。要想万丈高楼真正平地起，就必须要有扎实的基础，10kV线路的基础工程就和地基有相同的作用，直接影响输电线路的整个质量。假如杆塔地基存在倾斜、晃动的情况，必然会导致整个输电线路彻底的坍塌。杆塔地基的制作材料一般都是选择坚固性较强的材料，如钢筋混凝土，所以根据转角塔处上拔力较大这一特点，其制作材料必须要将钢筋混凝土这一坚固性较强的材料作为主材料，确保其可以充分抵抗上拔力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆岩石处理环节，需要全面勘察后再施工，尤其是对转角塔的岩石更需要多次勘察，确保勘察结果不存在任何的误差时再施工。搭建杆塔时要先反复核对钢筋尺寸及安装位置，安装完成后需进行砂浆灌注处理，并且要坚持逐层灌注原则，使杆塔处于绝对的坚实牢固状态。

2、杆塔工程方面

杆塔工程是10kV线路施工工程的核心所在，杆塔的设计是否合理直接影响输电线路的安全稳固情况。杆塔的受力分为直线型和紧绷型两种，其材料选择直接会影响工程的进展及成本，为了提高输电线路的可维护性，需要重视杆塔结构设计与材料选择。材料选择环节需要根据所处地区的地形来决定，如果所处地区交通十分便利，可以选择预应力混凝土，如果所处地区交通十分不便利，便可以选择铁塔。输电线路一般都会架空于农田上空，要减少有拉线铁塔的使用，避免给农田造成太多辐射。此外施工中还需要建立杆塔组，包括整体与分解搭建两个环节，整体搭建环节会用到较多大型机械，如牵引绳、地锚等，需要搭建前精准分析杆塔所处位置的具体受力情况，根据受力点的实情合理选择需用的机械。

3、架线工程方面

第一，架线工作较为复杂，需要进行防线、连线、紧线、松弛度检测和安装。高压输电线的架线工程必须要考虑气象情况，设计的线路必须要能承受较大风力，并且为了避免雷击线路的情况，需要确保线路设备不存在不符合指标的低级错误，要不断增强雷击线路的导流卸流能力，防雷措施与安全避雷装置需要同步进行。第二，架线需采取两种展放方式，即拖地展放、张力展放，拖地展放就是将导线放于地上自由拖动，不需要放线工具的辅助，有明显的优缺点，即易于操作与易受损；张力展放就是通过牵线机械使导线具有张力，并与其它物体保持一定距离的一种放线方式，想将此种放线方式的优势发挥出来，需要选择轮径较大的轮滑，即以导线直接的11倍为标准，轮槽选择也需以导线直径为标准，小细导线需选择槽径小的轮槽，大粗导线需选择槽径大的轮槽，减少磨损情况。第三，需要重视架线的放线环节。放线前需对导线认真检查，确认无磨损、断面与打结的情况下使用。如检查到单股导线磨损情况不超过导线半径的百分之五，则无需对其进行修补，如果磨损情况超过百分之二十五，则需要修补或重连。

4、输电线路检修方面

现代人们的生活中已经离不开电力的供应，高压输电线路直接会影响人们的日常生活供电情况，要做好定期检查与维护工作，确保及时发现与解决问题，使输电线路处于安全运行状态。毋庸置疑，输电线路必然会受到各种自然灾害的影响，并且会受到人为因素的影响，这些都会导致输电线路出现中断的情况，需要给予及时维护。维护检修的过程中相关工作者必须要注意自身的安全，做好安全措施，要确保维修过程中整个线路都处于断电状态。此外，还需做好输电线路的接地措施。当完成整个检修过程后，要检查导线或杆塔周围是否还有金属工具，并要将每个接地线进行拆除，确保一切都没有问题时再恢复输电线路的供电。

【总结】

10kV线路设计要点与施工管理控制的研究直接关系输电线路的整体输电情况，需要予以高度重视。相关工作人员需要加强对设计要点及施工管理控制的研究，确保不存在因小失大的情况，定期对线路进行检查隐患排除，提高对电力线路的保护力度。

参考文献:

[1]柴小亮,卢建昌.浅析10kV线路设计要点与施工管理控制[J].电子世界. 2012(22)：50.

[2]王洪源.农村电网建设与改造10kV输电线路的设计分析[J].电子技术与软件工程. 2013(16)：143.

[3]孙兆辉.基于输电线路改造的设计优化研究[J].电子制作. 2018(02)：87-88.

[4]李文鹏,杨雪城.输电线路防外破标准化管理体系分析研究[J].企业管理. 2016(S2)：124-125.

论文作者:田飞

论文发表刊物:《电力设备》2018年第12期

论文发表时间:2018/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/969d7d600eb40734a598dabe.html