# 谈LED照明灯具的结构设计论文_罗平

（贵州航天风华实业有限公司 贵州遵义 563319）

摘要：近些年我国在LED照明灯具技术上实现了快速的发展，无论是照明灯具的结构还是其性能都实现了长足的进步，而由于技术的不断普及与完善，LED照明灯具的产量也不断上升，价格更加亲民。本文针对LED照明灯具的优势以及现状进行研究，并且针对LED灯具的结构设计予以有效的见解，希望为相关工作者的研究提供理论支持。

关键词：LED照明灯具；结构；设计

引言

LED相关技术具有非常独特的优势，这也为当下照明领域带来了很大的变化。LED照明灯具在给我们生活带来便利的同时，自身也会存在一定的因素影响到其质量，因此需要对LED灯具的结构进行有效的设计。本文根据当下LED照明灯具的使用现状进行阐述，并且结合其中的技术问题来给出结构设计理念。

1LED照明灯具的现状

LED照明灯具称作是第四代新光源，在人类的照明光源史上共经历了白炽灯、荧光灯及高强度气体放电灯三个时代。LED照明灯具的优势显著，耗电量少且使用寿命长，发光的效率高，并且环保。很多城市已经在城市灯光环境建设中，广泛使用LED作为光源照明技术，无论是护栏、广场、庭院还是水下，LED照明灯具都得到良好的照明效果，LED光源的优势显著，并且相关技术也日渐成熟，未来使用LED作为光源照明的前景广阔，对于构建节约型社会意义重大

1.1节能，安全性较高过去传统的球状光源通常是依靠光发射来解决二次取光及光损耗问题的，而LED光源其灯具的整体光效高，并且灯具在反射时的损失较低，如果采用数字的调光系统，其省电的效果更加显著。现阶段，LED照明灯具节电达过去传统高压钠灯的60%。如果可与太阳能系统配套使用，能源利用率可以发挥到最大效果。

1.2安装维护简便，维护成本较低过去的高压钠灯通常一年半就该更换一次，而LED光源正常使用时间可达10年，从更换频率看可以大大降低维护的成本。与此同时，LED照明灯具的安装造价较低，且铺设、耗电等方面的成本也大大优于过去的高压钠灯。随之产生的电缆、变压器及工程费用也会相应减少。

1.3显色性能较好，配光容易LED光源非常接近自然光，并且光色可以人为控制，照明领域的需求不同，可以通过配光来满足具体需要。光色的均匀度也可以控制，有效避免传统光源的单调色现象。

1.4易管理，安全环保LED光源不会造成光污染，没有辐射，并且使用寿命较长，不需要经常更换，维护方面更加便捷易管理。

LED具有节能、安全性较高等特点，由于发光效率高，并且在灯具反射时损失低，因此更加节能，并且安装维护更加简单便捷、成本也比较低，因此在当下也被广泛的使用。LED光源非常接近自然光并且其中的光色可以进行人为控制，结合照明领域的需求来进行有效的搭配，进而避免传统光源单调的现象，其方便管理、安全环保，因此也成为当下广泛应用的灯具之一。

2LED照明灯具技术问题

当前对LED照明灯具结构进行设计时依然存在一些技术上的问题。首先就是LED灯具在设计中散热结构还需要优化，LED发光效率与温度是成反比的，因此其温度越高那么发光效率越低，这也是LED照明灯具在当下需要解决的主要难题。如果灯具出现散热不良等状况，就会加快整个灯具的老化，同时也会使其不稳定。其次就是在LED照明灯具设计时驱动电源设计难度较大，需要对相关灯具进行恒流供电。当前对LED照明灯具驱动电源的主要设计方案是线性或者开关型稳压器结合特定的反馈电路。最后就是在LED灯具进行设计时，其外观以及相应的材料工艺还需要进一步改善，有效的选择材料可以优化灯具的散热系统，由于LED照明灯具的光源是单向性的，因此在选用材料时应当保证其功能，在此基础之上来确保LED照明灯具的外观。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时要在其中进行二次光学设计，需要结合光源模组所散发出的光度、光通量大小、光强大小、光强分布等状况来选择合适的材料，要有效的将二次光学设计理念融入其中，进而实现LED照明灯具结构设计上的创新。

3LED照明灯具结构设计

对于LED照明灯具来说，需要有效的对其结构进行设计，采用芯片封装制造技术来更好的提升LED灯具照明质量。对于一些大功率的LED灯具来说，需要做好散热结构设计。从整个LED灯的能量传播来看，LED灯在传播光能的同时也会散发热量，而热只是能量的传递形式，并非能量本身。

LED灯具所传输的热量有辐射对流和热传导。因此需要从不同的方面来解决散热的设计，首先可以根据大功率LED灯具来优化散热器，选择合适的散热方案。按照实际外轮廓图来进行设计。其中散热器的基板厚度、散热齿间距、散热齿形状都应当结合LED灯具的实际功率以及需求来进行优化设计，并且进行自然冷却散热器设计。对于LED灯具来说可以加装散热片在PCB板上。对于整个LED灯具来说，可以采用模块化的结构设计思想，这样可以保证其功能的正常运行，并且在结构上相互独立。通过合适的接口将其中连接标准化并且具有兼容性的结构，这也适合进行规模化的应用。通过模块化的设计可以方便维修降低成本，比如对于路灯灯具来说，其采用传统的设计方式维修成本较高，而使用模块化的设计就可以有效的降低灯具的制造与维修成本，并且通过相关模块的可靠性与标准化来使得LED灯具之间模块的通用与匹配，这也会大幅降低备料风险，不同厂家之间也可以进行模块的互换。而如果采用模块化的结构设计，就可以针对灯具进行不同功能的设计。首先光源模组是灯具的核心内容，且需要具备配光散热以及防护功能，其次要具备驱动器模块，其主要为LED灯具提供能量，并且驱动器所放置的位置应当结合用户的需求来进行具体安装。

针对光源模组和灯具基座需要有一个连接口，这也是整个模块的结构接口，这样在LED灯具出现故障时就可以方便维修。其中光源模组是整个模块化设计的核心，并且在对其结构进行设计时要遵循相应的原则，如安装维修便利化、制造成本更低以及可靠性更高、标准化更强等。对于不同功率的LED照明灯具可以选择不同的模块化设计方案。比如针对LED照明灯具的光源模组来说，其实是整个模块化设计的重难点。针对不同LED灯具的需求来选择芯片，并且进行热传导设计。而如果有的灯具需要防水需求，还需要进行防水接线。因此对于一个大型的LED灯具来说，其中的光源模组就是一个完整的小型灯具。

4对LED照明产业的期望及建议

LED照明灯具的应用在不断推广，对其自身的技术还有如下几个特殊要求：

首先，要稳定LED照明灯具的发光效率，减缓衰减。其次，要维持好LED照明灯具的光色，不能因为使用时间的延长而出现光色的变化。

在对LED照明灯具进行设计时，应当竭尽全力优化各项设计，并不断创新和突破陈旧的设计理念，从LED晶片及封装技术上发挥创新意识，特别是针对现阶段LED照明灯具中在光学方面存在的缺陷和障碍，要切实改进和提升不足。提高散热效率，并且不断优化驱动的控制系统，提升配光设计空间，并且不断加大研发工作力度。

在设计LED照明灯具时，应当结合实际用途，生产符合使用环境的光源，这样可以有效解决LED光源在照明应用中存在的不足之处，让LED照明灯具得到健康发展。

5结束语

LED照明灯具在当下的照明领域有着非常广阔的发展空间，其具有较高的发光效率以及较低的能源消耗，因此在对其结构进行设计时要针对其中的不足予以完善，比如在散热外观等方面突破陈旧的设计理念，在LED晶片以及封装技术上来进行创新，进而使得相关行业实现健康发展。

参考文献：

[1]陈东.LED家用照明灯具的改装及应用[J].电子技术与软件工程，2016（12）.

[2]倪平达.LED照明灯具的可靠性及安全标准探讨[J].科技创新与应用，2017（05）.

[3]戴强钦.照明灯具若干技术问题分析[J].硅谷，2014（08）

论文作者:罗平

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96a793801aa9552c094b25f9.html