# 市政工程施工中顶管施工技术运用实践魏胜鑫论文_魏胜鑫

摘要：随着科学技术的不断进步，在国外已经出现了一种比较先进的顶管施工技术，并且在具体工程施工中已经利用的非常普遍。近年来我国加大对顶管技术研究的重视和投资力度，并已经开始有企业在施工过程中运用到顶管技术。顶管施工技术可以在不开挖或者开挖程度较低的情况下直接绕过山川河流，街道等复杂施工环境，完成管道铺设工作。这样以来不仅加快了管道铺设工作进展的效率，并且节省了大量的人力物力。

关键词：市政工程；顶管施工；管道

1 前言

随着城市化的发展，城市建筑物、公路等越来越多，如果采用开挖式的施工当时铺设管道，肯定会影响市民的正常生活，特别是对主干道地下管道的铺设，如果采用开挖式施工方法，必定会造成交通中断，对市民造成很大的影响，因此我们必须选择非开挖管道埋设技术进行施工，在非开挖的状态下对地下管道进行敷设，防止造成建筑物的破坏，或者影响交通。在地面建筑物多的情况下，开挖式施工方式将会完成渣土堆放等问题，而且开挖式施工方法的成本较高，因此，我们就可以选择顶管施工技术进行非开挖式敷设，控制施工成本。

2 顶管技术分析

因顶管施工相较于其他方式施工具有更高的性价比，所以具备极大的成长发挥空间。下面本文将分析顶管施工的原理、优势以及不足。

2.1 原理

在市政施工中，顶管施工需要借助管道与主顶油缸推力，把掘进机以及工具管送入工作坑，并在穿越土层之后推进至接收坑吊起，这就是顶管施工的大体过程。在施工中还要将掘进机和工具管道的后方管道埋进两侧的土坑中，以便后续施工更加顺利。因主油缸顶力一般不够支撑掘进机以及工具管在长距离施工中送入接收坑，所以有些时候在施工中为了克服这个问题，降低管壁阻力带给掘进机以及工具管的影响，会选用分段施工方式进行。在各个分段管道中间放置中继站，并在管道内壁涂抹减摩剂，保障顺利完成长距离的顶管施工。以便顶管施工可以在市政建设中发挥出更大的价值。

2.2 优势

相较于传统施工的开挖法来说，顶管施工有着更为巨大的施工优势及自身特点。如顶管施工的工程量较小，只需挖掘接收坑以及工作坑，因此顶管施工并不会对周围交通系统造成过大的影响，在施工的过程汇总车辆也可以在公路上正常通行，施工十分安全可靠。此外这项技术在挖掘土层时，也仅仅需要挖掉工具管管道的断面土，较少的施工量能够降低施工对周围环境以及建筑的破坏，符合我国绿色施工以及文明施工的基本要求。在降低施工对周围影响的同时，节省了人力以及施工成本，达成了节约施工的目的。

2.3 不足

施工时必须要注意的问题是，虽然顶管施工有着更少的施工量以及施工成本，但是较传统开挖法而言，这项施工技术也存在一些明显的不足和缺陷。如顶管施工的曲率半径较小，在施工的过程中，各种曲线会交叉重叠并组合在一起，大大提高了施工难度，这是施工过程中带给工程建设的影响。

3 顶管施工技术在实践中的应用

顶管技术在运用中对施工人员的要求很高，需要施工人员具有良好的素质和丰富的经验，首先应该勘察地形、环境和土质等因素。然后明确施工中用到的工具和注意的问题，做出合理可行的计划，准备充足以后再进行施工，避免不必要的返工。我们以简单的过街顶管为例来研究顶管施工技术的应用。在施工前，应在工作坑周围设置障碍物，立上警示牌以示此处正在施工。

3.1 施工准备

①勘察现场的环境。人、车流的多少，道路拥挤状况，放置交通施工指示牌，以警示行人。了解施工区域地下管网结构，煤气、电力、排水管道等是否有影响，以免破坏原有管道造成损失。此外要考察周围建筑物基坑结构，桩基深度和距离等。施工前，我们要特别注意土质的考察，尤其是遇到疏松的土质，我们应该使用膨润土悬浮液渗入土壤，然后进行施工，否则会出现偏差。

②施工前设计。顶管线路和工作坑设计：顶进路线应该尽量避开桩基较深的建筑物和较大的树木，还应注意避开土质不利于顶管的土层。综合周围环境和现有设备的限制条件，我们在设计中应该减少工作坑的挖掘，减少成本和人力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 施工步骤

3.2.1 工作坑的准备

当工作坑中的水位降低到一定程度时方可进行顶进，一般水位应低于基底0.5～1.0m。开挖过程中还应该做好安全防护，排水系统提前做好，使用机械开挖时避免人员靠近，确保工作顺利进行。

首先应制作后背及工作底板，利用常见的方格网控制高程法来确保工作底板平整度是首要解决的问题，这是顶进平台搭建的基础，这种方法就是：灌注工作底板混凝土

3.2.2 材料设备检查

第一，加强原材料的检查，如砂石以及水泥的硬度以及质量等，并做好水泥材料的完整性检测；第二，要加强施工设备的调试以及维护，保证这部分设备在具体施工该种都具有较好的应用状态，能够对设备应用的精确性要求进行满足。在做好维护的同时，对于泥泵以及钻机等重点设备也可以进行一定的试行；第三，做好施工环境的检查，如施工用电以及地质情况等，在对施工环境安全性作出保证的同时使其能够对高压旋喷技术的实施要求相符合。

3.2.3 施工质量检查

在施工过程中，需要做好以下方面的检查工作：第一，要做好施工主要环节的质量控制，如钻杆倾斜角度等，以此保证钻头在实际进行钻孔时能够具有更为准确的定位特点；第二，做好水同水泥配方比例的控制，在同实际施工环境进行结合的基础上做好混合物不同材料配比的调整，以此对钻机在运行中的钻速进行保证；第三，要做好施工过程的记录以及跟踪工作，做好土层冒浆以及土层变化情况的监督以及检查。

3.2.4 注重细节控制

在高压旋喷技术实际应用中，要先进行打桩放样、钻头入位以及插管等处理。在这部分环节中，都需要做好细节方面的控制。打桩放样方面，在对桩基轴线以及标高做好测定之后，则需要严格进行测量，将误差控制在一定的范围之内。在钻头入位时，钻头轴线要与桩位相垂直，钻头要对准钻点位置。插管处理中要注意杂物堵塞管道。在水泥和制搅拌前，要用细致的纱网对水泥进行筛制，去除杂物，以避免堵塞管道。之后，则需要做好管道的冲洗，避免水泥因凝结使设备固化。

3.2.5 施工后复查

在施工活动完成后，则需要及时做好复查工作。内容方面，即严格按照施工图纸对固定完成后的均匀情况以及土体情况进行排查，看其在直径、大小、强度以及位置等方面是否能够对工程建设需求进行满足。

4 顶管施工技术应用中的注意事项

（1）施工前要对施工环境作具体考察，观察土质是否松软而决定顶管施工计划避免顶进偏差现象的发生。对施工过程中出现的大面积路面沉降问题我们要做好及时的加固。

（2）在施工过程中，有关工作人员要认真对待工作，避免发生意外的安全事故现象。由于地下环境复杂，淤泥或者有毒气体存在的可能性较高。相关工作人员应当做好积极的防护措施，以求确保顶管施工的顺利进行。

（3）对顶进力要有一个精确的把握。在对施工环境以及地质水平有了一定的了解之后，要精确计算顶进力度的大小，这样才能准确的判断施工过程中所需要的设备以及工作坑的数量，提前设定工作计划也可以一定程度上缩短施工工期。

5 结语

总之，顶管技术具有非常广阔的前景，我们应该积极学习国外先进技术，重视相关人才的培养，提高顶管技术水平。本文从顶管施工技术的概念出发，从发展现状与其在发展过程中存在问题和顶管技术在工程的应用进行探讨，希望以上内容可以给各位一些借鉴，在实践中不断提高顶管施工技术，提高工程质量。

参考文献：

[1]王运晗.市政工程施工中顶管施工技术运用实践[J].建筑工程技术与设计,2017,(13):465-465.

[2]刘晓莹.市政工程施工中顶管施工技术运用实践[J].中国房地产业,2018,(23):236

论文作者:魏胜鑫

论文发表刊物:《城镇建设》2019年2卷16期

论文发表时间:2019/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96c1650161440a151f50767c.html