# 10kV供配电系统设计中的问题探讨论文_曲大鹏,万颖涛,尹海林,吕鹏宇

山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿 山东莱州 261441

摘要：随着城市化进程的推进与人们生活水平的提高，人们对电网的运行与设计工作越来越重视，其中10kV配电设计是电网运行中一项基础且重要的工作，如果设计方案不能详细的考虑到运行中的每一项细节，就会影响电网的正常运行，增加很多麻烦，因此，做好l OkV配电设计具有重要意义。但是现阶段，由于一些内在因素与外在因素，造成我国10kV配电设计中出现了很多设计问题，影响了配电网的正常运行，为解决这一问题，在分析10kV配电设计中的常见问题基础上，提出了解决10kV配电设计中常见问题的相关对策。

关键词：10KV供配电；系统设计

1、10kV配电设计中的常见问题

1.1设计工作前没有明确电源位置

配电设计工作必须结合周围环境、建筑实际情况、供电电源地点等相关信息进行开展，但是大多数10kV配电设计工作者在没有明确电源位置时就开始设计工作，这是现阶段10kV配电设计中最常见的问题之一。没有明确的电源位置，设计工作者就不能全面、详细的了解到实际设计场所的环境条件，也不能清楚的知道工程中是否具有开关房、电房类型及数量，如果施工人员按照未了解实际情况的10 kV配电设计进行施工，那么工程出现返工问题的概率就会大大提高，其结果是不仅影响到施工的进程，还会造成时间、财力和人力等方面的浪费。

1.2电费计量表设置不科学

通常情况下，10kV配电设计中电费计量表分为供电部门所使用的电费计量表和小区等物业部门所使用的电费计量表。现阶段，供电部门所使用的电费计量表存在不合理的情况，有很多地方会出现多设的现象，这会浪费资源和资金;还有部分地区出现少设的问题，使供电部门不能良好的实现对用电的控制，特别是在一些存在复合用电的综合楼房中，综合楼房中的住户类型不同，既有商业住户，又有普通居民，如果都按照同一个标准进行计费，就会造成电费不合理的现象，从而引起住户与供电部门之间的矛盾、因此在设计工作时，需要注意电费流量表的设置问题。

1.3其他设施安放位置问题

目前，在10kV配电设计中，其他设施安防位置问题也有很多，例如，设计低压配电和高压配电时，没有严格按照住宅的平面设计图进行设计，这就容易造成配电设计无法施工的问题，结果是耽误配电施工时间，影响工程进度。除此以外，还存在低压配电设计中出现电屏屏前与电屏屏后之间设置的隔离通道空间狭窄，无法满足低压配电设计要求，其结果是导致10kV配电设计需要返工进行重新设计，这样不仅增加了设计难度，还浪费了时间和精力。

1.4电缆线选择问题

电缆线的选择是10kV配电设计中重要的一部分，如果电缆线选择不合理，很容易造成电缆线的老化、在进行电缆线选择时，主要存在以下两种问题:首先是没有明确工程外部环境，选择了YJV型交联聚乙烯电缆，这类电缆虽然质量很好，但价格也相对较高、如果是在室内环境中应用，根本不需要应用此类电缆线;其次是由于缺少对环境的考察，在进行外部电缆线选择时，很可能会选择VV型聚氯乙烯电缆，虽然该类电缆价格相对较低，但是其使用寿命与YJV型交联聚乙烯电缆相比差很多，这会提高电缆线的更换概率，使得电缆在使用过程中故障频繁，从而影响到电缆运行的安全性、可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2解决10kV配电设计中常见问题的对策

2.1明确10kV配电中电源位置

为了做好10kV配电设计工作，首先，设计部i}应该明确电源位置，在进行设计工作前，应该先开展在建工程实际情况的调查工作，掌握准确的供电电源地点信息，保证设计工作者能够做到有针对性的设计、此外，在进行调查工作时，还要清楚了解到在建工程中是否具有开关房、电房，以及他们的类型和数量，从而保证施工能够完全按照设计进行，避免发生施工返工问题

2.2科学设置电费计量表

电费计量表属于10kV配电设计工作中的一部分，科学的电费计量表设置，不仅能够保证我国电网运行的安全性，而且能够减少供电企业与居民和相关单位之间的矛盾，同时还是促进我国供电行业发展的重要手段。因此，在进行电费计量表设置时，要根据设置地区条件和情况，合理设置电费计量表数量，特别注意在一些复合型用电的综合楼内设计电费计量表安置数量时，要根据住户的用电情况，设置不同类型的电费计量表，从而保证供电公司的经济效益和住户电费缴纳的合理性。

2.3合理安放配电运行中的设施

在进行10kV配电设计时，需要合理安放配电运行中的设施，主要需要做好以下两方面的工作:一方面，在设计建工程中高压配电与低压配电时，为了保证设计更加合理，避免其对工程设施安放产生影响，就要结合在建工程的平面设计图进行设计，保证施工能够按照10kV配电设计图纸进行;另一方面，合理设计电屏屏前与电屏屏后之间的隔离通道空间距离，保证其能够满足低压配电设施安放。

2.4结合运行环境，选择适合的电缆线

选择合适的电缆线不仅能够降低成木投入，更能提高配电网运行的安全性，因此，在选择电缆线时，就要详细考虑到配电网的运行环境。当配电网所运行环境处于室内，电缆线不会受到雨雪侵害时，就可以选择VV型聚氯乙烯电缆;当配电网所运行环境处于室外，在运行过程中容易受到环境影响，就要选择YJV型交联聚乙烯电缆，避免发生安全事故，同时也能降低配电网的更换率，提高10kV配电网运行的安全性。

2.5负荷计算偏差

在大部分设计文件中以年售电量作为基准，以此来预测每年售电量增长100Ic，进而推算负荷的大小、这种估算方法优点为简单可行，存在统计负荷不免偏大、准确性较差等缺点，由此会造成年发电量不足年使用量，进而引发年发电量远远超出年使用量的范畴造成严重的经济损失、因此在10kV配电线路设计的过程中，负荷计算所造成的偏差一直是一个尚待解决的问题，并且一直以来力求使得负荷计算量最能够接近实际电量使用量〔对策:要向有关部门收集每个城市的街道图，其中包括城市的分区、乡行政区的界限、每个区域所属的行政管理范围等;还可以向所属公安局收集各个分局的管辖范围，它包括在每个区内派出所的数量、每个派出所的管辖范围以及户籍数量、在对配电变压器进行设置时，要考虑到负荷增长系数，进而能够比较精确地计算出在各个派出所辖区范围内的台区数量。

2.6电力变压器的节能保护形式

电力变压器作为10kV配电设计过程中，非常重要的组成部分，主要是对配电系统的运行形式，起到了一定程度上的保护。但是，在10kV配电设计的过程中，设计人员应当对其故障点，进行的全面的分析，这样可以在最大程度上保证配电系统的正常运行。同时，在10kV配电设计的过程中，设计人员对其相关的电流数值，进行有效的计算和分析，提升了相关电流数据的准确性。另外，在10kV配电设计的过程中，设计人员应当对10kV配电中的电力变压器的保护形式，给予高度的重视，要对每一个环节和配置等，进行全面的检查，这样可以将电力变压器的保护系统的优势.得以全而的展现、并且.在10kV配电设计中节能设计的过程中，可以在最大程度上保证电力配电系统稳定、安全、可靠的运行，避免在配电供电的时候，发生不必要的事故，降低对周围环境的影响。

3结论

综上所述，在进行10kV配网自动化配电系统设计过程中，要对其各个环节进行科学、有效的设计，这样一来不仅可以确保配电网运行的安全性和可靠性，而且还能为用户提供更好的服务，提高供电企业的经济效益。

参考文献

[1]潘耀.lOkV配电设计中的常见问题及对策研究[J].低碳世界，2016，（02）：42-43

[2]张枝开.lOkV配网自动化配电系统设计分析[J].通讯世界，2016,（12）：111-112

[3]黄子铭. 10 kV配电设计常见问题及对策探析[J].无线互联科技.2016.（05）：107-108

论文作者:曲大鹏,万颖涛,尹海林,吕鹏宇

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年3月上

论文发表时间:2017/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96c63868b09acee1246460f5.html