# 浅谈工程检测对建筑工程质量控制的重要性论文_戴承冰

【摘要】在我国社会经济飞速发展以及科技水平不断提高的背景之下，建筑工程也实现了全新的发展进步，并且在我国各地正在火热地开展建设当中。而建筑工程质量是建筑行业实现长久稳定发展的根本保障，因此通过工程质量检测机构对建筑工程开展质量检测工作，对于保障建筑工程的高质量有着极为重要的现实意义。为此，本文将通过简要论述工程检测的主要内容作为出发点， 谈一谈工程检测对建筑工程质量控制的重要性。

【关键词】工程检测；建筑工程；质量控制；重要性

引言：

所谓的工程检测具体来说指的就是通过具有一定资质经验和权威性的检测机构，利用先进的科学技术手段对建筑工程的材料、施工成品等进行全方位的质量检验，从而判断整体建筑工程质量是否与相关标准要求相符合，最后为建筑工程提供全面、真实、客观的质量检测报告。而随着建筑工程施工规模的不断扩大和复杂化，人们对建筑工程质量的要求也越来越高，因此工程检测对建筑工程质量控制中的重要性也越来越明显。

1. 工程检测的主要内容

（一）控制材料进场与检测成品

建筑工程的质量好坏与工程建设所需材料有着紧密的关联， 因此在工程检测当中需要负责对进场材料进行严格的质量控制， 首先由施工单位负责将相关材料的说明书、合格证等资料提供给监理单位[1]。其次由资深的质量检测机构负责对进场材料进行抽样检测，并按照国家相关相关技术标准检测材料是否合格，只有通过质量监测的材料才能够被正式投入使用。

（二）狠抓结构实体检测项目

在完成对进场材料的质量检测之后，需要键入结构实体检测环节，譬如说检测钢筋保护层的厚度与间距、检测实体混凝土的强度、检测构件尺寸、检测植筋拉拔等等。而通过检测结构实体能够对工程的具体质量有着进一步的了解与认知，进而可以针对存在质量问题的地方进行及时补救和处理，避免将质量问题扩大化，造成不必要的经济损失。例如在检测钢筋保护层厚度与间距当中，一旦发现钢筋保护层比较薄，则需要立刻联系相关施工人员进行改善，否则过薄的钢筋保护层容易出现锈蚀等问题，进而影响到整体建筑工程的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）做好环保节能检测工作

新时期下我国对环境保护问题的重视程度不断加深，在建筑工程行业提出了建设“绿色建筑”的概念，要求建筑工程实现可持续发展。因此在节能环保的理念之下，工程质量检测需要对建筑维护结构中的各部件的节能性能进行检测。比如说建筑门窗的密封性能、屋面及楼面的保温性能、建筑外墙的保温性能等，进而结合各部件的实际性能将其组合而成保温隔热系统等等，以便有效达到建筑节能的目的。

（四）落实室内环境检测工作

检测室内环境同样也是工程检测当中的一项重要组成部分， 其根本目的在于能够及时准确并且全面地了解建筑工程中室内环境质量的实际情况，从而为管理室内环境、控制污染源以及规划和评价室内环境等方面提供准确、科学的参考依据。譬如结合室内环境的质量标准，对实际室内环境进行质量评价或是根据检测到的污染物浓度分布情况，追寻污染源从而为有效控制污染创造有利条件[2]。

2. 工程检测对建筑工程质量控制的重要性

（一）科学控制施工成本

事实证明，工程检测对建筑工程质量控制有着重要的帮助作用，其不仅是建筑工程完成质量管理最直接也是最有效的手段， 同时通过对建筑工程当中各种不同的结构、试块、材料以及其他相关方面进行严格的质量检测。验证结构、试块、材料等实际性能标准是否与国家规定的相关标准要求相符合，从而在帮助建筑工程有效提升施工质量的同时，科学控制施工成本，使其避免因使用不合格材料而造成巨大的经济损失，并且有效避免返工、重修等情况的发生。

（二）可以缩短施工周期

随着我国社会经济发展速度的加快，人们对于建筑工程的需求量也越来越多，要求也越来越多样化。因此使得建筑工程的建设规模日益扩大、建设难度也与日俱增。大型的建筑工程在要求较多资金投入的基础之上同时也需要历经漫长的施工周期，因而其中涉及到的因素与内容也相对较多，假如建筑工程的建设质量无法得到有效保障，不仅需要在日后进行反复的维修与维护造成大量人力、物力与财力的浪费，同时也会为建筑工程的使用者造成严重的安全隐患，直接影响其生命与财产的安全[3]。因此考虑到这一点，通过对建筑工程进行严格的工程检测，能够从源头上避免此类问题的发生，而由于与实际建筑工程情况及其对于质量控制的要求相结合后开展质量检测工作，能够使得日后的工程验收环节加快工作速度，进而有效帮助建筑工程缩短施工周期，这对于节约施工成本，帮助建筑工程实现经济利益最大化也有着一定的促进作用。

（三）能够保障工程质量

通常情况下，在实际的工程检测工作当中往往需要由专业的检测人员，利用专业的检测仪器设备等先进的科学技术手段，直接在施工现场或是施工现场当中的实验室当中完成相关的质量检测工作。通过此种方式能够有效提升对建筑工程材料、结构、试块等进行质量检测的有效性与及时性，同时在现场直接进行质量检测也能够帮助建筑工程更好地开展施工质量控制管理工作。而一般只有部分极为特殊或是极其重要的试样才会从直接送至资深的且具有一定权威性的工程质量检测机构进行详细的质量检测。而对于建筑工程施工单位而言，通过质量检测机构提供的相关检测报告可以帮助其加深对新材料、新技术、新工艺及其具体应用、应用质量等了解程度，从而能够与实际建筑施工工程情况相结合， 进而判断新的材料、技术、工艺等是否能够灵活运用在建筑工程当中并获得良好的应用效果。这对于新技术、工艺以及材料的全面推广使用也有着重要的帮助作用，而通过将其进行广泛应用， 也能够有效提升建筑工程的整体施工技术与水平，并为提高整体建筑工程施工质量提供有力保障[4]。

结束语：

总而言之，工程检测对建筑工程质量控制有着极为重要的意义，其能够帮助建筑工程科学地控制施工成本，并加快施工进度缩短施工周期，在提升施工效率的同时切实保障建筑工程质量， 为社会大众提供更多高质量的建筑工程。为此各建筑单位需要充分认识到工程检测的重要性，尽可能为工程检测工作的开展提供一切便利条件，确保各项检测工作能够顺利开展进行。

参考文献：

[1] 王文忠，陈莉莉. 工程检测对建筑工程质量控制的影响及重要性分析[J]. 中国新技术新产品，2015，16:135.

[2] 钟能信. 工程检测对建筑工程质量控制的重要作用[J]. 中国高新技术企业，2016，09:182-183.

[3] 陈鹏. 初探工程检测对建筑工程质量控制的重要性[J]. 建材与装饰，2016，06:59-60.

[4] 张晓鹏，吕勇兵，梁鹏，张玉芳. 浅析检测机构对工程质量控制的重要性及存在问题[J]. 石油工业技术监督，2015，08:21- 23.

论文作者:戴承冰

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96c883998710091ff6a46b78.html