# 市政道路施工质量通病及防治对策论文_杨颖

新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 新疆克拉玛依 834000

摘要：市政道路基础建设是城市化发展的重要路径，要想从根本上发挥其应用价值，就要加强基础建设的施工工艺和技术体系的管理，有效完善施工企业操作规范，减少质量缺陷造成的安全隐患问题，为市政道路建设全面可持续发展奠定基础。

关键词:市政道路；施工过程；质量通病；处理对策

中图分类号：U455

文献标识码：A

引言

市政道路建设是城市发展的重要环节，市政道路建设对人们生活和城市形象等都有着直接影响，所以必须加强市政道路工程的建设质量。要求企业提升施工人员的职业素养、加强施工管理人员队伍建设、采用与时俱进的管理理念，进而保证施工质量满足人们生存和发展的需求，促进城市化的进程，进而促进我国的经济的稳定发展。

1市政道路施工质量通病及其产生的原因

1.1沟槽回填土沉陷

在市政道路施工中，沟槽回填土沉陷病害问题较为常见，究其原因，主要是因为相关施工部门没有按照虚铺厚度进行铺筑处理，回填工作中虚填没有合理分层或分层过厚，都会造成表面夯实不当的问题。因为铺层厚度内松土没有达到压实度的要求，会导致沟槽回填土的沉陷，若是管道结构，因为其上部管道结构土压力不足以承受地面荷载压力，就会造成管道管体的损坏，甚至会在雨天出现管道渗水的问题，形成空洞，出现严重的路面下陷问题。

1.2混凝土路面病害

在市政道路施工项目中，路面裂缝问题较为常见，主要是混凝土在硬化的过程中出现了温度的变化，造成混凝土的胀缩出现异常，导致其出现裂缝问题，目前，较为常见的路面病害中，纵向裂缝、横向裂缝、网格裂缝、龟裂及弯曲裂缝都需要引起施工部门的关注。若是混凝土路面病害没有得到有效处理，就会造成路面面层和基层出现异常沉降，裂缝逐渐增大也会对行车造成严重的影响。

1.3管道渗水，闭水试验不合格

在市政道路施工工作开展进程中，管道渗水问题需要引起施工部门的高度关注，合理完善闭水试验工作，尤其是排水处理的管控和分析。究其原因，一方面，因为在实际市政道路施工工作中，出现了基础不均匀下沉问题，相关人员没有对具体流程和施工环节进行统筹管控，造成整体施工运维管理工作效果失衡，制约市政道路管道管理工作，影响管控水平；另一方面，因为在市政道路施工体系内，施工项目出现了管材及其接口施工质量不合格的问题；在实际操作过程中，没有对闭水段端头封堵结构进行严密性测试，也会对施工管理和整体质量监督效果造成影响；在市政道路施工体系内，施工管理部门若不能有效提高井体施工质量，也会导致漏水现象。

1.4检查井和路面的接缝处出现塌陷

多数检查井都会设计在行车道位置，但是，当井背宽度较小的情况下，就会出现回填夯实不顺的问题，使得压实度检查工作难以推进。主要是因为施工进程中，监控管理工作不能落实到位，造成检查井变形或下沉，引起车辆跳车现象。

2市政道路施工质量通病的防治策略

2.1更新施工质量通病防治管理理念，保障工程施工质量

更新施工质量的管理理念，是市政道路施工通病控制的重点。更新施工质量通病防治管理理念需要完善监督制度，这是因为监督制度的完善是质量检验和监管的基础，这就需要监管部门对招投标过程进行全面的控制管理，对市政道路的使用性能和关键结构质量进行检测，完善质量管理系统，保障工程施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆需要在施工过程中，按照国家法律法规、合同文件等制定质量管理细则，落实质量管理责任制度、建立专业的管理机构、对质量管理责任进行细化、完善责任制；更新施工质量通病防治管理理念，需要建立质量检测管理制度，控制施工质量，实现道路施工细节的全面管理，做好技术交底，加强道路各专业部门之间的沟通，保障工程施工质量。

2.2更新市政道路施工质量通病防治管理体系

更新市政道路施工质量通病防治管理体系，首先要制定合理的施工设计方案，要求相关工作人员根据客观条件对整个施工过程进行统筹安排和谋划，保证施工的正常进行。制定合理的施工设计方案，需要企业对施工的整体特点进行把握，保证在实际施工过程中能够有组织有秩序施工，进而规避施工质量通病。由于市政道路的工程耗时大，只有制定合理的施工设计方案，才能保证优化资源配置合理施工。

更新市政道路施工质量通病防治管理体系，还要控制路基和基层施工质量。对施工的场地进行处理，在施工周围设立排水沟。要求管理人员在施工前对施工内容进行把控和分析，对施工场地进行严格的检查，在实际施工过程中控制延迟时间。

更新市政道路施工质量通病防治管理体系，需要严格控制沥青路面施工质量。要求工作人员要在施工前严格检查施工材料的比例，保证施工材料充足，进而保证施工的正常进行。沥青路面碾压施工质量是整个施工过程的核心，通过碾压技术提升沥青路面的施工紧实度，保证碾压机的碾压次数和速度，控制好碾压机的碾压速度。此外，需要控制沥青路面摊铺施工技术，控制摊铺机的行进速度，在摊铺时还要注重摊铺的方式，保证摊铺机能够匀速行进。

2.3修补路面沉陷

路面沉陷是由轻到重的缓慢的过程，部分路面沉陷程度比较轻，不容易被发现。路面沉陷的修补手段首先要铣刨沉降位置的路面，对路基面层重新进行摊铺。氛围下面几个步骤。首先，要确定标高，这样来明确铣刨的范围。沉陷通常情况下主要出现在较大的区域中，区域中的路面纵坡与横坡都会因为沉陷问题产生一定的变化，这就需要对沉陷的区域范围进行确定。并且，为了保证摊铺机可以正常作业，要保持维修距离超过三十米。其次，对原路面进行铣刨工作。铣刨的范围已经明确，就要对已经确定好的沉降的路面范围进行铣刨。需要注意的是，在铣刨过程中对步骤进行科学确定，以降低对市政公路的正常通行的影响。铣刨工作结束后，要对切缝与路床进行清理，使得接口可以保持平顺，使得之后施工可以更加顺利地进行。最后，要对路面喷洒薪层油。在喷洒过程中，必须保持喷洒的均匀与厚度的相同。最后，碾压成型阶段就完成了沉陷的修补。

2.4对于排水管道设计优化的方式分析

对于市政道路的排水管道的设计与建设，要根据城市道路建设的相关准则来进行合理的设计与施工。在对排水管道进行施工的准备阶段，要对管道铺设的综合路线进行全面的分析与研究。比如，管道实际的宽度和管道的数量以及管道铺设的位置等问题都要和具体的铺设路线的自然环境相相适应。排水管道铺设在慢车道下方的位置较为科学，这是因为慢车道车流量相对于快车道来说较小，所以对路面振动的影响相对比较小，可以保证排水管道具有良好的使用环境。如果道路较宽时，可以根据实际的情况在道路两侧建设相应的排水管道。

结束语

综上所述，市政道路施工的质量是一个城市的整体面貌，其质量不仅影响城市人们的生活水平，还会影响到人们的生命和财产安全。市政道路的稳定性对于一个城市的发展至关重要，市政道路不仅要满足当前城市在交通上的需求，同时还要具备美化性，不断提升城市的整体观赏性，为人们提供良好的生活和工作的环境。

参考文献

[1]周雪.市政道路施工质量通病及对策浅述[J].装饰装修天地，2017（23）:306.

[2]叶福裕.市政道路施工质量通病及对策[J].河南建材，2018（1）：188-189.

[3]刘骏.论市政道路施工质量通病及对策[J].建筑工程技术与设计，2015（21）：1033.

[4]史文斌.市政道路施工质量通病及对策[J].城市建设理论研究（电子版），2015（20）：8675-8676.

[5]蓝铭.论市政道路施工质量通病及对策[J].江西建材，2016（19）：167，169.

论文作者:杨颖

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第08期

论文发表时间:2019/7/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96d319af1aa582a675e5a534.html