# 工民建施工技术及质量管理要点论文_陈鑫

新疆兵团第四建筑安装工程公司 新疆 830063

【摘 要】近些年来，我国工民建工程的规模不断扩大，很多问题也随之暴露出来，严重地影响了工民建施工行业的发展，给企业和社会带来不必要的损失。在市场竞争激烈的今天，工民建施工企业的施工技术与管理质量的提升是增强企业市场竞争力最有效的武器。工民建施工企业想要保证自身的稳健发展，必须从技术、管理两个角度出发，提升工程施工的质量。

【关键词】工民建施工技术；质量管理；要点

一、工民建施工技术

1、防水施工技术

工民建工程中的防水工程实质是防止与水有大量接触的地方发生渗漏以及有害裂缝。防水设计应该严格按照设计原则进行，根据多道设防、综合治理、防排并用、刚柔结合、全面设防、节点密封的原则进行设计施工，并且根据施工具体情况选择合适的防水材料与防水工艺。进行屋面防水时，可以采用聚合物水泥基复合涂膜施工，这是一种施工新技术。该种技术进行施工时首先做好基层、节点与板缝的处理，进行楼屋面的施工时要将涂膜进行分层涂抹。即先涂一层涂料，等涂料干燥形成涂膜之后再进行涂料的涂抹。而且不同涂层的涂抹方向应该是相互垂直的，处于最上层的厚度不能小于一毫米，进行防水层收头时，应该用涂料进行多次的涂刷，不能出现有堆积和流淌的现象。外墙防水技术则可以使用加气砼砖墙进行施工。该种技术是在进行墙体抹灰之前，在不同的材料界面之上悬挂上钢丝网，将钢丝网固定好之后再进行防水基面处理，目的在于防止抹灰层出现开裂和空鼓的想象。基面处理时采用百分之二十的108胶水加上百分之十五的水泥混合而成的液体进行基面涂抹。基面处理完成之后进入到抹灰层的施工。灰缝的厚度一般控制在8到12厘米的范围之内，并且对水平灰缝而言砂浆的饱满度应该大于百分之八十。抹灰层施工时一般分为三次进行施工，过墙采用的时钢筋砼。

2、基础施工

在工民建工程中的基础施工技术中，其核心部分有两点，一是桩基技术，在目前的工民建施工行业中，使用程度最高的就是混凝土浇灌土桩技术，其中的以预应力混凝土为主要应用桩基。国际上还有很多这方面发展颇具规模的技术，在这一领域应用中也起到了显著的成效；新技术的应用及使用，对施工建设在资金投入方面有很大的改善，在一定程度上节省了开支比重；先进技术的引进与实施，可以进一步健全施工技术，完善存在的问题，为一成不变的施工技术带去多样化方式方法，可以有效的加快施工进程，提高施工质量的同时还可以缩短整体工期。

3、大体积混凝土施工

大体积混凝土进行施工时，由于混凝土当中的水泥进行水化作用放出大量热量，因此会产生较大的温度应力，而一旦温度应力超过了混凝土拉力承载极限时，混凝土将会出现裂缝。微小裂缝在混凝土当中是允许的，一旦裂缝的宽度超过了允许值将会对工民建工程质量产生负面影响。因此如何减少水泥水化热产生的温度应力，防止混凝土当中出现有害温度裂缝是进行大体积混凝土施工时所要面对的关键问题。进行大体积混凝土施工之前，要根据工程具体情况以及温度应力方面的计算确定施工过程中所用的浇筑设备、混凝土运输设备以及参与施工人员等。大体积混凝土进行浇筑的最常用方法是塔式起重机或混凝土泵进行施工。进行混凝土浇筑时应该进行分段分层浇筑，使混凝土的浇筑高度能够均匀上升，浇筑最好在温度较低时进行，能够加快水化热的散发。进行分段浇筑后，应该在初凝后终凝前实施表面压实或是振捣，将混凝土表面泌出的水分排除完全，通过木拍将混凝土不断的压实，消除混凝土凝结过程中出现的表面裂缝。压实工作完成后应该快速覆盖上塑料薄膜，再加以岩棉被等的保温材料。如果是在寒冷条件下进行大体积混凝土浇筑施工，既可以采取上述方式，也可以等到混凝土终凝完成后在混凝土的表面周围都筑上防护堤，灌入二十到三十厘米的水进行混凝土养护，定期对混凝土内部及表面温度进行测定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、工民建施工中对于新型节能技术

当前，节能减排是社会的一大热点话题，同时，也是未来的工民建工程工民建中需要考虑的问题。因为工民建工程施工的资源消耗量较大，所以，各工民建工程施工都倾向于使用节能型技术，各个工民建单位都需要在保证工民建质量的基础上达到节能施工的目的。节能型技术作为工民建工程建设中较为主要的物质基础，在整个工程项目造价中占据着非常重要的地位，随着科学技术的快速发展，促使很多新技术和新型的工民建施工材料不断出现，并且被应用到工民建施工中去。一般而言，新型的工民建材料都具备能耗低、耐用度高和重量轻的特点，从而，可以更好地达到节能的目的，这些节能材料可以产生一定的经济效益和社会效益。工民建施工行业的高科技技术因为在机器的可靠性方面具有较高的要求，所以钢材焊接和涂料喷涂是工民建工程行业的主要应用对象，尽管当前的使用数量还较少，但这却是未来科技发展的一个方向，很多施工中人力无法完成的项目，借助人工智能技术都可以完成，这也间接地提高了工民建的施工水平。

二、工民建施工质量管理要点

1、加强施工图纸的会审管理

施工图纸是指导房屋工民建施工的主要依据，每个房屋工民建细节都需要严格按照施工图纸要求进行施工，所以加强施工图纸的会审管理对保障房屋工民建施工质量非常重要。一方面，设计单位、施工单位和监理单位需要共同负责施工图纸的会审工作，把握设计单位对房屋工民建工程的设计意图，以及对房屋工民建施工技术的要求，而施工单位需要及时指出设计图纸中的问题，在各方协商下完成施工图纸的会审工作。另一方面，施工图纸会审过程需要公开和公正，接受各方的监督，避免会审中出现以权谋私的情况，使施工图纸会审流于形式。

2、打造专业的施工队伍

农民工是我国工民建施工的主力军。农民的文化程度普遍不高，思想意识也相对落后，极易发生确保进度而在施工中忽视质量的情况，继而导致工程质量问题的出现。因此，打造专业的施工队伍，提升施工者的整体施工水平具有非常大的现实意义。首先，对施工管理人员进行不定期的质量安全教育，提升基层管理人员的管理水平，确保他们具备专业的监管施工人员的能力，能够及时发现施工者的实际操作问题，并予以及时的制止。其次，重视对一线施工者进行思想教育，提升他们的安全施工意识，强化技术能力，保障施工质量。

3、强化施工质量管理

在施工过程中，施工质量是影响整个工程质量的关键所在，提高施工质量也是目前我们进行现场管理的主要目的。施工管理中最主要的就是控制施工质量。管理工程施工质量需要我们从以下几点进行：首先，管理施工工艺，虽然，现阶段存在的施工工艺比较多，但是应该选择什么类型的管理方案需要充分考虑施工的实际情况，所以，在进行施工工艺管理的时候，应该细致分析施工技术要求。其次，管理施工材料。施工材料是影响施工工程整体质量的关键，因此，想要提高施工的质量，我们就必须选择合适的材料。基本的材料管理办法就是进行抽样检验，并且增加日常对施工设备的管理和维护保养，增加设备的使用年限，促进施工的质量。

4、注重工程进度及成本控制

一方面，施工单位需要按照进度目标，按部就班地完成施工进度计划，并依据现场施工和工程变更的情况，及时调整后续工程施工进度与施工计划，确保工程可以如期完工。另一方面，施工单位需要从原材料采购、机械设备、人员配置、施工技术及工艺等方面，控制好施工成本，避免出现工程成本超预算的情况。

结束语

总而言之，工民建工程技术以及管理策略是实现工程发展的重要方式，是提高工民建工程质量的保障。随着技术的不断进步，工民建工程水平也在提高，但是也出现了很多问题，想要切实保障施工的质量，就需要不断研究和开发新技术，增加施工管理策略的发展，保障工民建行业能够有效的进步。

参考文献：

[1]王天波．关于工民建施工施工技术及管理措施的分析和研究[J]．科技创新与应用，2015（07）：548-550．

[2]梁崇.工民建工程现场施工的技术管理策略研究[J].科技风，2014（3)：598-560.

[3]陈坡.工民建工程现场施工问题分析[J].房地产导刊，2014（27)：26-28.

论文作者:陈鑫

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第4期

论文发表时间:2016/8/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/96ee964356de86c99b6b54e7.html