# 生态理念在中小河流治理工程中的应用探讨论文_凌国柱

梅州市方海建设工程有限公司

摘要：本文对中小河流治理中生态理念的应用进行了详细的分析，详细论述了生态理念在进行河道岸线治理以及水生态环境中的实际应用，以供参考

关键词：生态理念；治理；应用

1中小河流治理中生态理念的应用

很长一段时间以来，人们在进行河流治理的过程中，主要关注河道的排洪以及河岸的防洪工作，在实际治理过程中，所选择的河道断面形式是非常单一的，河道岸线的直线化以及断面化的情况是非常严重的。在进行河道护坡结构的选择过程中，选择仍旧以坚硬的混凝土结构为主，护坡的选择一般为直立的重力式，所以在这样的治理理念影响下，河道与周边的生态环境就变得越来越不协调，使得周边的生态环境受到了非常严重的影响。中小河流治理中生态理念的应用可以保证河道行洪过程中的安全，可以很好地处理河道的治理以及周边生态环境之间的关系，保障生态效果，使得人与自然能够和谐相处。

2生态理念的应用

2.1合理选择岸线

在进行河道治理的过程中，最主要的目的就是为了能够满足行洪的安全，加强河道的排洪以及抗冲刷的能力。但是在后期的治理中，河道渠系化的情况非常严重，虽然在很大程度上满足了河道防洪的安全，但是对生态环境却造成了一定的影响，所以在进行中小河流治理的过程中，要加快治理工程的模式转变工作，要合理选择岸线，尽可能的避免河道出现裁弯取直的情况，这样才能更好地构建生态水利岸线。中小河流在治理的过程中必须要保证周边生态环境的稳定性，这是非常重要的。河道以及河床的形成是长时间演化形成的，自然形成的河道形态有利于降低洪水的破坏力。在进行河道岸线布置的过程中，若是强行改变洪水的流向，会使得洪水沿着河槽下泄，使得洪水的流速无法得到有效的降低，对河床以及河岸会造成非常大的冲击，甚至会造成河岸的护坡出现崩塌的状况。所以在治理的过程中，要尽可能保证天然的河道形态，一定不能随意修改河道岸线的走势情况，这样才能形成一个较为稳定的河流形态，以此来保证河道的功能，避免在洪水时因为河道设置的问题对河岸的安全造成威胁。

2.2确定岸线防洪标准

中小河流的河道分布一般是不均匀的，同一条河流的河段防护对象也缺乏统一。工作人员要根据河流不同河段的实际情况，合理确定防洪的标准，这样才能保证防洪供暖工作的合理性。在进行中小河流治理的过程中，对于同一条河道，可以根据不同区域的不同保护对象，合理进行划分，分别确定防洪标准，这样才能有效进行农田的防护工作，防治河岸出现崩塌的状况，对农田造成侵蚀。对于标准的制定要根据实际的情况进行调整，要保证能够与周边的环境相协调，如若不然，会增加工程的投资以及工作量，在洪水期间也有可能会形成内涝的情况，所以必须要根据实际的情况进行农田防护的设计工作，这样才能尽最大限度防治岸坡出现崩塌的状况。

3河道清淤中生态理念应用

因为人们的环保意识淡薄，大量的生活垃圾以及工业垃圾未经处理就排入河道，这就使得城镇的中小河流水体污染状况非常严重，使得污染物沉积在河底无法及时排出，造成水体富营养化，使得生态化境变得越来越恶劣。对于污染严重的情况，必须要清除河道底部的淤泥，这样才能从根本上杜绝污染的扩散。在进行清除淤泥的过程中，相关工作人员要尽可能做到精确的疏浚，防治疏浚过程中出现污染再次扩散的情况。要尽可能的减少对泥沙的搅动情况，尽最大限度防治泥沙的扩散造成周边水体的污染。减少疏浚料以及污染物的堆积造成污染，对于河道底部的淤泥要进行无害化处理，以此来保证对生态化境做到更好的保护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4河道护岸的生态理念应用

在进行中小河流的治理过程中，传统的治理模式过于注重防冲以及固脚等基本功能，在进行护岸的设计过程中，为了确保河道的行洪安全，主要采用混凝土等硬质材料，较少考虑河道的生态功能。因此，在中小河流岸坡的治理过程中，要积极地引入生态理念进行治理，这对于保护河岸的生态发展有着非常重要的作用。

4.1河道护岸的治理原则

河道治理要因地制宜，要根据不同河道的特征制定不同的护岸措施。生态护岸就是利用植物以及土木工程相结合，对河道的坡岸进行防护治理工作，位于上游的山区河流存在陡涨陡落、坡降流速大、水流动能大的特点，河道的防冲是首要问题。位于中下游的河道，因为集雨面积在逐步增大，地形也趋于平缓，河床宽度也在加大，岸坡防渗的情况也是非常严重的，所以对河道进行综合治理的要求也必须要进行提高。

对于流经城镇的河道，除了要满足基本的行洪功能之外，必须要充分考虑岸坡的生态景观功能，要将生态型护岸以及非生态型护岸进行联合，共同使用。生态型护岸的缺点主要表现在，植物生长受环境影响较大，在河势变化剧烈的弯道或迎流顶冲段，防护强度较低，抗冲刷能力较差，需要和其他非生态型护岸联合运用。在实际应用的过程中，要分不同的河段，采用不同的措施进行治理，这样才能保证治理工作的合理性。

4.2生态治理模式

河道护岸的生态治理模式可以分为原生态型护岸、自然型护岸和工程生态型护岸这三种治理模式。

原生态型护岸就是利用植物根系稳固河岸，尽量保持自然堤岸特性。通过植物的根系进行稳固河岸，这种治理模式适用于坡度较缓、流速不快、流量较小、冲刷能力较弱的河道。

自然型护岸不但利用天然植物进行治理，还采用了一系列的生态材料进行护岸，但是要尽可能的不采用混凝土等硬质化材料。在河流治理中，坡岸上以雷诺护垫、三维植被网、联锁式护坡砖等为主，水下则采用格宾石笼、木桩或驳石等固脚护岸。

与原生态型护岸相比，自然型护岸的抗冲刷能力是比较强的，非常适用于坡岸陡坡或者是河流流速较大的河段，生态景观也是非常好的。为了能够更好地采用合适的治理方案，自然醒护岸的断面一般是采用梯形或者是梯形复式断面加以处理，这样一来就可以尽可能地降低矩形断面的使用，在实际的治理过程中，要尽可能地采用复式护坡的形式。针对该段河道坡降小、流速缓、流量少的特点，采用块石堆砌护岸、水陂拦蓄水源、沿线绿化等措施构建了自然型护岸，体现了和谐的水生态环境。工程生态型护岸就是将混凝土或者是钢筋混凝土加入到自然型的治理模式中，这种治理模式适用于防洪要求比较高的河段，具备非常强的抗冲击能力，可以有效降低河流冲刷所产生的破坏，能够避免水污染造成的危害。针对该段河道坡降大、流速急、流量大的特点，沿岸采用块石加混凝土的耐冲材料，修建水陂降低河道坡降，要尽可能地做好河道两岸的绿化工作，修建亲水平台，不但可以保证工程的安全，也可以体现生态环境的主要特点。

5河道水环境的生态理念应用

在进行中小河流防洪治理的过程中，一般是按照防洪设计的基本要求，进行河道护岸的固脚工作，这样才能保证洪水能够顺利通过河岸，以此来降低对河岸的破坏。但是，这样的治理往往忽略了河道含蓄水源的能力，弱化了水生物的栖息繁衍环境。所以在进行中小河流治理的过程中，要积极地引入水环境的生态修复，以此来提升河道的生态环境效果。要尽可能地利用河岸的滞洪以及含蓄水源等优势，要合理选择耐水耐淹的植物，这样才能祈祷非常好的保护水土的作用，可以在很大程度上降低对河岸的冲刷破坏能力，使得周边的生态环境得到保护。此外，还要注意水生植物需选择适合的种类和品种，并合理搭配，创造适宜的生物生长环境，可以适当进行水生动物的养殖工作，以此来避免有害物种对当地生态环境所造成的侵害，这对于促进水环境的循环能力有着非常重要的作用。

6结语

生态理念在中小河流治理工程中的应用有非常好的效果，相关人员应重视起来，这样才能保证河道治理工程的质量。

参考文献:

[1]赖建波. 生态水利理念在中小河流治理工程中的应用[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2017(23).

[2]王如春.中小河流治理现状、问题及对策建议——以长江流域为例[J].水利发展研究,2013,16(01):37-39+43

[3] 倪文德 . 中小河流治理项目审计调查发现的问题及对策研究[J]. 广东水利水电 ,2015,(07):68-70+74.

论文作者:凌国柱

论文发表刊物:《防护工程》2017年第30期

论文发表时间:2018/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9709c0089ce87b5073ec2a02.html