# 城镇燃气管理中物联网技术的应用探讨论文_董志伟 周凤柏

摘要：人们生活中使用燃气的便捷性与稳定性直接受到城市燃气供应安全和能力的影响，所以，城镇燃气管理中的首要任务就是确保管道燃气供应安全和供气能力。在城镇燃气管理系统中采用互联网技术可以进一步提高燃气供应的可靠性。基于此，本文以某城市的燃气示范系统为例，分析了项目的案例背景，探究了在城镇燃气管理中应用物联网技术的策略。

关键词：城镇；燃气管理；物联网技术

前言

城镇燃气管理是重要的民生管理内容，也是建设城市基础设施管理中的重要组成部分，不仅可以调整城市的能源结构，还可以改善城市大气环境质量。但是，具体建设城镇燃气项目的过程中，由于施工环境复杂，建设周期长，且工期紧，使得城镇燃气管理质量得不到有效保障，所以需要利用物联网技术来进行城镇燃气管理工作。

1.项目案例背景分析

某市燃气项目建设分为3个板块：①实施天然气管道防第三方外力破坏监测，在建设燃气管道项目阶段，天然气管道的建设长度为1.8km；②此燃气项目的建设所选择的地下密封空间一共有50个，实施管道破损泄露监测及地下密闭空间燃气泄露检测；③若户内燃气出现泄露，实时监测和报警，并且通过控制阀门来进行远程控制切断或是自动控制切断。在建设此燃气管道项目的时候，使用了物联网技术来搭建系统网络拓扑构建图[1]。

在中心系统数据完成汇总之后，再进行数据展示、现场监测、业务管理等。承载和传递数据主要是通过网络层来完成。在这个系统中，移动APN专用网络和VPN专用电信网络都存在网络层中，同时无线GPRS也可以得到支持。采集层中的现场数据采集，不仅可以借助486总线的方式，然后通过RTU来进行集中采集汇总，而且采集数据还可以通过采集前置机对串口的方式来进行。

2.在城镇燃气管理中应用物联网技术的策略

2.1设计软件系统

在燃气系统中应用物联网技术，就是将相关的信息输入到人际界面监测管理系统中，STM32处理器接受信息主要是通过GPRS通信模块来实现，开关时间值这时会在人机界面显示，燃气阀门当前的开关状态信息可以被STM32处理器检测到，然后用户终端管理系统所接收到的燃气阀门状态信息就是通过GPRS通信模块来传送的。当系统进入到初始化阶段之后，要马上建立接收传感器接点网络的入网请求，而数据的实时监控主要是利用STM32来进行，并以此来进行所监测到的数据是否高于相关阈值的判断，接着利用无线网络来传输所采集到的信息数据[2]。在实际的采集过程中，工作人员要严格监管城市燃气管道，并且要通过输出信号来全程控制燃气管道阀门。比如在管理燃气项目系统的时候，要是燃气出现泄露，那么传感器就能将此问题检测出来，接着发出报警信号，监控人员可以在第一时间知道之后做出相应的处理。

2.2硬件设计中的无线通信系统

具体操作硬件系统中通信模块GPRS无线通信的时候，主要就是将传感节点所采集得到数据都上传到互联网中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆蓝牙收发系统是传感节点中自带的，可以使GPRS无线通信模块间的双向通信功能得到实现。在上述燃气项目的设计中，就是应用的星型拓扑系统结构传感节点。星型拓扑系统结构在实际应用过程中，就算有故障问题出现在传感器的节点上，无线网络也不会受到影响，同时还可以避免出现传感器节点间出现干扰的问题[3]。

2.3实施阀门远程监控和视频监控

远传终端设备的布置需要根据燃气输配系统的节点场地来进行，并在远传终端设备中采集现场原始数据，比如温度表、压力表、计量表，在终端设备中将这些数据信息进行整理，然后在利用GPRS技术将这些数据信息传输到相应的监控服务器上，需要确保监督服务器与互联网相连接。然后，再将数据传到各级的调控中心等标有SCADA的系统服务器的监控站点上，此操作主要是通过互联网监控服务器来完成，这样在监控界面就可以呈现出相关的数据，工作人员在分析数据和监控的时候也能更加直观[4]。在进行现场监控视频及远程控制数据的时候，也可以利用上述相近的方式，将无线传输方式与物联网技术结合起来，接着在各级的站点间传输。

2.4装换无线远传抄表，提高燃气管理水平

城镇燃气公司在实际的管理工作中，周期频率的更换需要根据燃气表来进行，才可以使逐步在燃气用户端上更换并安装无线远传燃气表得到实现，并且还能在当地的小区内，通过无线路由器的方式来进行无线抄表网络的建立，合理利用GPRS集中器，将本地区燃气公司现有的数据中心与小区内的无线抄表网络连接起来，而查询服务和业务的办理，主要是通过各网络营业点与数据中心的连接来进行，周边银行系统也能与数据中心连接起来，这样一来，现代化的收费功能不仅可以得到有效完善，还能得到进一步的推动[5]。

针对燃气用户表所展开的监控管理，其全部运行动态可以随时随地的得到了解，而且相较于传统的IC表，监控管理燃气用户表，以前经常出现的长通表和偷气等问题就可以得到有效解决和约束。同时，还能支持远程预收费功能，提升了燃气缴费的便捷性，燃气营业厅工作人员的数据得到减少，燃气公司的运行成本也就随之降低，有利于提高燃气公司的经济效益。此外，用户表信息的自动抄收，分析统计实现智能化，使燃气管理水平和管理质量得到有效提高。

结束语

通过上文的分析探究，我们知道伴随社会经济的发展，城镇燃气用户会越来越多，传统模式的燃气管理已经不能满足现代化的城镇燃气供应服务需求。所以，在进行城镇燃气管理的时候利用物联网技术，可以提高管理质量和管理效率，还能推动燃气供应的智能化发展，而物联网技术在城镇燃气管理中，也能充分发挥出其优势，有利于促进城镇燃气行业的发展进步。

参考文献

[1]刘冰.城镇燃气管理中物联网技术的应用探讨[J].电子元器件与信息技术,2018(07):29-31.

[2]周乃卿.城镇燃气管理中物联网技术的应用[J].居舍,2019(13):178.

[3]周钊,祝燕.简析城镇燃气管理中物联网技术的应用[J].商情,2017(43):213.

[4]张放.物联网技术在物流仓库管理中的应用探讨[J].物流工程与管理,2019,41(03):98-99.

[5]王刚.物联网技术在城市管道燃气系统中的应用研究[J].《城市建筑》,2016(5):329-330.

论文作者:董志伟 周凤柏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9713a366be0d27fb1c8c5f47.html