# 电蓄热技术在宾馆行业的应用及经济性分析论文_高旭亮,史鑫,杨娜

（新兴河北工程技术有限公司 河北省邯郸 056107）

摘要：电蓄热技术就是将电网闲置的电能储存起来，在需要的时候将热量释放出来的技术。本文结合目前宾馆酒店行业的用水现状，以及我国北方地区大力推行的“煤改电”政策，选择利用低谷电蓄热的供暖方式，替代目前行业内大多数采用的燃煤、燃油和直电加热锅炉。既可以消减电力行业的共需矛盾，缓解用电峰谷差值，又可以提高宾馆酒店行业的经济效益，同时系统零排放，极大改善空气量。

关键词：电蓄热；谷电；宾馆；经济性；零排放

一、前言

宾馆酒店每天的生活用热水是其最基本的硬件配置，因此锅炉成为了并不可或缺的设备。在过去的酒店里煤是最主要的燃料，随着环保要求的升级，以及酒店业品质的提升，燃油锅炉逐渐兴起。近年来，我国北方地区冬季雾霾情况严重，燃煤是其产生的重要因素；国家大力推行“煤改电”政策，推行电蓄热技术，有利于节约能源，改善空气质量，同时可以起到“削峰填谷”的左右。

二、电蓄热技术简介

蓄热式电锅炉采暖系统是以电锅炉为热源，利用供电电费峰谷差值，在供电谷值时段，以液体或固体为热媒进行加热，并将其储存在蓄热介质中。在供电高峰时段关闭或开启部分电锅炉，由储存在蓄热介质中的热经系统循环泵向采暖系统供热。电蓄热技术的主要优点是：①可以利用峰谷电价差，节省运行费用；②单位时间内用电量减少，从而可使供配电设施相应减小；③避免制热设备经常处于部分负荷状态运行而导致使用效率降低；④有利平衡用电负荷的峰谷差，缓解供电矛盾；⑤自动化水平高、运行安全可靠，可以更加灵活地调节和平衡供热方式，无需专人值守，节省人工费；⑥不产生污染、噪音，属于所在地区的“0 ”排放，环保意义大。

电蓄热技术的主要缺点是：

①电制热设备运行时间增长，缩短了使用寿命；

②系统初投资较高；

三、电蓄热技术在宾馆的应用

项目为一个座专家公寓配备供热水系统，有320间客房，每间客房1人，24小时供热水。根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中，24小时供应热水的酒店等建筑的集中热水供应系统的计算原理，只要设计的热水系统满足高峰时段耗热量，就能满足其他时段的热水供应。本项目中选用一台200kw的蓄热式电锅炉为宾馆提供热水。

根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中规定的客房热水用水定额标准：

1.设计参数

冷水温度：t1=15℃；（北京地下水）

设计加热水箱水温tr =55℃，每天加热水量G=30t；

最大小时耗水量80L；：

小时最高用水量 9000kg；

加热电源：380V，谷电8小时（23点-7点）

2.设计小时耗热量Qh

综上述计算，低谷电蓄热锅炉虽然一次投资较大，但是运费费用低，一年可以节省电费约25万元，在本项目中的投资在一年就可以收回设备的初期投资。

系统控制采用我公司自主设计的程序，可精确控制热量的输入与输出，提高能源效率。

五、结论

本文结合“煤改电”政策与宾馆用水特点，以及安装电蓄热锅炉后的经济性分析得出：

1.电蓄热锅炉供热水系统在宾馆、酒店完全可以替代旧的燃煤锅炉，电力公司的分时电价使得锅炉运行费用低，初投资回收期短；

2.电蓄热锅炉用电可以使夜间“低谷电”或者“弃风电”，而且在使用过程无任何污染物排放，真正零排放。可起到“削峰填谷”和消纳弃风电的作用，对国家电网用电均衡、发挥发电设备的的潜力意义重大。而且是哟中清洁绿色的产品。

参考文献：

[1] 黄木新，田丽华. 某住宅小区电蓄热采暖技术的应用 [J] .中国住宅设施，2004(01) : 27-27.

[2] GB50015-2003,建筑给排水设计规范 [S]

高旭亮（1987.5.1），男，学历：河北工业大学动力工程硕士，单位：新兴河北工程技术有限公司，研究方向：冶金工业及设备

论文作者:高旭亮,史鑫,杨娜

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/971546391afa9c1767832920.html