# 浅谈暖通空调与暖通空调设计中存在的问题论文_李鹏波

青岛青特华安置业有限公司 山东省青岛市 266000

摘要：在现阶段的建筑工程中，暖通空调是非常重要的一项内容。在人们的日常生活中，暖通空调系统发挥着重要的作用。然而，因为暖通空调设计中存在诸多问题，导致人们的日常生活受到严重的影响，所以必须对其中的问题进行高度重视，同时制定有效的对策对其进行处理。基于此，本文主要对暖通空调进行了简要概述，然后分析了暖通空调设计中存在的问题及其解决对策。

关键词：暖通空调；设计；问题；对策

引言

随着人们生活质量水平的提高，暖通空调已经被广泛应用到各个建筑中，在便利和改善人们生活的同时也形成了较为严重的环境问题，目前我国越来越提倡绿色发展，深化环保理念，为了实现可持续发展目标，相关部门及设计人员需要对暖通空调的系统、结构、特点等方面进行综合分析和研究，通过相关节能技术和节能措施进一步提高暖通空调的运行效率，降低暖通空调在使用过程中的能源消耗，确保在服务人民的同时有效保护环境。

1暖通空调设计中常见的问题

1.1设计内容不完整

在《设计深度规定》中对暖通空调设计有着明确的规定，明确了室内设计的不同参数，对于热源、冷源有着不同情况的说明和界定，但是有些工程在设计时却没有对应的说明内容。

1.2供暖入口设置问题

根据目前房屋建筑的供暖设计情况可以看出，在设计部分建筑供暖入口时，不但要多注意建筑室内外的管线连接问题，还要对供暖入口的可靠性、经济性、合理性等进行考虑。假设在设计期间，只考虑暖通空调的便捷性，而不重视外部管网的设计，则会在建筑工程中，设计与实际情况直接不符的现象也会导致供暖入口过大。一旦数量超标，将对建筑整体供热质量产生负面影响，甚至浪费不必要的资源。因此，有必要引起设计者的高度重视入口的设置。

1.3冷冻水系统设计不合理

《设计深度规定》中详细规定与明确了暖通空调系统图像与设计平面，然而，很多工程在执行的过程中没有按照设计进行，如一些供暖的平面设计图，有些没有明确立管和编号等，有些则是没有标注清楚各种设备的位置和尺寸大小等。

1.4供暖管道热膨胀

在设计管道的阶段，当各种热介质在管道中流动时，一旦加热，管道就会膨胀。在一定长度范围内增加补偿装置，会忽略管道方向变化和精细计算带来的自然补偿。通常在设计阶段，考虑到供热管道将达到一定距离，并增加补偿装置。但在施工期间，很多施工单位都会按照图纸施工。一些施工单位甚至为了节约成本而忽视安装补偿装置，会导致热能一定的损失。

2暖通设计的改进措施

2.1合理选择热源

对于提高建筑暖通空调的节能效果，做到节省能源，保护环境，就需要相关人员能够合理选择热源，从根本上降低能源消耗量。对于目前的建筑暖通空调来说，大多数选取地源热泵作为暖通空调的热源，不仅符合我国的发展需求和实际情况，还能获得较大的经济效益，较好的节能效果。而对于地源热泵来说，其自身不仅清洁度高，污染性小，而且还作为近乎无限的可再生能源，对保护环境和促进城市发展都起到非常有效的作用。据调查显示地源热泵的污染物排放量少、所应用的空调系统维护费用低，且具有较长的使用寿命。但是不是所有地区的建筑暖通空调都适用于地源热泵作为热源，所以相关人员还需要根据建筑、地区等方面的实际情况进行合理选择热源，确保建筑暖通空调实现最好的节能效果。

2.2设计的经济性

暖通设计时，各环节的设计都要进行比较，在保证使用的前提下，确保设计方案最经济、最优化。各环节进行比较的内容有：设计的要求、设备的情况等，以及使用的舒适度，以此来选择最佳的设计方案，从而保障设计方案的及经济性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3重视暖通空调系统的优化

各类工种设计过程是并进交错模式，因此，在建筑方案设计中，各个利益方如建筑结构设计人员、业主等都需要明确将总体设计方案把握，住户需求充分了解，将最佳方案在第一时间反馈给住户，确保多种工作之间的信息共享，通过各方交流，获得最佳设计方案。通过计算机能量模拟，相关暖通空调设计人员可以给出建筑围护结构的最佳设计方案，以便为设计人员及业主提供参考依据。另外，根据最后的具体情况、建筑物内外部分区和房间功能的配置问题，向建筑设计人员提出需要预留的空间如备用房间、管道等。在计算维修费用后，概算员向业主提出了合理的施工设计方案。

2.4有效使用可再生能源及清洁能源

为实现绿色环保理念，坚持可持续发展目标，建筑暖通空调在设计过程中需要有效使用可再生能源及清洁能源。对于传统的建筑暖通空调来说，其自身更重视于最终的使用效果，忽略了节能的重要意义，所以相关人员需要对传统的建筑暖通空调进行优化设计，根据我国人均生活质量水平和需求、城市环境问题等方面综合考虑，对可再生能源及清洁能源进行合理划分，对不同环境建筑下的暖通空调选择合适的能源进行循环利用，以达到节能目标。

2.5防烟楼梯送风口风量

《高规》对高层建筑的防烟楼梯间的前室中通过对大气压进行加压送风做出了具体的规定，对于不同情况给予了不同的风量值，过门风速不低于0.7m/s。此项文件中规定了门的开启数量，以20层作为一个参考的标准，低于20层则需要保持在2之下，而高于20层则需要保证在3以上。因此《高规》中还明确地指出，防烟楼梯的设置应该保证楼梯间的前室需设置加压送风口，保证加压送风口能在每层设置1个。

2.6注意优化暖通空调的蓄冷系统

空调此种系统优化目的是为了避免用电高峰期，减少运行事故的发生，进而采用夜间富余的电力制冰和低温水蓄冷。分析了储能介质和储能罐的保温性能等影响蓄冷系统运行效果的重要因素。此外，低温送风系统结合蓄冷技术，可以解决低温条件下冷源机组效率低的问题。

2.7注重其调节性以及操作性

在高层建筑暖通空调的设计阶段，相关设计人员应尽可能让系统的可操作性能和可调节性能得到提升，把暖通空调系统的实际作用发挥出来，提高暖通空调的价值，根据气候及环境的变化调节自身负荷，实现节能目标。

2.8减少能量输送消耗

目前我国主要采用一种热源多方向输出的供应方式，这种方式在能源输送过程中不仅会降低暖通空调系统的使用性能，还会引发多种安全问题，并不满足节能要求。所以相关人员在对建筑暖通空调设计时，不仅要遵循相关原则，还需要通过相关技术手段减少输送过程中的能量消耗，主要可从管道材料、建筑结构、环境问题等方面入手。

结语

综上所述，目前，在许多高层建筑工程的暖通空调设计中，对全面掌握和了解注意事项和设计要点。重视设计中存在的问题，施工队还将根据实际情况，研究出现问题的具体原因，制定合理、适当的解决方案，减少采暖、通风、空调设计中的不利因素。为了进一步提高暖通空调的设计效率和质量，一些建设项目还将采用其他先进的技术手段和设计方案，创新和完善原有的设计理念和方法，为建筑通风质量打好基础，提高工程总体通风效果。

参考文献

[1]王宝敬.新形势下高层建筑暖通设计的创新策略运用[J].居舍，2019（26）：98.

[2]郝春义，朱凯宏.高层建筑暖通设计中的问题及改进措施分析[J].居舍，2018（34）：11.

[3]王志群，顾维冬，张海顺.暖通空调系统安装施工管理技术探讨[J].建材与装饰，2018（46）：167-168.

[4]王承东，王潇潇.高层建筑暖通空调设计要点探讨[J].绿色环保建材，2018（1）：72.

[5]许广胜.高层建筑暖通空调设计要点探讨[J].科技创新导报，2018，15（21）：155，157.

论文作者:李鹏波

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/97979ad030aee6d5237b27e9.html