# 浅析严寒地区雷诺护垫冬季施工质量控制要点论文_张兴亮

中国水利水电第十三工程有限公司 天津市 300384

摘要：黑龙江地处祖国东北边陲，冬季气温低，由于堤防受冻胀水蚀影响较大，国土防护成为一项重要研究课题。雷诺护坡因整体质量好、表面平整、操作简单、成本低、经受住江水的冲刷和冰凌的撞击，保护江岸不被淘刷的显著特点，特别是在严寒地区的堤防护坡中得到了广泛应用。本文通过工程实例，具体的分析了雷诺护垫在严寒冷地区堤防护坡工程施工中的质量控制要点。

关键词：雷诺护垫；堤防工程；严寒地区；质量要点

1 引言

2015年黑龙江三江治理工程包括黑龙江、松花江、嫩江和胖头泡蓄滞洪区，堤防工程总长度为2904公里，总投资226.23亿元是国家作为加快建设的战略性、全局性重大水利工程，也是黑龙江省水利建设的一号工程，同年5至9月份相继开工，其中黑龙江干流800公里沿线堤防迎水面多数采用雷诺护垫防护形式。

2 工程概况

中国水利水电第十三工程局承建的为黑龙江干流堤防工程第十五标段位于黑龙江省嘉荫县境内,包括堤防4段，全长45KM。嘉荫县位于伊春境内、北与俄罗斯隔江相望。嘉荫距哈尔滨市540公里。嘉荫冬季漫长、干燥、严寒；每年10月份气温进入零下，历史最低气温48.8度。由于雷诺施工受天气影响较小，工程施工周期短，体量大，冬季雷诺护垫施工成为常态。

3 雷诺护垫介绍

雷诺护垫是一种生态格网箱结构，厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件，其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海岸等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性比较强等优点。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。雷诺护垫完工后，表面回填20cm腐殖土，表面植绿可增添景观、绿化效果。

4 雷诺护垫冬施各工序质量控制关键点

关键点：土工布、砂垫层、石料、雷诺等各项指标要符合设计要求。其中严寒地区冬季施工最为关键因素是：必须在上冻前完成土方削坡碾压工作，否则经过一个冻融期，雷诺平整度将不满足验收要求。

4.1土工布运输及铺设

4.1.1土工布规格为400g/m2，其材料性能满足设计文件的有关规定。土工布卷堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。

4.1.2若采用折叠装箱运输土工合成材料，不使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。土工合成材料储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量一次转运至铺设作业面内，尽量减少装卸次数。

4.1.3为防止大风吹损，在铺设期间采取砂袋或软性重物将土工布压住。当天铺设的土工布在当天拼接完成。铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工布上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工布损坏的施工作业。

4.2 砂砾石垫层铺设

4.2.1垫层料利用天然或经加工的砂砾石料要求无片状、无尖角、针状颗粒，坚固抗冻，含泥量小于5%。砂砾石垫层粒径范围1.25mm～30mm，不均匀系数5～8，曲率系数1～3。垫层料压实后具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。

4.2.2负温条件施工时，砂砾石垫层呈松散状态，不得含有冻块，下雪天停止铺筑，并妥善遮盖。雪后复工时，仔细清除积雪和其他杂物。

4.3 雷诺规格

4.3.1雷诺护垫网面抗拉强度不小于30kN/m。网面钢丝直径分两种，盖板2.7mm，边板、端板、隔板及底板2.2mm；边端直径3.4mm；绑扎直径2.2mm；钢丝直径公差±0.06mm。钢丝最小抗拉强度需在350N/mm2～500N/mm2，经过拉伸加工的成品钢丝最小断裂延伸率为8%，实验要求样品长度不短于25cm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.3.2雷诺护垫钢丝镀层为高尔凡（GALFAN，5%铝-锌合金+稀土元素）。与常用的热镀锌处理方式相比，高尔凡合金镀层可提高耐久年限3～4倍。运输过程中如果不加以注意保护就容易划伤表面的保护层，使之容易生锈腐蚀。卸车时应避免蛮力拖拽，把雷诺网箱包之间的勾连理顺清楚后在卸到指定场地，较大的网箱应两人共同抬起，摆放到指定位置，避免因一人拖拽划伤雷诺网箱的表面镀层。

4.4 箱体拼装

4.4.1从捆扎包中把折叠的单位取出并放置在坚固和平整的地而上，然后展开并压平成原形状。特别注意：双隔板的展开过程绝对不能两端用力拉扯，否则、将会造成展开后的长度大于图纸尺寸，封盖时盖板与底座长度方向无法完全封闭绞合。

4.4.2雷诺护垫在组装后，侧面，尾部和间隔都竖立，并确保所有的折痕都在正确的位置，最后用绞合钢丝把雷诺护垫的边连接。

4.5箱体摆放和连接

4.5.1摆放时雷诺护垫用于坡面防护时隔板要平行于水流方向，用于护底，护坦时隔板垂直于水流方向。

4.5.2在施工过程中因气温较低坡面较陡或较为光滑时容易引起护垫下滑的情况，坡顶加木桩或钢管固定。用点扎的方式将相邻护垫单元进行联接，以防止相邻单元间留有缝隙给后面的装填、封闭盖板造成不必要的麻烦。

4.5.3雷诺护垫用于转弯地段时，可以通过裁剪或套接雷诺护垫单元的方法进行处理。护垫两端的格子的长度不一致，摆放时注意方向统一，以保证安装完以后相对应的隔板、边板在同一直线上。

4.8石料填充

4.8.1石料要求

雷诺护垫充填石料采用新鲜或弱微风化岩石，饱和抗压强度＞30Mpa，软化系数＞0.8，冻融损失率＜1%。石料粒径7cm～15cm，d50=12cm，在不放置雷诺护垫表面的前提下，超逊径不超过5%。

4.8.2石料填充

a.石料填充必须从坡脚往坡顶方向进行装填；同时相临隔板、边板两侧的石料也同时进行装填。严禁一次性填满单格网箱。

b.箱体四周外露面采用大面块石摆放，不允许有小块石从网箱漏出，箱体四周石料填筑必须采用人工摆放，防止雷诺隔断变形，不便于封盖绑扎。箱休内所填石块大块挚底，并且大面向下，石块相互压紧，其空隙用碎石（卵石）填充密实，石块摆放均匀、平整不松动。

c.冬季施工考虑到石头的沉降，装填时保证3-4cm的超高，而且雷诺护垫内顶部装填的石头需用人工摆放，尽量减少孔隙率，并确保表面平整。在填充石料时尽量注意不要损坏石笼上的镀层，若遇上小雪天气，需待雪停后，人工清扫已摆放好的雷诺网格，可继续填充石料。

4.9封盖

4.9.1在对雷诺护垫进行封盖施工之前，需对装填时造成弯曲的隔板进行校正，对已装填的石头进行平整。最终确保所有横向、纵向边缘在同一直线上、坡面平整、不存在凹陷、凸起现象。

4.9.2封闭盖子之前，检查石料是否饱满、密实 ，上表面是否平整；对雷诺护垫外轮廓进行检查，对一些弯曲变形、隔板上边缘下埋、表面不平整等不符合施工要求的地方进行校正，可用自制钢勾进行处理。

4.9.3用一定长度的绞合钢丝将盖板与边板、端板、隔板的上边缘联接在一起。绞合严格按照间隔10～15cm单圈－双圈－单圈进行绞合，每绞合1m长的边缘采用1.35m～1.5m长的绞合钢丝；相邻护垫的端板或边板上边缘钢丝必须与盖板边缘紧密地绞合在一起。

5 结论

实践证明，雷诺护垫护坡在严寒地区冬期施工受天气影响较小，既适用于机械化操作，又可大面积人工开展，在技术上是可行的。雷诺护垫同条件与干砌石护坡和预制砼板护坡相比工期短，且节省了大量的人力、资金，还具有绿化效果，有效的防止了江岸不被水流、波浪侵蚀，保证了国家土地资源不再流失。雷诺护垫护坡是一种比较经济、适用、环保的护坡形式，此工艺值得在水利工程中大力推广应用。

论文作者:张兴亮

论文发表刊物:《基层建设》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/97a2e83a17cd54198d8d20e0.html