# 打印异常分析及维修心得论文_薛明

（中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 陕西西安 710054）

摘要：随着医学技术的迅速发展，数字化医院已成为一种必然趋势，配有电脑等设备的部门基本也都配有打印机。然而打印机作为基本的外部设备，使用频率极高，相应的故障率也就会非常高，所以打印机的日常维护、维修也变得非常必要和重要。本文以打印机常见的几种故障问题为基础对打印异常和打印机维修进行分析。

关键词：打印；异常；维修

随着社会经济的迅猛发展，我国企事业单位的办公设施也在逐渐增加，越来越多的单位开始引进电子计算机设备，为了方便员工办公、提高员工的工作效率，各个单位也在此基础上装配打印机设备。然而，由于使用次数太过频繁，打印机作为一种常见的外部运用设备出现了一系列的故障。因此，关于打印机的日常护理及维修变得尤为重要。

一、打印机的分类和特点

针式打印机（又称串行击打式打印机）、喷墨打印机和激光打印机，它们的特点如下：

1、针式打印机。针式打印机的特点是结构相对简单，耗材费用低，，具有高速跳行能力和多份复制的功能；它的性价比高，对打印纸张没有特殊要求。其缺点是打印质量较差、噪音大、打印速度较慢。针式打印机的最大长处是可以打印票据，它具有很好的精确定位能力和复制能力，可以在很厚的打印介质上进行打印，同时具有多种送纸方式，主要用于票据等压感复写纸的打印，常见的用途为发票、快递单、三联单等，适用各类报表，存折、各种票据及卡片的打印。这些特殊功能是喷墨打印机和激光打印机所没有的。

2、喷墨打印机。喷墨打印机可在普通纸上打印单色或彩色文字或者图像，它的打印速度和打印质量介于激光打印机和针式打印机之间，特点是输出幅面较大，整机造价较低，现在一些低档喷墨打印机的整机价格已低于针式打印机。缺点是不能拷贝复制，只能打印一份，喷墨打印机的机械结构比较简单，体积轻巧、功耗小、噪声低。耗材费用较高、无多层复写能力是喷墨机最大的缺点。

3、激光打印机。激光打印机相对于以上两种打印机，它的优点是打印质量好，打印速度也比较快，同时具有噪音低，分辩率高，打印的文字及图像不褪色等特点，特别是彩色激光打印机是彩色打印机中最高档的产品之一。但激光打印机的缺点是不具有复印拷贝能力，整机造价较高，其耗材费用也较高。激光打印机在近几年发展很快，己是最主要的三类打印机之一，它在办公、印刷照排、网络打印等领域得以广泛应用。

二、打印机故障案例

1、故障现象。单位人事部办公室一台爱普生LQ-1600kⅢ+针式打印机，在使用过程中针头位置准确，滑动两侧方向顺畅，打印出来的证件全是乱码。

2、故障分析与故障维修。（1）通过检查打印机的自身状况得知，打印机本身运行状况良好，排除了自身的原因。（2）按照以往经验，打印机中驱动程序的文件如果发生损坏或者丢失时会造成打印乱码的出现，故尝试重新组装打印机驱动程序后重启计算机，但依然存在打印乱码的故障。（3）把打印机安装到同样配置的另一台计算机上时打印机工作正常，同时，把另外一台能够正常运行的打印机连接到计算机上时再次出现了打印乱码现象。（4）依照前面所做的工作，推测是操作系统出现故障，故先备份好重要文件，用Gh0st重新启动操作系统，但故障依然存在。（5）怀疑是由于主板上打印接口的芯片遭到破坏或打印线缆使用时间过长而导致的数据丢失，于是更换新的打印线缆，打印乱码的现象不再出现，打印机正常运行。

3、打印机故障案例二。1）故障现象。单位办公室一台HP1020打印机在使用时，计算机运行速度明显缓慢，打印机没有反应。2）故障分析与故障维修。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（1）退出打印机运行程序，计算机运行正常，再次运行打印机，计算机运行迟钝。通过对打印机进行自检检测，能够正常打印出自检的页面，排除打印机自身的问题。（2）推测计算机感染上了木马，于是启动任务管理器，发现spoolsv．Exe进程和内存占用存在明显的异常现象，原因是该计算随装有360查毒软件，却很久没有升级。于是，将计算机硬盘安装到另一台计算机，用360杀毒软件扫描后清理木马。重新启动电脑，在安全模式下删除部分spooky文件夹，执行regedit，通过查找找到并删除全部spoolsv文件。接下来打开控制面板，点击管理工具服务，禁用print sp00ler服务，并从正常运行的系统上导入一份带有spoolsv分支的注册表，重启print spO0ler服务。重新运行打印机，能够正常的打出文件。打印机在使用过程中会出现各种各样的故障，从总体上来划分，主要是软件和硬件两个方面。在解决打印机故障时，合理运用常见的维修知识并遵循必要的原则是非常重要的。下文将依照先软后硬的原则阐述打印异常时的维修体会。

4、软件方面出现问题时的解决方法.1）打印机驱动程序安装不合理或遭到破坏时可能造成打印异常，这时我们需要在官方网站上获取最新发布的打印机驱动程序，并重新安装，安装完成后通过进行打印机自检判断打印机能否正常使用。2）应用软件的冲突可能造成打印异常，为了节约支出，很多企业会使用非正版软件，特别是财务软件，这些软件的应用常常会影响驱动的正常性能，造成打印出现故障。一些正版软件因为在打印口上安装加密设备的原因，也会造成打印机出现异常现象。3）网络木马会造成打印异常。当未安装杀毒软件或长久不更新杀毒软件时，一些木马会进入到计算机中，致使打印机出现故障。这时应把硬盘安装到其他计算机上或在安全模式下扫描并清除木马。4）系统文件遭到破坏或丢失时会致使打印异常，当出现这类状况时，有三种解决方案。第一种是在操作系统的安装盘中获取文件或使用系统本身自带的工具来恢复原有的系统文件；第二种是在同样配置并能够正常使用的计算机上复制操作系统文件；第三种是用正版系统光盘重新安装系统。

5、硬件方面出现问题时的解决方法。1）打印机线缆使用过久会老化造成打印乱码现象或打印机无法使用，由于打印线缆使用时间过久，线缆内部的连接芯线会发生老化的现象，打印电缆接口电路、芯片或虚焊出现问题，也会导致在传输数据过程中发生数据丢失的状况。因此，打印机电缆不能在带电时插入和拔出，这样会造成管脚短路，导致电缆的接口芯片被电流烧毁。同时，应经常检测线缆的使用状况（一是使用代替法进行测试，二是在MS—DOS下，执行“dir>pm”命令进行检测线缆的使用情况。2）打印机本身硬件出现故障。当打印机使用出现打印异常现象时，应首先按照打印机的自检方法来分析打印机本身的硬件情况，判断打印机自身硬件是否存在问题。如果检测出硬件问题，应及时找专业打印机维修人员上门维修。3）打印机主板打印口受到破坏而造成打印异常，造成这种状况的几率很少，只有在雷雨天时打印机电压迅速升高或受到雷击时，主板芯片被烧毁导致打印异常，这种情况需要通过更换打印机主板或送去维修的方法来解决。因此，在雷雨天应首先将主板电源接地并彻底切断主板电源，防患于未然。

通过常见的打印机异常状况，我们能够更好的了解打印机故障情况、分析导致打印异常的原因，当故障发生时，快速有效的解决问题。同时我们还了解到，在打印机的使用工程中，注意打印机的保养和定时维修很关键。因此，正确的遵循上述必要性原则、灵活运用打印机维修方面的知识，不仅能够有效避免打印机异常情况的发生，而且有利于我们在故障发生时决速地判断和分析原因，减少由此造成的不必要损失，保障企事业单位正常的工作秩序。

参考文献：

［1］邓启文，陈强，郭继周．浅谈打印异常分析及维修的影响［J］． 国防科技，2014，（4）．

［2］郭朝邦，胡丽荣，胡晓东． 3D 打印技术及其军事应用发展动态［J］． 战术导弹技术，2015（6）．

［3］张学军，唐思熠，肇恒跃，等． 3D 打印技术研究现状和关键技术［J］． 材料工程，2016，（2）．

［4］巩水利，锁红波，李怀学． 金属打印技术制造技术在航空领域的发展与应用［J］． 航空制造技术，2016，（13），．

论文作者:薛明

论文发表刊物:《电力设备》2017年第23期

论文发表时间:2017/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/97d7681b63ad4b5e1b6fd60c.html