# 关于电力通信网络故障问题及对策的探讨论文_吴飞

韶关市理工商业网络通信有限公司 512026

摘要：电力通信网络系统结构复杂，通信方式多样，其故障的问题原因更是多变，故障处理难度也相对较大。一旦电力通信网络发生任何故障，其势必会给整个电力通信系统造成巨大的额损坏，也给电力企业带来巨大的经济损失，所以，做好电力通信网络故障处理工作已成为陷进电力企业所面临的重大问题。本文主要对现阶段电力通信网络中存在的故障进行判断，针对故障提出有效的改进措施，运用各种先进的通信技术，促进电力通信网络高效、稳定的运行。

关键词：电力通信；网络；故障；对策

随着电网业务的不断发展，其对电力通信网络的要求也逐渐提高。电力系统要想正常运行，离不开电力通信网络的保证。然而，电力通信网络出现的问题却会严重影响到电力系统和电网业务的发展。综合考虑电力通信网络所出现的各种问题的原因，主要是，光纤网架结构有问题，不完善，运行的过程中不稳定，不便管理等。另外，通信网络的结构也不再简单。当前的一些简单的对于通信网络所出现的问题所进行的故障预防和处理措施已经不能应对越来越复杂的通信网络故障，解决这些问题，提高电力通信网络的安全可靠性势在必行。

1、电力通信网络的现状

电力通信网络不断地发展进步，已经成为电力系统不可或缺的重要组成部分。大量的业务需要通信环节来实现信息交换，远程控制和无线通信已经成为现代电力网的新需要，这使得电力网对电力通信网络的实际需求与依赖越来越强。当前，以各大电力网络和电力集团为代表的电力通信网络正在日益完善，区域和基层电力通信网络正在逐步建立，电力通信网络的稳定性和可靠性成为电力行业安全运行的基础，提高电力通信网络功能，完善电力通信网络成为电力工作的一个核心任务。但是，由于电力通信网络设计水平比较低，设计强度和深度都不高，在如何提升电力通信网络质量水平方面研究得比较少；还没能建立健全、完善以及安全可靠性较高的电力通信网络管理体制；缺少对电力通信网络质量水平进行系统检测的方法和手段；对电力通信网运行的安全和高效评估检测以及改进创新方法都没有较好的措施。

2、电力通信网络故障问题的判断

2.1通信故障处理方式

在电力系统的实际运行过程中，在通信网络出现故障的第一时间，维护人员必须马上判断出故障情况，从而及时采取修复措施。通信故障处理过程基本如下：①将故障点依次定位到站点、设备、单板；②分析管理中心的告警数据，同时分析测试仪器仪表和设备的告警指示灯，结合分析结果进行故障定位；③故障排除。

2.2通信故障处理原则

电力通信故障处理原则主要包括首问责任制原则、汇报与指挥同步原则、先抢通后修复原则、业务优先原则、正确定位故障原则等。

2.3通信故障定位原则

通信故障定位原则为：先外部，后传输；先单站，后单板；先线路，后支路；先高级，后低级。“先外部，后传输”在定位故障时，先排除外部可能因素，比如光纤断、用户设备故障、动力环境等因素，然后进行传输系统原因查找；“先单站，后单板”查找设备故障原因时先定位到站点再定位到板件，找到引起故障的通信站点后，再对该站点设备板卡进行下一步定位；“先线路，后支路；先高级，后低级” 这两条之所以按这样的顺序安排是因为线路板卡故障常引起支路板卡告警，而高级别的告警也会引起一些低级别的告警，因此，应先处理高级告警。

3、电力通信网络存在的故障问题分析

3.1 电力通信网络结构管理过于复杂

通常状况下，电力通信网络的结构管理主要包括三个级别，即一级通信网络管理、二级通信网络管理以及三级通信网络管理，但是无论采用哪种级别结构管理，其电力线路规划设计以及结构都非常繁琐复杂，导致电力通信网络存在许多故障问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 电力通信网络的传输质量普遍不高

大多情况下电力通信传输质量都比较差，主要原因有以下几点：①缆运行出现异常，尾纤接头和阀轮盘连接不可靠，增加了光纤传输的能源消耗；②网线屏蔽层不完整，抗共模干扰能力较弱；③单股铜线作为电力通信网络的网线，其质量不保证，容易出现断裂现象；④网线的线径过于细小，无法延长网络传输距离，且难以承受过多的挂接设备；⑤各个区域的电力需求不相同，SDH 节点比较繁杂，在原有 SDH 环网上节点数量较多的情况下，会导致抵抗多种失效事件的能力逐渐减弱，从而无法保证向电力通信网络传输的质量。

3.3 电力通信网络的稳定性相对较差

目前，电力通信网络的发展进程非常快，但是电力通信网络结构的资源共享能力相对较弱，导致电力通信网络结构的整体稳定性能相对较低。该种状况下，一旦电力通信网络的任何一个站点出现故障，尤其是电力网络通信中心出现问题，将会影响整个电力通信网络的正常运行，甚至会导致电力通信网络处于瘫痪状态。

4、提高电力通信网络运行可靠性措施

4.1 建立电力通信网络的科学管理体系

按照不同区域或地区的具体通信网规划与要求，提出适合当地发展建设及运用的通信网络设计可靠性标准、规范，确保通信网络的可靠性措施实施，并组织、监督、评估通信网建设的可靠性实施效果；制定规范、严格的电力通信网络维护管理体制和规程；制定恰当的电力通信网络维护、管理的任务、要求和措施；提出通信网络系统及具体通信设备的可靠性设计水平与技术指标要求；在通信网可靠性指标下进行通信网规划设计，在有限的系统建设投入的前提下，对建设的通信网进行试验和鉴定。

4.2 应用电力通信网络故障导航系统

完整的电力通信网络故障导航系统技术服务包括全方位的技术导航、技术咨询、操作流程、故障分析处理等。在研制和应用电力通信网络导航系统的过程中，由于存在大量通信设备，涉及到不同类型的技术数据，使电力系统高端通信设备的技术服务装置更加智能化、标准化。在电力通信网络故障导航系统的引导下，通信工作人员可及时掌握故障电路点。在工作程序、操作步骤等环节中落实技术导航服务，并配合工作人员的操作，快速实施抢修工作，确保良好的抢修质量，最大程度地减轻工作人员的负担。同时，可通过人机对话的方式展开语音咨询、技术导航服务，为通信人员处理设备维护技术问题提供充分的

科学指导。实时监控设备的运行状态，提高电力系统水平，切实改善通信人员的工作效率。

4.3 对电力通信网络的设计进行改善

虽然随着科学技术的发展，电力通信网络也在不断的发展变化，以前的电力通信网络的设计并不能一直不变的使用下去，因为这样适应不了对通信网络的新的要求，因此应该不断的创新，不断地改善电力通信网络，使其能够更好的为，电力通信网络的运行提供方法，从而提高电力通信网络的运输效果和能力，满足时代发展的需要和人们的要求。

4.4 加快电力通信网络的建设

目前部分山区仍靠电力载波机来传输数据，载波机传输受电力线路的影响，稳定性低。电力通信网络的SDH 网络优化被广泛应用于电力系统的各类信息中，逐渐成为行政调度电话、继电保护、远动信号、信息等各类电力生产信息的主要传输网络。

5、结语

电力通信网络在运行的过程中会受到各种因素的影响，导致其存在许多故障问题，影响了电力通信网络运行的安全性、稳定性以及可靠性。因此，各级电力部门与单位应该对电力通信网络中的故障问题进行全面的分析和辨识，并针对存在的故障问题，采取针对性的应对措施进行处理，以此保证电力通信网络能够更加高效、稳定的运行。

参考文献：

[1] 赵佑华.试论电力通信网络故障问题判断及措施［J］.中国新通信，2013，21（15）：18-19.

[2] 王湛，付璇.电力通信网络故障问题分析及对策[ J ].信息通信，2012，06：222.

[3] 朱培发.电力通信网络故障问题的判断和措施分析[J].科技与创新，2014，07：148-149.

论文作者:吴飞

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/97fb016a336bd8d01fe3f266.html