# 变电站电气调试过程中的常见故障及处理措施论文_刘俊高

（十一冶建设集团有限责任公司 545000）

摘要：由于我国社会经济的高速发展，电力领域也随之得到了很多的发展机遇。其对于我们而言十分重要，不过由于其发展得过快，促进变电站持续进步的过程中，也为电力系统留下了不少问题隐患。在安装和调试变电站电气时，在这过程中出现的故障也阻碍了变电站的正常运行。为此，本文分析了变电站电气安装调试中发现的常见故障，并提出了对应的解决措施。

关键词：变电站；电气调试；常见故障；处理措施

1、前言

由于社会经济的发展，我国科学技术也有巨大的进步，为切实符合社会的电力需求，电力领域应积极引进新技术与新设备。电力系统如果要正常运行，和所有的子系统都有紧密的关联，变电站就是其中十分关键的一个环节。所以，电力公司需要准备好关于变电站电气安装调试的所有环节，特别是二次回路很容易出现问题，为确保变电站充分发挥出其对于电力系统的作用，技术人员应全面分析变电站电气安装调试时发现的故障，并通过合理的措施解决这些问题，从而有利于电力系统的稳定运行。

2、变电站电气安装调试期间常见的故障

2.1配电箱设备

配电箱对于变电站而言十分关键，和其运行管理息息相关。不过在调试电气时，也总是会出现问题，同时因为问题有着多种类型，所以容易干扰到接地导线，长期运行后无法确保其运行安全，严重的还会导致动力箱脱离地面，这样安装不符合相关要求[1]。而且，不少变电站配电箱的箱体开口不满足条件，且会造成油漆脱落，减少了配电箱的使用寿命。同时，在安置配电站位置时也很容易忽略这一问题，造成空间限制，有时候会导致不小的干扰。

2.2二次回路及继电保护

二次回路和继电保护装置对于调试电气很容易出现问题，它们应时刻确保能够正常运转。不过在这个阶段，也许会在调试二次回路前，就出现了问题。第一，电缆绝缘出现异常。调查表明，这个问题大部分是因为敷设时没有做好防范，在雨水与潮气情况下出现问题。此外，电缆和它接触到的固体也许会有摩擦，特别是高压条件下，会造成严重的损坏。同时，安装电缆头时，绝缘电阻也许不满足要求，并且在调试电气二次回路时，电路也许会因为电压过大或绝缘性发生故障，导致电源接地，而且控制时，接线方式也容易出于不规范操作造成损坏，从而出现故障。

2.3穿线管铺设与管道预埋

不恰当地铺设穿心管容易造成电气安装调试的问题。就像在配电箱盒和暗管道的连接线管不够长时，也许之间会有交叉，同时如果操作不符合相关条件，导致深度不满足要求，容易压缩预留空间，阻碍了进行正常穿线[2]。此外，管道预埋和电气安装调试也紧密相关，并容易出现不少故障阻碍正常运转。举个例子，如果管道的施工管理不根据预定的时间完成，那么防水措施就会准备不足，且转弯处的弯管设备也很容易出现问题，导致管道位置偏离，不利于后续工作。

2.4防雷接地

防雷接地对于变电站来说也是非常关键的，不管是改造或者建设都是重中之重，有利于确保变电站的安全稳定。对于这个问题，需要人员引起足够的重视。主要还是因为不规范的管线预埋，导致接地电阻的数值异常，而如果此时遇到了恶劣天气，容易造成电流异常，从而减泄象，不利于变电站的安全。同时，变电站用到的防雷接地材料也很关键，必须满足条件，否则不能发挥出应有的作用。

2.5油箱含水、污浊问题

安装变压器时，必须根据统一的施工流程操作，否则不利于其正常运行。比如，安装变压器油过滤器结束后，应测试其油过滤情况，一旦未经测试就安装了其它附件，很容易增加变压器油的含水量，不利于其绝缘效果，严重的还会造成安全事故。此外，安装结束还应彻底清洗变压器的油箱，否则其中的污物与杂质容易影响变压器的正常运行。

2.6电缆问题

变电站里面的开关柜、变压器等都需要电缆，而安装时必须严格地进行技术操作，如果电缆切割口暴露在外过久，那么空气中的潮气容易从切口进入电缆，使电缆受潮，极大降低了绝缘性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而且设置开关柜时，一定要注意密封问题，否则很容易导致电缆短路等问题。

3、变电站电气安装调试期间故障的处理方法

3.1制定完善的管理制度

不管什么样的企业都离不开完善的管理制度，可以起到约束和督促作用。变电站的管理制度具体是对于一次设备，管理中应用一次设备可以发挥出较大的功能，所以应有完善的制度作为坚实的保障。比如，安装配电箱时，有了对应的管理制度，才使得操作工具更规范，并让有关人员可以了解需要做好什么准备工作，让操作更加严谨性[3]。此外，还要严禁在配电箱箱底焊接与接线等，并保证安装电气设备必须符合相关的制度标准。结束配电箱的安装后，为确保可以正常使用，还应做好规范检测，有效控制住故障问题。

3.2根据电气调试规定操作

调试电气二次回路和继电保护应严格规定调试。第一，准备工作应确保有关人员了解施工规范，掌握足够的专业知识。有时候绝缘性不够，电源跳闸需要怎样进行处理这些问题都很基础。此外，要保证调试二次回路符合相关条件，防止由于质量不过关造成损失。还有通电后一旦发现问题，需要有关人员尽快通过相应的措施予以解决，给正式调试奠定坚实的基础。同时，变电站应充分考虑到现实，引导有关人员学习知识和技能，加强自己的业务水平，并利用培训或知识竞赛等，激发工作热情，提升故障处理水平，确保变电站的电气调试质量。

3.3改善管道铺设以及预埋管理

铺设管道时，有关人员应结合明管道和暗管道的具体情况采用合理的配电箱设计，确保双方都可正常运行。一般而言，设计多管管道需要用到并排铺设，并保证配电箱的箱盖不可轻易开启，否则穿线管将存在弯曲故障。此外，还要确保电线管和电线层间保持距离，避免分离发生问题，建议可使用小水泥块来达到这一目的。此外，铺设穿线管应考虑到管道特点，确保足够隐蔽性，且穿线管通常不应外漏，如果情况实在特殊，可尽可能避免暴露在外。同时，预埋要特别注意防水，不可因为管道受潮出现问题，特别是要控制管道弯道的尺寸，通过实际测量，确保数据准确，从而保证施工质量。

3.4保证防雷接地的质量

安装调试变电站电气也需要保证防雷接地设备的安全稳定，其施工时一定要根据规范操作，还要注意严格检查，确保防雷接地设备可以正常使用。而且选用材料时，角钢或钢管最好，可以确保发挥出其最大的作用[4]。同时，在防雷接地结束后，要尽快测算电阻，如果电阻异常，应在最快时间内解决，避免扩大损失。

3.5油箱中含水量、杂质的控制

安装变压器前，需要严格根据流程操作，特别是一定要遵循安装顺序，避免安装过程出现问题。同时，安装结束还应彻底清洗变压器的油箱，把里面的杂质、油污都清理掉，确保变压器时刻都可正常运行。

3.6电缆的控制

安装变电站电气设备时，要保护好电力电缆，施工时应特别注意密封处理，不可使其长久暴露在外，否则不利于绝缘性能。而且，开关柜也要密封处理，并对于电缆严密防水，确保电缆达到足够的绝缘作用。

4、结束语

综上所述，调试变电站电气发现的问题一定要予以重视，并通过有效措施予以解决，保证设备正常运行。所以工作都需要严格按照技术规范与制度，及时排除故障，切实确保电气系统的正常运行。

参考文献

[1]贾彦龙.变电站电气安装调试中的常见问题以及防范对策[J].机电工程技术，2019（12）：123-125.

[2]彭天宇.变电站电气安装调试中常见问题与对策[J].中国水能及电气化，2018（9）：38-39.

[3]曾向辉.探讨变电站电气安装调试中的常见问题与解决对策[J].信息化建设，2018（15）：103-104.

[4]曾绍鹏.浅谈变电站电气安装调试过程中存在不足点及改进[J].低碳世界，2017，16（30）：68-69.

论文作者:刘俊高

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9807f37a15dec22756891f4a.html