# 水利工程中水闸加固施工技术的研究论文_ 侯胜利

摘要：随着社会经济的快速发展与水利工程建设的不断加快，水闸工程作为水利工程中的重要组成部分，它的建设也在逐步扩大，水利工程施工技术越来越受人们关注。修建水闸工程对发展经济有着重要的作用，应给予水闸工程施工技术足够重视。水闸加固施工技术在小型水闸工程建设上起到了突出作用，只有正确施工，才能确保工程质量。文章根据我国当前水闸工程施工中存在的问题，对水闸工程施工技术进行了研究。

关键词：水利工程；水闸问题；加固施工技术

引言

在水利工程质量控制环节以及日常维修环节，相关工作人员都要积极地应对病险水闸给水利工程带来的恶性影响，如果想要解决病险水闸问题，需要对水闸的病险情况展开详细地探查，确定水闸问题的具体情况后可以使用加固的方法，改造水闸，使其恢复原本的使用功能，根据水闸具体质量情况来选用合理的加固手段是非常重要的。本文对加固水闸的工作展开详细地研究。

1水闸病险问题分析

1.1建筑结构问题

当前的水利建筑对于建设质量有着极高的要求，但是一些早期建设的水利工程的建筑建设标准却比较容易出现不达标的情况，当建筑主体结构受到的损害过于严重时，其就会出现脱落、开裂等情况，水闸也会因此而受到影响，一般水利建筑的质量问题都是因使用的施工材料质量不佳而形成的，同时配筋没有达到标准要求，建筑结构也会因受到过大的冲击而出现松散的情况。

1.2技术因素

因很多水闸都建成了较长的时间，当时无论是结构的强度还是稳定性都无法满足当前要求。在水闸建设前需要开展全面勘测，对当地水文数据进行广泛收集，对洪峰流量等参数进行准确计算，以此确定适宜的设计标准。但由于当时条件不足，未能做好准备，直接尝试施工，导致水闸标准很低，无法达到预期防洪要求。另外，河流防洪体系随着时间的推移会发生明显变化，使多数河道产生深浚，而水闸却没有有效改进，难以满足防汛的基本要求。

1.3管理因素

因水闸运行时间很长，其结构会出现老化，有很大安全隐患，在这种情况下相关管理部门没有完善的管理及维护意识，相应的制度不健全或没有严格落实，经费不足，使很多水闸性能大幅降低，甚至年久失修，随时可能发生意外事故。

2水利工程水闸加固施工技术研究

2.1高压喷射灌浆技术

使用高压喷射灌浆技术能够在对水闸没有大的影响的情况下通过钻孔和下注浆来进行加固，高压喷射灌浆技术拥有很好的连续接合性能。但是使用高压喷射灌浆技术时，在钻孔阶段要时刻注意钻孔工作中的泥浆问题，这些泥浆对水利工程水闸的质量有着非常不利的影响，使用在开展喷射工作之前，一定要将泥浆处理妥当。

2.2填补水闸底板混凝土裂缝

在水利工程施工中，水闸底板混凝土容易因为施工中的一些不规范或是失误行为，导致质量不过关，加上后期的维护工作的疏忽而导致水闸底板混凝土上裂缝的出现和裂缝数量的增加。而且在天气环境的影响下，水闸底板混凝土会出现热胀冷缩的现象，从而影响工程质量。如果混凝土出现裂缝而不及时处理的话，很可能会对钢筋造成锈蚀，给水利工程造成巨大的安全隐患。所以，在水利工程水闸加固施工的过程中，尽量用混凝土渗透来对底板表面进行操作，之后还要对裂缝进行密封处理，并根据实际情况把握好预留的缝隙宽度，以确保消除混凝土裂缝给水利工程带来的不良影响。

2.3维修并加固闸门

水利工程在投入使用后，闸门便处于长期的工作状态，随着环境因素的影响和时间的推移，在经过长时间的使用后，闸门也会出现老化现象，当闸门出现此现象后，可以将混凝土闸门换作为钢铸闸门，能够由于避免闸门老化的现象。但还有一部分的水利工程，由于各种因素的影响下，是无法使用钢铸闸门的，这种情况下，就需要定期对闸门进行检修和维护，以延长闸门使用周期。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水利工程中水闸加固施工要点及质量保证措施

3.1制订详细而周密的工程实施计划

明确每一个项目的主要负责人，建立一个专门的质量监督小组，在施工的过程中严格控制施工方法以及水闸的控制方式，这样可以将计划落实到各个方面，保证水闸高质量的完成。要根据具体的施工情况合理地对施工计划进行调整，并选择更加合适的施工材料，按照合同的要求以及有关的设计规范和标准监督系统的设计质量，做好设计的组织、协调和沟通工作。对施工图进行细化，报请进行评审。做好对材料和设备质量的监督及检查工作。

3.2施工前期放样控制

在水利工程水闸加固施工前测量放样阶段，施工方可根据具体情况，进行平面放样、开挖放样、高程放样及立模放样作业。需要注意的是，在高程放样精度要求较高时，施工方可利用水准仪代替全站仪，进行放样作业；而在开挖放样阶段，施工方应在实地放出控制开挖轮廓坡顶点、坡脚垫。并利用灰线+油漆+地桩的形式，进行基坑开挖细部放样标定；在立模放样阶段，施工方可在确定各建筑物立模轮廓点及已架立模板位置一定的基础上。以距离设计线0.20m或者0.50m为标准，进行首级控制网点测量及设计。同时施工方应严格依据技术规范中测量精度要求，分阶段制定测量质量措施计划。从平面控制点布置图、控制点坐标表、放样技术措施、数据记录及资料、高程控制点布置图等方面，逐步控制，保证测量质量。

3.3施工过程质量控制

在水利工程水闸局部拆除阶段，施工技术人员应严格依据从上至下、先坝轴线后两侧的原则。在同一水平面，从中间逐步向两边扩展。随后利用风镐+人工的方式，进行混凝土拆除。并利用气焊，将漏出混凝土面钢筋切断。而在土工布铺设阶段，施工方应依据平顺、密贴的原则，在保证土工布呈松弛形状的基础上，进行土工布铺设。在土工布铺设完毕之后，施工技术人员应以闸室、两岸连接段为关键模块。以护底、护坡为辅助模块，进行平面施工控制。而在钢筋加工阶段，施工方应严格控制钢筋对焊接头位置烧伤，或者横向裂纹。同时控制钢筋接头位置弯折在4.0°以下，接头位置轴线位移在钢筋直径的0.10倍在模板施工阶段，施工技术人员应依据施工设计放线及铺垫板位置，进行满堂脚手架的合理设置。随后在保证模板表面平整光滑的基础上，从边角开始向互相呈90°的两个方向，进行模板组接，以最大程度降低临时支撑设置概率。

3.4施工养护质量控制

在施工养护期间，施工方应从湿度、温度两个方面，控制混凝土混凝土养护期间环境质量。一般混凝土混凝土养护时间为28d。此外，为保证该工程各施工进度顺利实现，施工技术人员应依据合同要求，以关键工程及重点项目为中心，进行各项工程工期的合理设置。

3.5提高水利工程监理水平

在工程施工阶段，要做好监理工作，监理人员要严格按照相关规定对水利工程进行监理，对施工组织的施工计划，已经施工设备和资金都有有所了解，在授权分管的工程项目和工程部位监督、检查承建单位各项施工活动。做好值班记录，编写施工日志。提高水利工程监理人员的专业水平和专业素质。

结语

综上所述，在水利工程施工作业中，合理运用水闸加固施工技术，强化技术应用质量的把控，能够减少质量问题的发生。具体操作的过程中，要结合水闸地基实际情况，来选择相应的处理技术，制定完善的技术方案，并且严格落实施工技术方案，保证工程作业的质量。

参考文献

[1]梁永旺.浅谈黄河内蒙古三盛公水利枢纽除险加固工程总干跌水闸弧形闸门施工方法.内蒙古水利，2019（03）.

[2]余结德.中珠联围海堤（马角至大涌口水闸段）加固工程方案研究.低碳世界，2019（03）.

[3]谭文帅,戴梦雯.水利工程中水闸加固施工技术的研究建议.居舍,2019(25).

论文作者: 侯胜利

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/981264c531f76105543d109f.html